# 建筑工程屋面防水施工技术解析论文_卜以洋

摘要：进入新世纪以后，人们生活发生了天翻地覆的变化，人们对建筑工程质量提出了更高的要求，防水性能逐步成为工程质量评估的一个关键指标，良好的防水设计与施工能够提高建筑工程的耐久性，满足建筑物使用要求。屋面防水是建筑防水工程的重要环节，由于屋面的建筑面积较大，其防水施工相对复杂。基于此，本文分析了建筑工程中屋面防水施工技术的具体应用，有利于提高建筑屋面的防水性能，保障建筑物的结构安全性。

关键词：建筑工程；屋面防水；施工技术

近年来，在建筑工程项目中，人们逐步意识到屋面防水施工的重要性，屋面防水施工技术日益多样化，技术越来越先进，提高了建筑屋面的防水性能。屋面防水施工效果是影响建筑工程质量的一个重要因素，在防水技术的应用中，需从建筑工程的整体结构、屋面类型与设计等各个方面着手，保障屋面防水技术应用的科学性。良好的屋面防水设计与施工有效延长了建筑物的使用寿命，保障了建筑工程的安全性与稳定性。因此，建筑工程屋面防水施工具有必要性。

1.建筑工程中的屋面防水施工价值

建筑工程建设中，屋面防水施工不仅是为了延长建筑物的使用寿命，还能够提高用户的满意度，保障居住的舒适性。因此，屋面防水施工技术的应用具有现实意义，主要体现在：（1）屋面防水施工大大提高了建筑工程的安全性与稳定性，避免了屋面积水对屋面的破坏，最大程度上保障了建筑结构的完整性，减小了结构破坏所造成的安全威胁。（2）屋面防水施工延长了建筑物的使用寿命，屋面是建筑结构中极易出现渗漏水的部位，良好的屋面施工避免了积水对建筑各个部位的侵蚀，使得建筑物可以在其正常的使用期限内维持其良好的性能。（3）屋面防水施工最大程度上减少了后期的经济损失。如果建筑工程投入使用以后出现了屋面渗漏水问题，此现象的处理将会造成巨大的成本支出。根据有关数据显示，后期屋面的渗漏水处理成本是前期屋面防水的6～8倍[1]。

2.影响屋面防水施工效果的因素

2.1防水设计存在问题

屋面防水施工过程中，防水施工效果会直接受到防水设计的影响。当前，很多屋面防水施工技术的应用中，由于防水设计质量难以符合工程的实际情况，影响了屋面的防水性能。防水设计问题主要体现在：（1）屋面排水设计时，设计人员未结合屋面的具体结构形式，来确定最佳的坡度与隔缝，在后期会造成屋面的排水不畅，引发渗漏水问题。屋面坡度的设计上，需结合建筑工程的结构特点来进行。很多工程设计人员对屋面分隔缝与排气道的设计存在缺陷，影响了正常的屋面排水[2]。（2）防水层强度与厚度设计时，设计人员所设计的屋面防水的强度与厚度难以符合设计标准，导致在屋面使用时，防水层无法发挥其防水作用，常常会出现断裂情况，引发了屋面的渗漏问题。（3）屋面水落口的高度与数量设计时，如果水落口数量过少，将不利于屋面排水的实现，如果长时间排水不畅将引发严重的渗漏，而水落口高度设计不科学是影响屋面防水性能的直接因素。

2.2防水施工不合理

建筑工程屋面防水施工效果还会受到防水施工规范性的影响，如果工程施工人员没有严格按照防水设计的要求来组织防水施工，最终将影响防水效果。防水施工不合理主要体现在：（1）施工人员的专业素质不足。屋面防水施工极具复杂性与专业性，对施工人员的专业素质要求较高。在很多建筑工程项目中，农民工占施工人员的很大比重，这些施工人员不具备基本的防水施工专业能力，在屋面防水施工过程中常常存在施工不规范、施工技术应用不当等问题[3]。（2）防水材料应用不当。屋面防水往往要借助于防水材料来实现，如果在建筑工程屋面防水施工过程中，防水材料的应用不当，将影响防水性能。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆在当前的建筑市场，防水材料包含了多个类型，再加上市场竞争的激烈化使得市场上存在各种质量不一的防水材料，如果在屋面防水施工中没有加强防水材料的质量控制，将会诱发严重的渗漏水问题，影响建筑工程的结构稳定性。

3.建筑工程屋面防水施工技术

3.1聚氨酯防水技术

在当前的建筑工程屋面防水施工中，聚氨酯是一种最为常用的屋面防水材料，这种材料在屋面防水施工中的应用大大提高了屋面的防水性能。因此，基于其应用优势，聚氨酯在各个建筑防水工程中的应用起到了良好的防水抗渗效果。此外，与其他的防水施工技术相比，聚氨酯防水施工的优势明显，其施工相对便捷，成型效率高、施工效果好，有效保障了屋面防水处理的整体质量。聚氨酯防水技术应用之前，有关施工人员需首先将屋面表面所存在的各种杂物及时清理，保障屋面的清洁性，随后方可进行聚氨酯防水材料的铺设。聚氨酯防水技术的应用过程中，材料本身存在自重，会对屋面产生一定的反作用力，因此，在施工过程中，聚氨酯材料的发泡现象使得材料本身与屋面形成了天然的防水结构，对屋面防水起到了重要的作用[4]。此外，聚氨酯材料的应用中，由于该材料的流动性与渗透性都较好，即使屋面在长期使用过程中出现了裂缝，该材料也可以对裂缝实施自然修复，保障了屋面的正常使用。

3.2叠合防水技术

叠合防水技术是一种混合防水技术，与其他防水施工相比，这种施工相对复杂，包含的施工流程相对较多。叠合防水技术实现了柔性防水与刚性防水的结合，是当前建筑行业发展中逐步出现的一种新型防水施工技术。此种防水施工技术的应用中，要提高屋面的防水性能，需将刚性防水作为第一防水层，主要是由于刚性防水的承重能力、排水能力较强，在施工的过程中，施工人员同样可以在屋面上保持随意行走的状态，在一定程度上为防水施工活动的正常进行提供了便捷[5]。柔性防水作为第二层防水，在实际的施工过程中，主要是进行防水材料的铺设，保障沥青防水卷材铺设的整体效果。由于沥青防水卷材的延展性、耐高温性明显，即使在相对恶劣的高温与低温状态下，该防水层也不会被破坏，保障了良好的防水效果。

3.3屋面涂膜防水施工技术

涂膜防水施工技术的应用相对普遍，此种施工技术具有操作便捷的优势，在屋面防水施工处理中，其施工流程如下：（1）清理。施工人员首先需要结合屋面的情况，及时清理屋面表面的杂物，保障屋面的平整度。（2）涂膜。在涂膜过程中，需保持屋面的干燥性与整洁性，在屋面进行基层处理剂的涂抹，尤其是要对屋面以发生渗漏的位置，需保障涂抹的效果，必要情况下需进行涂膜的加固处理，避免涂膜受到其他因素的影响发生破损与脱落。（3）保护层施工。保护层施工主要是为了提高屋面整体结构的完整性，对于易出现渗漏水部位的屋面实施二次处理，并保障保护层施工质量，提升建筑屋面防水施工的整体质量。涂膜防水施工技术的应用过程中，相关施工人员需结合屋面防水施工的具体要求，严格控制涂膜防水施工技术应用下的环境与温度条件，创造良好的技术条件。

结束语：

近年来，在各类建筑工程项目逐步兴起的过程中，防水工程逐步成为建筑工程施工的重要内容，在实际的施工过程中，由于屋面所占面积大，且是最易出现渗漏水的部位，施工人员必须要结合建筑工程的防水施工要求，科学进行屋面防水施工技术的选择，提高屋面防水性能，提高建筑工程的耐久性与安全性。

参考文献：

[1]刘晋斐.土木工程施工中建筑屋面防水技术的应用[J].建材与装饰,2019(33):43-44.

[2]赵梦光.土木工程施工中建筑屋面防水技术的应用[J].工程建设与设计,2019(20):195-196.

[3]马力.建筑工程中屋面防水施工技术探讨[J].工程技术研究,2019,4(21):39-40.

[4]颜任戌.浅析建筑工程屋面防水施工技术[J].河南建材,2019(06):59-60.

[5]涂恩泽.屋面防水技术在建筑施工中的运用[J].绿色环保建材,2019(12):216.

论文作者:卜以洋

论文发表刊物:《建筑实践》2019年第24期

论文发表时间:2020/4/13

本文来源: https://www.lw33.cn/article/d3d30c7784143b137b8f4495.html