# 关于农田水利工程设计中的渠道设计与施工管理研究论文_孔云

安康市汉滨区黄石滩水库管理局 陕西安康 725000

摘要：农田水利工程中的渠道设计和施工是否合格是关系农田水利工程是否能达到要求的重要指标。为保证农田水利工程高效、持续运作，就必须通过做好农田水利工程设计中的渠道设计以及施工管理。因此，本文通过分析研究农田水利工程中的渠道设计与施工管理，意在为农田水利工程设计中的渠道设计和施工工作提供理论参考。

关键词：农田水利工程；渠道设计；施工管理

1引言

农田水利设施是提高农业生产水平并保证粮食供给的一项重要举措，而农田水利渠道是农田水利工程的重要组成部分，渠道的设计和施工对农业生产产生了直接的影响。在建设农田水利工程时，对农田水利工程的渠道进行合理的设计与施工，必将大大提高农田水利工程的运作效率以及运作生命周期，并提高了农田的生产产量，而且还有利于实现农田的防洪防旱。但是,在工程施工和设计的过程中存在着许多风险，有可能使得渠道存在严重的质量问题，进而影响到渠道的正常使用也造成水资源的浪费和耕地资源的浪费。因此,很有必要研究农田水利工程设计中的渠道设计与施工管理，进而合理建设农田水利工程，促进农业生产的发展。

2农田水利工程渠道设计原则及关键

2.1设计原则

优质的农田水利工程渠道设计必须在保证安全、因地制宜思想以及合理的干支结合原则下进行设计。具体来说：首先，农田水利工程渠道的设计必须保证其安全运作，那么渠道的设计就要尽量避免选择在地质地貌类型复杂、容易出现地质地貌灾害、生态环境脆弱的危险地段，保证农田水利工程渠道可以真正成为惠民生、促民生的优质工程；其次，要充分体现因地制宜的原则，充分利用农田水利工程所处的地理条件，尽可能多的利用水的势能。在地势较高的地方布置渠道，同时注重在地势较低的地方布置相应的排水设施，利用极少的动力进行灌溉和排水。那么在灌溉设计的时候要充分考虑农田所在的地形是高地还是盆地，根据情况不同采取相对应的灌溉措施，同时要避免渠道出现大量的交叉以及对田地和原本农业生产设施用地的占用；最后，在考虑到农田所处的地形、面积、土壤成分以及农作物对过水需求等多方面因素的前提条件下，尽可能合理的设计干渠和支渠布置方案，保证干渠和支渠的相互协调、相互促进、相互保障、相互作用，并且具有实施工程的可行性以及经济的合理性。

2.2设计的关键

1、规划设计。农田水利渠道的规划设计要符合灌溉标准。在进行农田水利管道设计时，要充分考虑到地区的行政区划和乡村位置以及人口水源等多个方面，统筹兼顾，做到科学合理，便于管理，充分利用水土资源，扩大灌溉面积，最大限度地实现经济效益和社会效益的完美结合。

2、材料设计。材料是农田水利渠道设计的重要环节，材料的好坏直接影响到农田水利渠道的质量和使用寿命。因此，在进行农田水利渠道设计时必须采用正确的材料。具体的要求有：首先，在选取材料时选择质优价低的材料，保证农田水利渠道的性能。其次，选择寿命周期较长的材料，由于农田水利工程所涉及的地形环境比较复杂，采用寿命较长的材料可以延长农田水利渠道工程的使用寿命。再次，由于部分农田水利工程中的渠道，长期裸露在地表之外经受一年四季不同气候因素的影响。因此，应该选择具有良好的耐久性以及抗风化性的材料。最后，为了保证施工能够顺利的进行，在选取材料时可以选取一些安装方便的材料。

3、流量设计。对于农业生产来说，灌溉流量并不是越多越好，而是应该充分考虑农田土壤成分、农田所种农作物对于水的需求量等多方面的因素。因此在设计农田水利工程渠道时应该考虑到流量的设计，保证农田水利工程中的渠道流量能够准确地服务于农田，并且促进农业的生产。同时，农田水利工程的渠道流量设计应该统筹兼顾。例如农田如需扩大生产面积时，前期设计的渠道可以安全地通过相对性流量的水资源，这就要求在进行农田水利工程渠道流量设计时进行统一合理的规划布局。最后，流量的设计应该具有高度的精确性，充分体现节水精神，避免水资源的浪费以及有可能带来的不利影响。

4、比降设计。农田水利渠道工程设计的一个重要参数就是比降设计。如果遇到不同成分的渠道，应当采取不同的比降设计。例如渠道的主要构成为土质，就采用一比一千的比降；如果构成渠道的主要成分为混凝土的话就应当采取一比五百比降。通常情况下，农田水利渠道的比降设计应该尽量小。因为比降的增加将会导致跌水个数和跌水的落差降低，从而影响农田水利渠道的实际效果和使用寿命。所以在进行比降设计时应该从全局出发，事先做好深入的调查和分析，采用科学的决策方案，保证设计方案能够尽可能高质量地解决有可能出现的问题，提高取道工程的经济效益和社会效益。

3农田水利渠道设计实际中的应用实例

以汉滨区黄石滩灌区为例，该灌区建于1968年，受制于建设时的技术与经济条件，其建设标准较低，多数为土渠且年代久远，严重存在渗漏、倒塌、淤塞等问题，其水源可利用系数仅0.3 至0.5。因此对于水利渠道进行合理裁弯，使得渠线保持平顺是小型农田水利渠道设计的原则。

1、渠道断面规格设计

应以工程项目所在灌溉区域的实际情况、灌溉面积为依据，将斗渠、支渠、干渠等渠道的设计流量计算出来，即损耗流量与净流量之和。而后根据所得到的设计流量值对断面尺寸进一步确定。支渠多处在丘陵区，渠道一边为坡地，一边为水田，且灌区多数土质为高塑性粘质黄土，结合原浆砌石渠道尚有完好段落的实际情况，故支渠工程设计纵断面仍维持原设计纵断面不变，局部段落裁弯取直，横断面为梯形，均采用浆砌石、砼衬砌，以保证渠道运行安全。灌区斗渠及田间末级渠道纵断面分别与支、斗渠垂直，沿等高线按比降下延，横断面均采用U砼衬砌。

支、斗渠设计以黄石滩灌区建民付家河一支渠及其13斗渠为典型设计，其他支斗渠及田间渠道参照典型设计形式进行计算。

①典型支渠设计：

灌溉面积：黄石滩灌区付家河一支渠位于汉滨区建民镇境内，全长7.885km，设施灌溉面积9800亩。

渠道比降：维持原渠道纵比（1/1000）的比降不变。

糙率选择：渠道糙率取n=0.025。

断面设计：该渠道原断面为梯形浆砌石结构，本次设计仍维持原断面结构形式不变，边墙为M7.5浆砌石，渠底为C15砼防渗衬砌，每10m设一道伸缩缝，缝宽2cm，缝内采用沥青砂板条填塞。

渠道设计过流量均大于设计灌溉流量要求，且符合工程设计总体要求及施工便利要求，故本次横断面设计尺寸是合理的。

四、农田水利渠道工程的施工管理

1、严把工程质量关

在渠道施工前应该加强对质量的控制和管理，做好施工材料和相关工作人员的监督工作，保证所采取的材料符合材料的设计、所采用的施工队伍具有施工的资格。保证渠道建设的各个部门能够履行其职责，共同努力，严格的进行质量把关，可以从几个方面着手。一是建立专门的质量管理制度，并且按照制度进行有效的实施。施工单位在施工过程中由专人组成施工质量监督小组，在开工前、工程进行时以及工程验收时等各个环节进行严格的监督和审查。二是实行责任到人，施工单位应该合理的分配工作人员，让施工的人员能够明白各自的责任，保证责任到人。努力在施工过程中形成人人担责，人人负责的良好气氛，从而有效的实现质量的管理。最后，在施工的过程中，要对施工的方案进行严格的审查，保证施工方案的准确性，同时保证施工材料能够落实到位，制定相关域级方案能够合理的处理施工过程中可能出现的问题。在实际的施工过程中还要从多个方面对视渠道施工质量进行管理。首先确定施工质量控制的关键点，确保能够对施工质量进行有效的控制，例如在开挖土方的过程中，就要做好精确的计算避免超挖的现象，同时也需要在回填过程中保证回填的质量。

2、保证施工进度

农田水利工程中的渠道施工是一个复杂的工程，其具有着工程点多、范围广、地面情况复杂，路线长等特点。因此，农田水利工程渠道施工管理必须对施工进度提出更高的要求。为此应该制定统筹管理的方法，制定完善的管理制度。在每一道工序完成时，要进行严格的验收和检查并保证在合理的时间段内进行，促使让施工过程环环相扣，层层递进，保证施工质量。

3、提高管理技术

在农田水利工程管道施工的过程中应该提高施工管理技术。在施工前，要求施工单位能够提供高质量的施工管理能力。在了解施工图纸的基础上对施工现场进行有效地勘察，并且能够在可能出现管理漏洞以及缺陷的地方进行专岗设置，保证专业管理人员能够坚守施工管理工作的第一线，随时解决可能出现的问题。

4、相关专业技术管理

农田水利渠道施工会涉及到放样施工、混凝土、浆砌石、管道安装等专业施工技术，要保证农田水利渠道工程的质量与寿命就应该对相关专业技术进行严格的管理。

五、结语

因此，无论是任何时候、任何地方进行农田水利渠道工程建设，必须把握农田水利工工程渠道设计的原则及关键，并且能够重视农田水利渠道工程的施工管理，让农田水水利渠道工程成为解决生产缺水问题的有效途径，从而获得良好的社会效应，经济效应。

参考文献:

[1]陈水雄.农田水利工程设计中的渠道设计与施工管理[J].南方农机，2015 (4 ):60-61.

[2]曲志军.小型农田水利渠道设计及施工问题研究[J].黑龙江科技信息，2015 (27 ):188.

[3]胡春霞.探析小型农田水利渠道的设计与施工问题[J].黑龙江水利科技，2014 (1 ):271-272.

[4]刘加义，金成哲.农田水利渠道设计与施工中存在的问题探析[J].黑龙江科技信息，2012 (17) : 241.

[5]狄丽，袁广.浅谈小型农田水利渠道工程设计[J].农业与技术，2015. 35(12): 35一36.

[6]王青星.小型农田水利渠道的设计与施工探究[J].甘肃农业，2014,(15):44-45.

[7]罗安琼.农田水利工程设计中的渠道设计与施工管理[J].商业故事，2015 (5) :60-61.

[8]舒天泽.农田水利工程设计中的渠道设计与施工管理研究[J].江西建材，2016 (10) :135-135.

论文作者:孔云

论文发表刊物:《防护工程》2018年第3期

论文发表时间:2018/6/8

本文来源: https://www.lw33.cn/article/d3d35f5fee24049215012f75.html