# 浅谈施工过程中临时用电管理论文_阮丹

摘要:施工过程中,施工环境复杂,施工队伍多，施工所需电气设备类型多,用电总量大,用电安全隐患多。加强电力管理有利于保证项目顺利安全开展。为此,本文介绍了施工过程中临时用电的主要管理内容,探讨了施工过程中临时用电安全监督管理的措施,以规范施工过程中的临时用电。

关键词:建筑工程;临时用电;监督管理

近年来,随着建筑行业的发展,建筑安全问题也日益突出。先进的科学和技术的应用可以显著提高建筑工地的机械化和自动化水平,但同时也增加了电气设施和设备的数量,使用电负载显示出更加的复杂性和多样性,与此同时,迫在眉睫的任务是确保施工现场的临时用电安全。目前,由于施工现场临时用电安全缺乏足够的重视,安全措施的实施也不尽到位,容易导致电力安全事故的发生,对施工安全和项目建设都会造成巨大影响。因此,正确认识施工现场临时用电存在的问题,采取有效措施实施监督管理具有重要的现实意义。

1.施工现场临时用电系统

电力建设的过程中,施工现场所使用的电力主要是临时用电,高效、稳定的电力供应将成为项目顺利和及时,质量保证,但由于施工过程电路规划是短期的,再加上施工现场的变化,现场临时用电的安全性容易使相关人员掉以轻心。临时电力系统是一个复杂的应变系统,不同施工阶段所需的电气设备也不同,临时电力系统在整个电力项目需顺应建设现状的变化,这使得整个供电系统结构越来越复杂。同时,现场临时供电系统属于负荷变化的系统模式,系统负荷能力变化范围较大,这就要求不同施工阶段的临时供电系统具有不同的机电设备[1]。

2.施工过程临时用电管理主要内容

2.1临时用电施工组织建立

(1)一般来说,电气设备的使用不小于5台时,设备的总功率超过50千瓦时,施工单位为了确保工地现场临时用电安全,就需要组织临时用电施工设计,编制相应的安全专项方案。在电力要求较低时,建筑工地配电线路相对简单,称为简单的小型建筑工地,面对简单的小型建筑工地,则只需要进行针对性的电气防火措施和安全用电管理即可。

(2)施工现场的责任要落实到个人，临时用电施工专项方案需要由专业电气人员进行编制,并由专业检验人员参与需求审计,后期管理部门在批准设计方案时需要仔细考虑,确保设计方案的可行性。在变更临时电气施工组织设计的过程中,还需要补充相关设计图纸等纸质资料的管理。

(3)了解临时电气施工组织设计的主要设计内容和主要准备步骤:根据具体情况选择电源进入线路配电室的位置,线路的总体方向等;使用适当的数学方法计算负载的电气设备;根据电气设备的数量、总功率选择变压器的容量;根据施工场地需求设计准确的电气平面图,为临时电力建设留下资料;制定针对性的开发电气防火安全使用措施[2]。

2.2建立临时用电安全技术方案

临时用电安全技术文件的建立需要有效贯彻国家发布的相应的政策和指导方针,可以有效地实现施工过程中的需求,在建筑工地临时用电安全上有很好的控制效果,并且可以更科学对施工现场的电气设备管理、事故的风险有一个早期的预防效果。

3.施工过程临时用电管理优化对策

3.1树立施工过程中现场用电安全理念

在施工过程中,现场施工队伍多，施工人员杂，素质参差不齐。首先必须建立正确的安全理念,明确电力生产安全事故的主要危害,加强自我约束。其次,要树立安全监督和联合管理监督的理念,安全生产监督管理更加复杂和繁重,涉及到施工过程的各个方面,与项目的质量、成本和进度控制密切相关。因此,有必要树立安全管理理念,加强分级监督管理,形成共同控制和相辅相成的联动体系,动员全体施工人员能够清晰地认识到用电安全与其协调工作相互联动的重要性。进一步建立安全动态监督管理的理念,安全生产的监督管理客观规律直接决定了我们在施工现场的安全生产监督管理工作,在安全施工的过程中必须定期进行安全后续的监督。在这个监督管理过程中我们可以通过参考pdca循环:分析安全生产质量对问题的各种直接影响的因素,确定造成问题的主要方法和原因,提出问题解决措施,检查措施执行结果是否达到了预期目标,再通过此过程的反复循环进行,总结成功经验,将安全风险危害降到最低,并处于可控状态[3]。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

3.2编制临时用电施工组织设计

施工现场电气设备的使用也需要规范,对于一些大型电气设备还需要准备临时的电气组织设计,一些小型的电气设备则在施工时需要为用户准备安全的电气技术安全防护措施及相关的电气安全防火措施。并且由于临时用电的组织安全措施设计对临时用电的规模也需要有一定的限制和要求,在这种的情况下也需要充分考虑到临时用电施工进度的实际情况,从而在设计上采取一套安全的措施方案。

3.3电力线路与设备管理

(1)对施工过程中临时用电必须采用Tn-s三相五线接地保护临时用电系统。主配电室或其他主配电箱的内侧需以及配电网的中间和外侧必须进行零线接地。漏电保护地线的使用和配电网的连接必须接地,对于特殊工程用电设备要及时设置相应的防雷保护。

(2)总配电箱、配电箱和其他开关配电箱依次对配电箱分级进行漏电保护设置,总配电箱、配电箱、开关保护总配电箱三级依次分别对漏电进行额定泄漏，并且要求三级漏电保护器的额定漏电动作电流和额定漏电动作时间合理配合，使之具有分级保护的功能。

(3)地下电缆线路应完全埋地或进行架空敷设,穿越桥梁和道路的地下电缆线路应当装设保护套管,避免发生机械损伤。架空敷设开关箱或橡胶电缆架时,应沿玻璃幕墙或电线杆的方向布置,并用任何金属裸线或绝缘体固定,严禁直接使用任何金属绝缘体或裸线与电缆进行连接或者打结。移动开关箱与固定的橡胶电缆连接点的间距和大小应保证固定的橡胶电缆连接点能同时承受自重的一定重量。

(4)配电箱与移动开关箱之间的连接距离一般不得小于30米。移动开关箱与操作人员所控制的固定电气设备之间的垂直和上下水平的连接距离一般也不得小于或超过3米。

(5)移动配电箱、开关箱必须防尘并且通风防雨。配电箱和操作人员不得在箱内堆放杂物。配电箱和移动开关箱的安装位置应正确、安全,每个配电箱体的进出电源线路必须排列整齐,电源线和开关箱的引出电源线均标明各线路的名称和方向。

(6)配电箱要设有隔离开关和短路、过载、漏电保护器。每个固定电气设备都必须要严格实施"一机一门一漏一箱"系统,禁止一闸多用,防止发生意外和操作事故。

(7)照明配电箱和动力配电箱分开设置,当使用同一配电箱时,电源和开关箱的照明装置应分开进行配电。

3.4临时用电管理

为了提高施工项目的质量和施工效率,消除电力安全隐患,需要从制度、人员、现场环境等方面入手,采取一系列措施进行整改和预防,主要可分为以下三部分：

(1) 设备接线必须要由专业电工接线，保证接线过程中的安全。工现场环境比较恶劣,电气设备容易受损，因此,在施工现场,有必要对电气系统设备进行安全定期检查和进行日常维护,以有效保证施工现场电气的安全正常运行。

(2)进一步加强对施工现场防火、安全用电的宣传,使所有的施工人员都更好地能通过安全教育,更多地深入了解安全施工现场的用电安全注意事项,树立较强的防火防爆安全用电意识。

(3)进一步加强对施工现场易燃易爆危险物品的安全防护管理,如进行焊接用电作业时,将易燃易爆危险物品移出施工现场或采取规范的隔离措施;电线、照明灯具等正常情况下不得随意堆放在易燃、易燃物附近。

结语

综上所述,为了保证施工质量和施工效率,需要充分重视施工和用电安全。结合当前阶段建设过程中电力的使用常见疾病和隐患,应该采取一系列的加强管理,搞好施工现场安全用电监督管理,建立和完善电力安全系统, 加强对电力线路和输变电设备的日常管理和维护,通过严格的安全生产管理措施可以有效保证安全维护措施得到严格的控制和执行,从而有效保证了施工的日常顺利进行和安全的正常进行。

参考文献

[1]刘寅广. 建筑施工现场临时用电安全监督管理[J]. 建材与装饰, 2017(25).

[2]田亮. 施工现场临时安全用电与安全防护标准化管理问题探究[J]. 科技视界, 2012(26):358-359.

[3]刘国芳. 建筑施工现场临时用电安全的监督管理分析[J]. 四川水泥, 2019(6).

论文作者:阮丹

论文发表刊物:《科学与技术》2019年18期

论文发表时间:2020/4/28

本文来源: https://www.lw33.cn/article/d3f051ccb2dc3010da0c81a2.html