# 变电运行设备的维护技术探讨论文_冯勇,褚海波

（国网天津市电力公司东丽供电分公司 天津 300300）

摘要：我国电力系统建设越加完善，但随着系统工程数量的增多，在电力系统变电设备的管理与维护方面出现较多问题。为了确保变电站安全运行，本文从巡视、操作、维护、检测及消缺五个环节介绍了变电运行设备的维护技术。

关键词：变电运行；设备；运维

引言

变电站是电力系统发展的一个至关重要的环节，变电站的运行状态直接影响到电力系统的稳定。尤其是需要注意变电站的运行安全问题，变电站的安全运行是电网安全的重要保证。变电使用需要按规定来操作，保证变电运行安全，延长变电设备的寿命。

一、变电站运行维护工作的现状问题

维护变电站的正常运行是变电站管理中最重要的任务之一，也是变电站相关技术人员应牢记的工作原则。然而，目前我国大多数变电站的运维管理存在一些不足。

1、设备巡视不到位

设备运行过程维护中应对设备做定期巡视，及时发现和处理设备缺陷或隐患，以确保设备安全正常运行，提高变电站运行维护的安全与稳定。但一些运维人员不重视设备巡视工作，走过场，敷衍了事，未能及时发现设备存在的隐患，导致隐患转变为故障，甚至升级为事故。

2、设备消缺不及时

运维人员技术不过硬，缺少对设备缺陷和隐患的认识，导致运维人员认为只要不影响设备正常运行，就不用开展检修工作。而有些缺陷和隐患通过常规手段未能及时发现，甚至通过试验、检测发现后也未能及时停电处理，对变电站的正常运行造成影响。

3、设备操作不规范

在电气设备的倒闸操作过程中，因运维人员水平较差，或存在侥幸心理，未严格遵守安规、调规、现场运行规程和本单位的补充规定等要求进行操作，在复杂操作过程中出现漏项、误操作等情况，导致设备故障扩大化。

二、变电运行设备的维护技术

变电运行设备的维护要坚持“安全第一，分级负责，精益管理，标准作业，运维到位”的原则，其中，“安全第一”指变电运维工作应始终把安全放在首位，严格遵守国家及公司各项安全法律和规定，严格执行《国家电网公司电力安全工作规程》，认真开展危险点分析和预控，严防人身、电网和设备事故。“分级负责”指变电运维工作按照分级负责的原则管理，严格落实各级人员责任制，突出重点、抓住关键、严密把控，保证各项工作落实到位。“精益管理”指变电运维工作坚持精益求精的态度，以精益化评价为抓手，深入工作现场、深入设备内部、深入管理细节，不断发现问题，不断改进，不断提升，争创世界一流管理水平。“标准作业”指变电运维工作应严格执行现场运维标准化作业，细化工作步骤，量化关键工艺，工作前严格审核，工作中逐项执行，工作后责任追溯，确保作业质量。“运维到位”是指各级变电运维人员要把运维到位作为工作目标，严格执行各项运维细则，按规定完成所辖变电站的现场倒闸操作、设备巡视、定期轮换试验、消缺维护及事故处理等工作，把设备运维到最佳状态。

1、巡视

变电站现场设备巡视工作应结合每月停电检修计划、带电检测、设备消缺维护等工作统筹组织实施，运维人员要提高着工作服，正确佩戴安全帽，对变电站设备开展例行巡视、全面巡视、专业巡视、熄灯巡视和特殊巡视等工作。

2、操作

变电运维人员在执行倒闸操作中，应严格遵循值班调控人员或运维负责人正式发布的指令，使用经值班班长或工区主任事先审核合格的操作票，按操作票填写顺序逐项操作。倒闸操作应全过程录音，录音应归档管理。变电运维人员操作中不允许出现误操作情况。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

3、维护

变电设备维护分为日常维护和设备定期轮换、试验。日常维护一般分为每月记载避雷器动作次数、泄漏电流，每月维护高压带电显示装置、测量单个蓄电池电压、检查安全工器具，每季度维护在线监测装置等。设备定期轮换、试验应按照规定时间对开展，不允许漏检。

4、检测

变电运维人员应定期开展带电检测，一般包括一、二次设备红外热成像检测、开关柜地电波检测、变压器铁心与夹件接地电流测试、接地引下线导通检测、蓄电池内阻测试和蓄电池核对性充放电。在检测过程中，人员发现数据异常后应立即上报本单位运检部。

5、消缺

缺陷管理包括缺陷的发现、建档、上报、处理、验收等全过程的闭环管理。各级人员应依据有关标准、规程等要求认真开展设备巡视、操作、检修、试验等工作，及时发现设备缺陷，运维班负责参照缺陷定性标准进行定性危急、严重和一般缺陷，及时启动缺陷管理流程。

三、强化变电运行设备维护技术的措施

1、打造高素质的变电运维人才队伍

在打造专业队伍的过程中，要求全体工作人员不仅需要具备坚实的理论知识与实践能力，同时要深刻意识到设备维护工作的重要意义，深刻认识到自身所负有的责任与肩负的使命，必须具备爱岗敬业的精神，与兢兢业业的工作态度。基于此，各级电力企业应该开展持续不间断的培训教育工作，不断夯实全体工作人员的职业技能，不断提高相关工作人员的职业素养，将理论培训与实践培训相结合，将思想教育与技能教育相整合，将在线网络培训与实地操作培训相融合，最大程度的提高相关工作人员的综合素养，进一步提高运行维护技术奠定坚实的人力资源基础。

2、积极做好设备的巡视、消缺工作

进一步提高巡检与排查工作的质量与效率才能将设备中所存在的各类安全隐患切实扼杀在萌芽当中，从而避免小的安全隐患经过长时间的积累对电网造成极大程度的影响。基于此，电力企业发展实践中一定要做好，一定要重视设备的监控、巡检、排查工作，积极提高全体工作人员的责任意识，积极完善相关工作流程与规范，切实提高工作人员的专业技能。

3、完善完善各项运行记录

运维站模式下的运行记录对变电站的运行情况有最直观的反映，是运维人员进行变电站各项工作和参照查询的重要依据。运行记录内容主要包括所辖各变电站的运维工作日志、交接班及操作记录、巡视记录、“两票”记录、设备异常缺陷记录、运维分析记录、班组管理记录、设备维护记录等。运维人员应结合生产管理系统和纸质形式进行记录，记录应及时、真实、准确，和纸质记录的内容要一致。

结束语

综上所述，变电站运行维护工作相对比较复杂与细致，变电站的管理人员与基础工作人员都要认真对待每项工作，包括电力设备故障的预测、分析及处理，以确保电网的运行安全，更好地为我国的经济建设服务。

参考文献：

[1]王强，贺洲强.智能变电站运行维护管理探讨[J].电力安全技术，2012（5）：1-5.

[2]曾治繁.浅析变电站运行维护工作的现状与措施[J].广东科技，2012（21）：52+46.

[3]任卫东.变电运行设备的自动化技术与维护工作[J].现代工业经济和信息化，2017，7（20）：62-63+66.

作者简介：

冯勇，男，天津市人，（1970-），国网天津市电力公司东丽供电分公司，研究方向：变电运维管理。

褚海波，男，贵州省人，（1980-），国网天津市电力公司东丽供电分公司，研究方向：变电运维、安全监察管理。

论文作者:冯勇,褚海波

论文发表刊物:《电力设备》2018年第21期

论文发表时间:2018/12/6

本文来源: https://www.lw33.cn/article/d3ff973b3991d04250df0d44.html