# 给水工程系统设计中的可维修性问题探讨苏慧论文_苏慧

摘要:城市给水工程规划是为了适应城市对自来水的需求，通过科学规划进而提出城市给水工程建设的近、远期安排,其主要内容包括水量预测、水源选择、水厂、管网、泵站建设等。近年来随着居民生活水平的提高、知识经济的发展、工业结构的调整等等，用水情况发生了很大变化。这些都对给水规划工作提出了更高的要求。本文探讨了城市给水工程规划中的水量预测、用水管理、工程方案这几个问题。

关键词:城市;给水工程规划;问题

引言

城市给水工程是城市几大重要生命线之一,工业企业与居民生活用水更是生产与人民生活的重要保障,尤其是城市与建筑的消防用水系统是否可靠,直接关系到财产与人身的安全。关于给水排水系统的可靠性问题,在工程的设计过程中,越来越多地引起人们的重视,但在工程系统的设计中,是否充分地注意到了工程系统的可维修性对工程系统可靠性的影响,仍是一个值得认真研究的课题。

1可维修性的基本概念

工程系统的可维修性,是指在所限定的条件和规定的时间内,按规定的程序与方法进行维修时,工程系统保持或恢复完成规定功能的属性。以给水工程系统为例,其维修性可理解为:限定条件可以是除不可抗拒力可能引起系统大面积损坏之外,系统正常投入运行时的外部环境条件。工程系统的可维修性是工程系统可靠性的重要组成部分,是工程系统竣工后就已具备的一种属性。这种，属性的优劣程度,主要取决于工程系统设计者.在设计过程中考虑可维修性的程度。因此可以说，工程系统的可维修性是设计出来的。从工程系统可安全、迅速、方便、经济地进行维修这一角度出发,在工程系统的设计与运行管理过程中，系统的研究和解决可维修性问题,是一项系统工程。可维修性工程的主要内容包括:与工程系统相应的可维修性标准的制定、贯彻与实施;工程系统研究设计过程中,针对可维修性进行分析与设计;系统故障的可测试性设计与验证;维修性试验与评价;工程系统正常运行维修与维护规程的建立与实施;工程系统可维修性的改善与提高;工程系统可维修性的信息收集、整理与分析等。可维修性工程作为现代工程系统规划设计与运行管理的先进理念,目前在国内尚未普遍被接受,工程系统的可维修性处于较低的水平。因此,大力研究探讨给水工程系统的可维修性问题,很有必要。

2给水工程系统可维修性的度量

解决给水工程系统的可维修性问题,采用一些定性的规范条文,确实可起到一定的作用。但要想把可维修性作为一项工程来实施,就必须提出工程系统可维修性的定量标准,用可量化的指标体系对工程系统的可维修性进行度量,以使可维修性工程的各项工作得以顺利开展。若实施给水工程系统的可维修性的标准度量,一方面便于给水工程系统的用户提出工程系统的各项维修性指标,也便于设计人员按照指标进行工程系统的可维修性设计和工程系统的可维修性验收。

2.1 维修度

如果把工程系统的维修时间记为Y,由于工程系统的维修时间随故障情况而异，故障不同,维修时间也不同,维修时间呈随机分布,则Y为随机变量。维修度可定义为:在规定的条件下,工程系统发生故障后,在规定的时间t时刻以前修复的概率。例如,给水泵站中的某型号水泵故障时,一般要求就地进行维修,随水泵的故障不同,所需的修复时间也不同,为一随机变量 Y,若规定修复时间为to,可以有:Y>tyY=to、Y < to,则该水泵的维修度为水泵维修时间小于to的概率。同等可比条件下,维修度越高,可维修性越好。

2.2 最大修复时间

排除系统故障所需修复时间的最大值。即在规定的条件和系统寿命期内,工程系统按规定的程序和方法进行维修时,修复时间的最大值。例如,在给水工程系统中,可由用户提出最大修复时间。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆按照用户的要求,设计者可在设计时,考虑管网在使用寿命年限内可能出现的故障,并结合现有维修技术水平进行系统设计,给出相应的维修规程和方法,确保工程系统在允许的最大修复时间内修复。当管网维修工程满足一定统计数量时，还可根据不同管径时的维修统计结果得出管网在不同管径下的最大修复时间。

2.3平均修 复时间

排除一次故障所需修复时间的平均值。即在规定的条件和系统寿命期内,工程系统按规定的程序和方法进行维修时,累计修复时间与被修复单元总故障数之比。

2.4平均预防性维修时间

进行一-次预防性维修所需时间的平均值。即在规定的条件和系统寿命期内,工程系统按规定的程序和方法进行预防性维修时,累计维修时间与被维修总次数之比。

2.5在线 停机维修时间率

工程系统中的设备在线工作时,单位工作时间所需停机维修时间的平均值。即在规定的条件和系统寿命期内,工程系统按规定的程序和方法进行在线维修时,累计在线维修时间与累计工作时间之比。该项指标是系统设计时综合考虑工程系统可靠性及维修性的基础数据。只要在线停机维修时间不为零,且系统要求不间断供水,则工程系统设计时必须考虑采用并联系统。若系统设备多且在线停机维修时间率越高,系统设计越复杂。

2.6 在线维修时间率

工程系统中的设备在线工作时,单位工作时间所需维修时间的平均值。即在规定的条件下和系统寿命期内,工程系统按规定的程序和方法进行在线维修时,工程系统中的设备在线直接维修时间总数与该设备在线寿命总时数之比。该项指标主要用于工程系统设计时,综合考虑工程系统维修性的基础数据。一般情况下,在线维修时间率越高,系统的在线维修量越大。有了可维修性的度量指标,将便于用户提出可维修性要求,也便于设计者参照指标进行设计,同时也便于技术人员进行工程系统可维修性的检验。因此,研究确定给水工程系统的可维修性指标体系,可使给水工程系统的可维修性度量有据可依,也将大大推进给水工程系统可维修性的水平。

四、结语

(1)在进行给水工程规划时，要结合城市总体规划，对城市现状进

行充分分析，尽可能发挥现有供水系统的供水能力，避免重复建设所造成的资源浪费。

(2) 在城市给水系统建设的初期，可考虑采用单水源供水方式来供

水，随着城市的发展，再考虑将其他片区管网与现有供水管网连通，以形成多水源联合供水的格局，以提高供水的安全可靠性。

(3)城市给水系统规划应符合城市总体规划的发展要求，设计规模

应按远期确定，然后分期实施，从而满足城市用水量的发展需求。

(4)当同一个供水方式有多种不同的实现方案时，应对规划方案进

行技术经济比较，从而得出更加合理可行的优选方案。

参考文献

[1]给水工程系统设计中的可维修性问题探讨U.郭立国.绿色环保建材2018(06)

[2]试论给水 工程规划的可持续发展性[J]李利军.绿色环保建材. 2018(05)

论文作者:苏慧

论文发表刊物:《科学与技术》2020年第1期

论文发表时间:2020/4/29

本文来源: https://www.lw33.cn/article/d4003f4f55b2a41e0caf090e.html