# 预制拼装综合管廊防水设计与施工技术探讨论文_杨红春

中建水务环保有限公司 江苏南京 210000

摘要：预制拼装技术在一定程度上反映了一个国家的技术发展水平，随着我国对预制拼装技术的重视程度不断提高，当前我国正将预制拼装技术大力运用到综合管廊施工和设计当中。而综合管廊作为我国重要的地下工程之一，保证其防水性能和施工质量才是根本。对此，本文以预制拼装综合管廊防水设计和施工技术为重点提出了以下几点内容。

关键字：预制拼装；综合管廊；防水设计；施工技术

引言：

综合管廊指的是在城市地下建造一个较大的隧道空间，将各种工程管线集于一身，并设有相应的检修口、吊装口、以及监察系统，从而对其进行统一的规划、设计、建设、和管理。就目前而言综合管廊是世界上较为先进的官网布置形式，同时也是我国基础设施官网布置形式的主要发展趋势。一方面采用综合管廊可以有效的利用地下空间，另一方面综合管廊可以在施工现场预制加工。比如，在我国应用较多的预制拼装综合管廊。此外，该综合管廊除了可以在现场预制加工外，它具备较高的环保效益和社会效益。

一、预制拼装综合管廊防水系统设计

预制拼装综合管廊防水系统设计必须要保证设计方案的可靠性、施工难度的便利性、定级的准确性、以及施工方案的经济性。具体来说，预制拼装综合管廊防水系统设计需要从以下几个方面进行。

1、准确确定防水等级

我国的地下工程防水等级分为四级，一般来说，预制拼装综合管廊防水等级通常都采用二级防水标准。若有高压电缆、通讯传输线路、弱电线路等重要线路进入管廊则应该将防水等级设为一级。值得注意的是防水等级过高会浪费工程成本，防水等级过低则又难以满足实际的工程需求。因此，在实际中，一定要合理的确定防水等级，既可以保证工程质量，同时也可以降低工程成本。

2、预制拼装综合管廊结构防水设计

预制拼装综合管廊结构防水设计，主要需要注意一下四个要点：首先，在钢筋混凝土的使用上，必须要保证预制拼装综合管廊需要用到的混凝土强度等级在C30以上，并且在浇筑过程中还要保证钢筋混凝土振捣均匀。除此之外，钢筋混凝土的抗渗等级也必须要满足实际工程的需要；其次，预制拼装综合管廊结构厚度也应保持在250mm以上，从而保证预制拼装综合管廊的承载能力；再次，要保证裂缝的宽度，通常情况下，裂缝宽度不应超过0.2mm，裂缝长度不应超过50mm。若裂缝长度超过50mm则应该增设防裂钢筋网片结构；最后，在预制拼装综合管廊结构设计中还要注重防水材料的选择，保证施工材料符合结构防水设计的需要。[1]值得注意结构防水材料不可使用碱活性骨料，其主要原因在于碱活性骨料会和胶凝材料发生碱骨料反应。

3、预制拼装综合管廊企口设计要求

预制拼装综合管廊结构埋深通常在3-10m左右，因此，对于预制拼装综合管廊设计来说，最关键的问题之一就是接头防水技术。一般来说，预制拼装综合管廊结构通常都会采用以下三种街头方式，即：预应力筋连接接头、螺栓连接接头、承插式连接接头。不同接头方式，都有不同的适用条件。值得注意的是，在施工现场条件较差或存在不均匀沉降现象时，承插式接头方式较为适宜。其主要原因在于承插式接头形式多样，并且通常都会采用弹性密封橡胶圈和遇水膨胀橡胶圈等柔性连接方式，部分特殊情况还会将弹性密封橡胶圈和遇水膨胀橡胶圈进行复合使用。但要保证柔性借口的密封效果需要满足一定的条件：首先，要保证橡胶圈紧贴于接口工作面，并保证界面压力不低于1.5MPa；其次，橡胶圈和界面之间的摩擦力必须要大于介质的压力荷载；最后在橡胶圈的使用过程中，要保证其变形值不超过橡胶圈自身的承受范围，并保证其防水性能不受影响。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

4、预制拼装综合管廊企口防水设计

对于预制拼装综合管廊企口防水设计来说，需要注重的方面较为多样，比如综合管廊的承插口设计、胶圈的断面形状设计、防水材料的选择和性能确定等。其中，胶圈是主要的防水材料，其防水机理是利用接触界面的压应力从而达到防水目的。此外，在企口设计中其它防水设计通常都是属于辅助设计。但并不是说辅助设计并不重要，在发生重大地质变动时，胶圈的防水作用往往都会降低，而这个时候辅助设计便可以起到较好的抗渗作用。

二、综合管廊预制拼装施工技术

1、施工准备

在综合管廊预制拼装施工前，首先需要对施工现场进行清理，保证施工场地干净整洁。同时还要做好防雨、防晒措施，在冬季则要注重做好防冻处理。另外，在涂胶前应在预应力孔道周围用单面胶粘贴，孔道周围不可涂胶。

2、胶体搅拌和涂胶作业

在胶体搅拌过程中，应保证搅拌位置和涂胶作业的之间距离，尽量减少胶体的运输时间。此外再搅拌过程中要注意胶体搅拌的速度，通常情况下，宜采用400rad/min的转速，并保证在搅拌过程中采用上下来回旋转的搅拌方式。在胶体搅拌完成后，则可以进行涂胶作业。在涂胶作业过程中，最为重要的便是要保证节段能够在环氧胶的作用下紧密连接。在涂胶过程中，涂胶速度需要根据现场环境的温度以及工人的操作时间进行确定，从而避免胶体暴露在空气中的时间过长，从而失去粘性。此外，为了保证涂胶作业能够在环氧胶失去活性之前完成，在实际的涂胶作业中，可以利用橡胶手套进行快速涂抹作业。最后在环氧施胶结束后，还应用刮尺检查涂胶质量，对于涂层过厚的部位进行刮除，涂层厚度不足的部位，进行再次施胶，从而确保涂胶的厚度。

3、临时预应力施工

临时预应力施工需按照截面平均应力进行考虑，单根螺纹钢张拉力按照250kN计算。并且，在完成每一节段的拼接完成后，都应该施加临时预应力，并保证胶体的挤出效应。此外，在临时预应力张拉完成后，还应该清除接缝处挤出的环氧胶，避免环氧胶对混凝土结构造成污染。

4、综合管廊防水施工

在综合管廊防水施工中，其防渗施工原则主要是以预防为主，并结合实际的施工情况，采取适宜的施工方法。具体来说，在综合管廊的防水施工中，需采用合理的施工材料，并保证钢筋混凝土具有合理的级配。另外，在综合管廊主体结构完成之后，还需要在其表面涂刷相应的防水涂料，再在防水涂料表面涂抹一层水泥砂浆，从而形成隔离层。最后在隔离层表面还应该粘贴防水卷材，并在综合管廊两侧再次涂抹水泥砂浆，以形成保护层。值得注意的是，综合管廊防水施工需要保证施工部位的干净整洁，并避免在不良天气条件下进行施工。

结束语：

综上所述，我国预制拼装综合管廊施工设计与施工技术都具有较高的复杂性，因此，在实际的设计和施工过程中，必须要注重抓住其中的要点，从而不断地提高我国综合管廊设计的科学性和合理性，以及施工质量的可靠性和稳定性。而综合管廊作为我国重要的市政地下工程之一，在一定程度上对我国的城市建设发展起到了推动作用，同时由于其环保的性能，综合管廊还可以保证我国的城市化建设的可持续发展。但就目前而言，我国的预制拼装综合管廊设计和施工技术还可以进一步的提高，只有不断地优化和提高，才能使我国的预制综合管廊在城市建设中发挥出更大的作用。

参考文献：

[1]蒋星进. 浅谈厦门翔安南部新城综合管廊预制拼装施工技术[J]. 江西建材,2017,(09):89-90. [2017-08-09].

[2]孔祥臣. 预制拼装综合管廊接头防水性能研究[J]. 中国建设信息,2012,(11):50-51. [2017-08-09].

[3]谢亮,石登军,袁兆安,俞清荣. 综合管廊工程防水技术质量控制[A]. .《工业建筑》2016年增刊Ⅰ[C].:,2016:3.

杨红春 男 1985年12月 汉 工程师 硕士研究生 主要从事市政工程设计与技术研究 中建水务环保有限公司

论文作者:杨红春

论文发表刊物:《基层建设》2017年第27期

论文发表时间:2017/12/11

本文来源: https://www.lw33.cn/article/d40078f56f9df07bf029ae86.html