# 危险废物管理工作研究论文_刘丽霞

广东省环境保护产业协会 广东广州 510000

摘要:危险废物的管理工作是环境治理工作的重要组成部分之一，对保护生态环境以及人类的健康具有十分重要的作用。本文对危险废物的类别进行了分析，并详细介绍了危险废物的管理工作，旨在为危险废物管理工作的开展提供参考。

关键词:危险废物；管理工作；措施

1 引言

随着我国工业化进程的不断推进以及社会经济的快速发展，工业污染物和危险废物也在迅速增长。危险废物具有毒性、易燃性、腐蚀性、反应性、感染性等危害特性，若不加以有效的管理，将会严重危害到生态环境的健康以及人类的身体安全。因此，对危险废物的管理工作展开研究具有十分重要的意义。基于此，笔者进行了相关介绍。

2 危废类别分析

2.1 固废及危废的含义及鉴别

固体废物是指在生产、生活和其他活动中产生的丧失原有利用价值或者虽未丧失利用价值但被抛弃或者放弃的固态、半固态和置于容器中的气态的物品、物质以及法律、行政法规规定纳入固体废物管理的物品、物质。

危险废物是指列入《国家危险废物名录》或者根据国家规定的危险废物鉴别标准和鉴别方法认定的具有危险特性的固体废物。

固体废物及危险废物的鉴别：

2.2 危废类别

依据环境保护部会议修订通过并于2016年8月1日施行的《国家危险废物名录》对危险废物的分类，把危险废物分为了46个大类479种，对每一个大类起一个特有的名字，如医疗废物、医药废物等，并指明其中所包含的具体的危险废物。

2.3 危险特性

腐蚀性(C)、毒性(T)、易燃性(I)、反应性(R)、感染性(In)。

3 危险废物的豁免

列入《国家危险废物名录》附录中《危险废物豁免管理清单》中的危险废物，在所列的豁免环节，且满足相应的豁免条件时，可以按照豁免内容的规定实行豁免管理。列入豁免管理清单的废物共16种。

4 危险废物管理的特点和环境风险

危险废物具有性质复杂、释放途径不确定、对环境和人体危害的影响不确定等特点，拥有很大的环境风险，要严加管理。

危险废物风险控制的措施：

（1）对危险废物去向的追踪：污染物释放途径（暴露场景）的确定。可通过危险废物管理计划制度、危险废物转移联单制度、危险废物代为处置制度进行追踪和确定。

（2）对危险废物去向的确认：污染物暴露途径的确定。通过危险废物经营许可证制度、危险废物污染控制技术政策（技术市场引导）、危险废物污染控制技术规范（许可证技术审查依据）确任。

（3）对污染物排放（释放）的控制：暴露剂量的控制与确定。控制与确定方法有危险废物污染控制标准（规范）、危险废物处理处置与资源再生过程中污染物的释放控制、危险废物资源再生产品中有害物质的释放控制等。

5 危废管理的措施

危险废物的管理是以危废名录及危险废物鉴别标准为依据，从危险废物的收集、包装、运输、储存、处理处置等环节实行从“摇篮”到“坟墓”全过程的规范化管理。

5.1 危险废物的收集

危险废物的收集是危险废物经营单位将分散的危险废物进行集中的活动。可以分为持收集证收集、豁免管理的危险废物的收集、危险废物产生单位厂内收集等。下图为典型危险废物接受和接收流程（收集）：

5.2 危险废物的包装

根据危险废物的种类、数量、危险特性、物理形态、运输要求等因素来确定包装的形式。包装前做好以下的检查：（1）材质与废物相容性检查；（2）包装材料安全性检查；（3）废物间相容性检查；（4）标签信息规范性、完整性检查；（5）防渗、防漏检查；（6）运输条件符合性检查。

5.3 危险废物的运输

危险废物的运输对运输人员、运输车辆、运输公司都有专门的管理要求。运输人员必须具有道路危险货物运输驾驶员资格证，运输车辆符合环保部门和交通运输管理部门的管理要求，运输公司具有交通运输部门颁发的危险货物运输资质。运输过程中做好规范的管理工作，做好周密的运输计划，规范装卸，做好安全防护措施。

5.4 危险废物的储存

危险废物的储存是指危险废物经营单位在危险废物处置前，将其放置在符合环境保护标准的场所或者设施中，以及为了将分散的危险废物进行集中，在自备的临时设施或者场所每批置放重量超过5000千克或者置放时间超过90个工作日的活动。简单介绍储存的一般要求和方式：

储存的一般要求：

（1）应建造专用贮存设施；

（2）贮存前必须进行稳定化预处理；

（3）不水解、不挥发的危险废物可分别堆放；

（4）除此之外的危险废物必须装入容器内；

（5）禁止将不相容（相互反应）的危险废物在同一容器内混装。

储存方式：

（1）集中贮存：在集中处置设施内建设；

（2）隔离贮存：同一贮存区域不同类别类别相隔离；

（3）隔开贮存：用隔板或隔墙将不相容的废物分开；

（4）分离贮存：指特殊废物采取特别强化的贮存方式。

5.5 危险废物的处理处置

危险废物的处理处置是将危险废物焚烧、煅烧、熔融、烧结、裂解、中和、消毒、蒸馏、萃取、沉淀、过滤、拆解以及用其他改变危险废物物理、化学、生物特性的方法，达到减少危险废物数量、缩小危险废物体积、减少或者消除其危险成分的活动，或者将危险废物最终置于符合环境保护规定要求的场所或者设施并不再回取的活动。

5.5.1危险废物处理处置目的：

（1）降低甚至解除危险特性

（2）降低危险废物数量（重量、容积）

（3）将危险废物置于安全的空间保存

5.5.2危险废物处理处置技术分类：

5.5.3 各类危险废物的适用处置技术

各种危险废物根据其特性都有其最适合的处理处置技术，简单总结为以下方式：

（1）腐蚀性废物应先通过中和法进行预处理，然后再采用其他方式进行最终处置。

（2）有毒性废物可选择解毒处理，也可选择焚烧或填埋等处置技术。

（3）易燃性废物宜优先选择焚烧处置技术，并应根据焚烧条件选择预处理方式。

（4）反应性废物宜先采用氧化、还原等方式消除其反应性，然后进行焚烧或填埋等处置。

（5）感染性废物（医疗废物）应选择能够杀灭感染性病菌的处置技术，如焚烧、高温蒸汽灭菌、化学消毒、微波消毒等。

6 结论

综上所述，工业快速发展的同时，也使得危险废物的数量日益增加，对其进行有效的管理十分必要。在危险废物管理时，要先确定危险废物的类别，结合相关标准，对危险废物提出豁免和排除的可行性，同时结合危险废物的特征，采取有效的措施进行处理、回收，从而避免危险废物对人体健康以及生态环境构成威胁。

参考文献：

[1]东莞市工业危险废物污染防治对策研究[J].洪鸿加,吴彦瑜,陈琛,欧英娟,李方鸿,彭晓春.环境科学与管理.2017(02)

[2]黑龙江省危险废物现状及管理对策研究[J].修太春.环境科学与管理.2017(02)

论文作者:刘丽霞

论文发表刊物:《防护工程》2017年第15期

论文发表时间:2017/10/23

本文来源: https://www.lw33.cn/article/d40eae960e1c099ca5c7d38a.html