# XG200-C X光机不能拍片故障排除举例

### 一、XG200-C型X线机不能拍片故障检修一例（论文文献综述）

谢坐祥,冯定[1]（2019）在《BSX-50AC型医用X线机故障维修二例》文中指出BSX-50AC型医用X线机由北京岛津医疗器械有限公司组装生产,其基本部件包括XUD150L-30F高压发生器、影像增强系统、RS-5A遥控诊断床、系统软件等[1]。该类机型厂家已经停止生产配件,不再继续售后服务,这给临床工程师维修带来了一定的难度。为此,本研究将工作中遇到的2例故障进行分析总结,以供临床参考。1故障一1.1故障现象给患者拍片时,球管不能上下运动,其他组件运行正常。

陆宝云[2]（2016）在《XG-500型X光机限时器电路分析及故障处理》文中研究说明本文介绍了XG500型X射线机限时器的电路原理及使用过程中出现的故障现象,分析了故障产生的原因和处理过程。

杨富存[3]（2013）在《X线机怪影故障1例》文中认为1故障现象我院有一台上海医疗器械厂生产的XG510A型双床双管位X线机出现拍片工作正常而透视工作不正常的情况,透视时显示屏上显示0.7 mA透视电流,监视器上反映为:透视脚开关踩下时监视器上闪现一个很浅的图像,然后就无图像了。松开脚闸后大约12 s,监视器上又闪现一个较清晰的图像,此图像出现在透视动作以后,即高压初级停电后。按理说此时应无高压,此现象有点"怪",维修起来无从下手。2故障分析造成此故障现象的原因可能是:X线产生线路或者X线电视系统故障。

窦智祥,姜洪刚,周慧菊[4]（2011）在《XG200C型医用诊断X线机故障分析和检修》文中认为医用X线机广泛应用于医院而且是每家医院必备的大型医疗设备,也是临床检查不可缺少的现代化仪器[1]。在西藏地区的县级医院使用的此类设备中国产上海X线机比较常见。本文介绍XG200C型

秦志强,吴永洪,田兴,何湘[5]（2011）在《X线机故障维修3例》文中认为X线机是基层部队常用卫生装备之一,在部队的体格检查、伤情诊断等方面发挥着极其重要的作用。然而,由于基层部队环境条件差、缺少专业人士操作维护等各种原因,X线机常常出现各种故障。因此,X线机的维修则显得意义重

朱险峰[6]（2008）在《医用工频X线机改进设计》文中研究说明随着医疗卫生事业的发展和进步,高频数字化X线设备逐渐应用于临床。虽然高频数字化X线设备有许多优点,但是因为其价格昂贵,许多基层中小医院无能力购买。目前基层中小医院仍然以使用普通工频X线机为主。此类X线机和国内比较流行的单片机控制的程控X线机或中高频X线机相比,存在许多缺点。如设备外观粗大笨重,不美观,操作复杂;自动透视（IBS）时KV调整反应速度慢,不能满足临床需要;摄影KV、mA控制精度低,设备出X线时KV、mA不准确,摄影效果差等。本论文根据当前工频X线机存在的不足,进行了一系列改进设计、安装、实际测量和分析工作。①采用CPU控制,操作键盘采用贴膜按键,摄影条件采用数码显示,美观高档,电路简单故障率低。②采用自动调压控制,设备根据外电路的电压高低,自动的调节电源电压,保证设备工作在最佳状态。③改进自动透视（IBS）,采用调整高压初级可控硅导通角的方式,调整高压初级的电压,从而改变透视千伏。此方法较传统的电机带动碳轮调压的方式速度快。因而透视效果优于国产程控X线机。④采用单片机控制下调整可控硅导通角,调整摄影KV,控制精度高,设备出X线时KV准确、稳定,摄影效果不受外部电压变化影响。⑤采用单片机控制下调整可控硅导通角,调整摄影mA,控制精度高,设备出X线时mA准确、稳定。⑥设备的保护系统较改进前更完善,增加了单片机的保护功能,（最高KV保护、最大mA保护、最大mAs保护、电压异常连锁保护）使许多部分具有电路和单片机的双重保护功能,如旋转阳极保护电路、最高KV保护电路。基于以上的设计,在国产工频X线机（FSK202-2）上进行了一系列的实验运行,改进后的设备性能稳定。测量了自动调压控制、自动透视（IBS）、控制可控硅导通角调整摄影KV、可控硅导通角控制摄影mA等电路的运行数据。针对这些数据进行了科学的分析和总结。

吕炳辉[7]（2008）在《XG501型500毫安X射线机故障维修2例》文中研究指明XG501射线机电路工作控制过程复杂,在机器维修中,可根据继电器工作程序进行故障判断维修。现介绍两例故障的维修过程。

林碧环[8]（1999）在《X线机的应急修理》文中提出Ｘ线机是医院的大型设备之一，配备数量有限。所以，一旦有故障，如不及时修理，将影响医疗工作。因此，尽快修复故障是很重要的。要做到这点，除了对机器电路原理必须熟练外，还需采取一定方法，如电路改动，另件替换等。下面用几个故障实例加以说明。

徐顺土,贝旭升[9]（1993）在《如何做好海岛地区X线机的保养维修工作》文中研究表明本文报告海岛地区恶劣的气候环境给机器造成的严重危害以及40年来坚持做好X线机保养维修工作的经验体会和具体做法。重点指出,要保证X线机在恶劣的潮湿环境下正常工作,除了积极采用防潮措施及设备外,关键在于坚持几十年如一日切实落实执行各项规章制度。做到保养中定时定人定机房专人负责,修理中依靠自己的机修人员,既要及时抢修保证工作,又要节约经费讲究效益。事先有组织有安排,事后有检查有总结。扎扎实实地做好X线机的保养维修工作。

张本性,邹广益,胡清伦,周连贯,姚登辉,刘小庭,张文义,陈可达[10]（1980）在《X线机的维修与革新》文中指出 XG-200型X线机诊断床上的电源通路、床面升降、铅门开闭和点片摄影操纵失灵遇到这类故障时,不必先拆机检查线路,可听声音初步判断毛病所在。上述几部分控制的方式都采用带弹性的机械装置间接带动一个微动开关,使执行机构工作。在正常情况下,按下按钮或松开按钮应各听到一个清脆的嘀嗒声（机壳内微动开关跳动时发出）。如图1中所示,机械装置由于种种原因常使微动开关不能复位或没有压下。如按下去有声音而机器仍不得电,可按“断”按钮,发觉听不到嘀嗒声,这是由于微动开关被卡

### 二、XG200-C型X线机不能拍片故障检修一例（论文开题报告）

#### （1）论文研究背景及目的

##### 此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

##### 写法范例：

本文主要提出一款精简64位RISC处理器存储管理单元结构并详细分析其设计过程。在该MMU结构中,TLB采用叁个分离的TLB,TLB采用基于内容查找的相联存储器并行查找,支持粗粒度为64KB和细粒度为4KB两种页面大小,采用多级分层页表结构映射地址空间,并详细论述了四级页表转换过程,TLB结构组织等。该MMU结构将作为该处理器存储系统实现的一个重要组成部分。

#### （2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 三、XG200-C型X线机不能拍片故障检修一例（论文提纲范文）

#### （1）BSX-50AC型医用X线机故障维修二例（论文提纲范文）

1 故障一

1.1 故障现象

1.2 故障分析与排查

2 故障二

2.1 故障现象

2.2 故障分析与排查

3 结束语

#### （2）XG-500型X光机限时器电路分析及故障处理（论文提纲范文）

1 电路分析

1.1 限时器电路组成

1.2 稳压电源电路

1.3 同步脉冲触发电路

1.4 主可控硅触发电路

1.5 限时器电路

1.6 过时保护电路

2 故障实例

2.1 故障一

2.1.1 故障现象

2.1.2 故障分析与排除

2.2 故障二

2.2.1 故障现象

2.2.2 故障分析与排除

2.3 故障三

2.3.1 故障现象

2.3.2 故障分析与排除

3 总结

#### （3）X线机怪影故障1例（论文提纲范文）

1 故障现象

2 故障分析

3 故障检修

4 讨论

5 小结

#### （5）X线机故障维修3例（论文提纲范文）

1 故障一

1.1 故障现象

1.2 故障分析与检修

2 故障二

2.1 故障现象

2.2 故障分析与检修

3 故障三

3.1 故障现象

3.2 故障分析与检修

4 小结

#### （6）医用工频X线机改进设计（论文提纲范文）

内容提要

第一章 绪论

1.1 X 线的发现及X 线设备的发展

1.2 常规X 线机的国内外发展现状

第二章 工频X 线机（FSK202-2）工作原理

2.1 概述

2.1.1 组成

2.1.2 结构特点

2.1.3 主要技术参数

2.1.4 对供电电源的需求

2.2 电路分析

2.2.1 电路原理方框图

2.2.2 电源电路和管电压预示电路

2.2.3 高压电路

2.2.4 诊断床、摄影床切换电路

2.2.5 容量限制电路

2.2.6 旋转阳极启动及保护电路

2.2.7 摄影限时电路

2.2.8 X射线管灯丝加热电路

2.2.9 透视控制电路

2.2.10 普通摄影控制电路

2.2.11 点片摄影控制电路

2.2.12 滤线器摄影控制电路

2.2.13 立式摄影控制电路

第三章 工频X 线机（FSK202-2）的缺点及总体技术改进方案

3.1 工频X 线机（FSK202-2）存在的缺点

3.2 技术改进的必要性

3.3 总体技术改进方案

第四章 主要技术改进设计方案

4.1 CPU 板、键盘操作和显示板、接口板的设计方案

4.1.1 CPU 板的设计方案

4.1.2 键盘操作和显示板的设计方案

4.1.3 接口板的设计方案

4.1.4 软件介绍

4.2 透视千伏自动调整电路的技术改进设计方案

4.2.1 改进设计思路

4.2.2 透视千伏自动调整电路设计与分析

4.2.3 透视最高千伏保护电路设计与分析

4.3 摄影千伏调整电路的技术改进设计方案

4.3.1 改进设计思路

4.3.2 摄影千伏自动调整电路设计与分析

4.3.3 摄影最高千伏保护电路设计与分析

4.4 mA 控制电路的技术改进设计方案

4.4.1 改进设计思路

4.4.2 mA 控制电路设计与分析

4.4.3 最大mA和最大mAs保护电路设计与分析

4.5 电源自动调压控制电路的设计方案

4.5.1 改进设计思路

4.5.2 电源自动调压控制电路设计与分析

第五章 FSK202-2型X线机技术改进的实施

5.1 电源电路和容量保护电路的改装

5.2 高压初级的改动

5.3 主可控硅触发电路的改动

5.4 高压次级的改动

5.5 摄影控制电路的改动

5.6 透视、点片摄影控制电路的改动

5.7 旋转阳极启动电路的改动

5.8 灯丝加热电路的改动

5.9 限时器电路的改动

第六章 改进后的数据测试与分析

6.1 改进后的数据测试

6.1.1 CPU 电路板数据测试结果

6.1.2 键盘操作和显示板数据测试结果

6.1.3 接口电路板数据测试结果

6.1.4 软件数据测试结果

6.1.5 透视千伏自动调整电路数据测试结果

6.1.6 摄影千伏调整电路数据测试结果

6.1.7 mA 控制电路数据测试结果

6.1.8 电源自动调压控制电路数据测试结果

6.2 数据分析

6.2.1 CPU 板数据分析

6.2.2 键盘操作和显示板数据分析

6.2.3 接口电路板数据分析

6.2.4 软件数据分析

6.2.5 透视千伏自动调整电路数据分析

6.2.6 透视最高千伏保护电路数据分析

6.2.7 摄影千伏调整电路数据分析

6.2.8 摄影最高千伏保护电路数据分析

6.2.9 mA 控制电路数据分析

6.2.10 最大mA 和最大mAs 保护电路板数据分析

6.2.11 电源自动调压控制电路数据分析

6.3 改进部分电路的主要特点

6.4 今后的研究与改进重点

结论

参考文献

攻读学位期间发表的学术论文及取得的科研成果

致谢

摘要

Abstract

### 四、XG200-C型X线机不能拍片故障检修一例（论文参考文献）

- [1]BSX-50AC型医用X线机故障维修二例[J]. 谢坐祥,冯定. 医疗装备, 2019(03)

- [2]XG-500型X光机限时器电路分析及故障处理[J]. 陆宝云. 中国医疗设备, 2016(04)

- [3]X线机怪影故障1例[J]. 杨富存. 医疗卫生装备, 2013(09)

- [4]XG200C型医用诊断X线机故障分析和检修[J]. 窦智祥,姜洪刚,周慧菊. 医疗卫生装备, 2011(12)

- [5]X线机故障维修3例[J]. 秦志强,吴永洪,田兴,何湘. 医疗卫生装备, 2011(12)

- [6]医用工频X线机改进设计[D]. 朱险峰. 吉林大学, 2008(07)

- [7]XG501型500毫安X射线机故障维修2例[J]. 吕炳辉. 中国医学装备, 2008(04)

- [8]X线机的应急修理[J]. 林碧环. 医疗装备, 1999(03)

- [9]如何做好海岛地区X线机的保养维修工作[A]. 徐顺土,贝旭升. 首届中国仪器仪表学会医疗仪器分会学术会议论文集, 1993

- [10]X线机的维修与革新[J]. 张本性,邹广益,胡清伦,周连贯,姚登辉,刘小庭,张文义,陈可达. 医疗器械, 1980(02)

本文来源: https://www.lw33.cn/article/d42094099eb5ae74baebad20.html