# 预拌混凝土添加剂对混凝土性能的影响探究论文_何明军

新疆建研高新节能科技有限公司 新疆乌鲁木齐市米东区 733000

摘要：预拌混凝土添加剂对混凝土性能的影响较为明显，合理应用复合添加剂、提高添加剂活性、结合建筑工程实际情况、合理使用外加剂是保障混凝土性能稳定的重要路径。为保证外加剂更好地服务于预拌混凝土，外加剂合格供应商的合理选择、各类新型外加剂的针对性应用同样需要得到重点关注。

关键词：预拌混凝土添加剂；混凝土性能；影响

1几种常见的外加剂

1.1减水剂

减水剂是一种常用的外加剂，根据其主要组成原料可将其大致划分为木质素系减水剂、萘系高效减水剂、树脂系系高效减水剂类等。减水剂的作用是以砼坍落度基本不变为前提，通过降低水分含量，提升混凝土的强度；同时，减水剂还具有润滑与空间位阻作用，通过调整材料与外加剂的配比，在保持坍落度不变的同时，进一步增强混凝土流动性。

1.2引气剂

引气剂又叫做加气剂，它的种类有松香树脂类、烷基和烷基芳烃磺酸类等。将引气剂溶于水并加入砼中，在搅拌过程中就会产生许多气泡，使水泥微粒之间的缝隙增大，从而增强流动性与保水性，减少洋灰的使用量。引气剂的使用还可以增强混凝土的抗冻性与渗透性，并且当前多用于水坝、热电站冷却塔等抗冻性要求高的建筑结构中。

1.3高效活性矿物

由于混凝土化学反应之后，其化学性质尚不稳定，所以可以通过加入活性矿物的方法，改变混凝土中水化产物的成分。高效活性矿物包括煤电厂粉煤灰、硅灰等，其化学组成为SiO2和Al2O3等。通过高效活性矿物在砼中的发生化学反应，将杂质替换为稳定性更强的低碱度水化硅酸钙，改善水泥水化后的产物构成，减少水分，增强混凝土强度与耐久性。

1.4早强剂

早强剂也是一种常见的混凝土外加剂，能够增加早期工程中混凝土的强度的外加剂，常见的有硫化钙等。多用于冬季施工建设中缩短工期，防止混凝土结构受冻，减少施工材料与资金的浪费。

1.5膨胀剂

在混凝土浇筑成型时，混凝土容易受外界与自身结构影响发生自身收缩。膨胀剂就是应对砼收缩的一种添加剂，降低混凝土收缩强度。常见的膨胀剂有石膏、铁粉等。

2预拌混凝土添加剂对混凝土性能的影响

2.1主要影响因素

预拌混凝土添加剂的使用会影响混凝土性能，这种影响不单单与添加剂的性能特点存在关系，也与含碱量因素、配比因素、功能因素等存在联系，预拌混凝土添加剂对混凝土性能的具体影响如下：含碱量因素，混凝土的性能会受到含碱量的影响，这种影响主要源于水泥材料较高的含碱量。一些水泥厂生产的水泥存在含碱量较高特性，这就很容易导致减水剂的应用效果大打折扣，最终影响预拌混凝土性能。配比因素，预拌混凝土的生产本质上属于动态调节过程，生产必须结合工程需要、气候变化针对性调整混凝土配比，添加剂的配比也需要同时得到严格控制，否则预拌混凝土很容易出现场溶解、水化等问题。功能因素，不同的添加剂会对预拌混凝土性能产生不同的影响，但如果预拌混凝土的添加剂使用未考虑添加剂之间可能产生的相互影响，混凝土性能将无法达到预期。其他因素，如预拌混凝土矿物质与添加剂不适用、水分调配不合理，预拌混凝土添加剂的应用同样可能出现问题，如添加剂功能无法正常发挥、对混凝土性能造成负面影响、影响混凝土生产等，搅拌温度与时间控制不当、运输环节存在问题、施工技术变化等情况的出现，也会直接影响预拌混凝土添加剂的使用效果。

2.2优化预拌混凝土性能的基本措施

1）合理应用复合添加剂。为优化预拌混凝土性能，必须重视复合添加剂的合理应用，以此保障混凝土内部分子作用力。2）合理控制搅拌时间。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆为保证预拌混凝土搅拌与混合的最佳效果，需合理控制添加剂含量，基于实际配比的搅拌时间动态控制也需要得到重视。3）提高添加剂活性。为保证添加剂更好服务于预拌混凝土，需重点保证添加剂活性，必要时可采用添加部分活性剂的方式提高预拌混凝土性能。4）关注生产、施工环节。为保证预拌混凝土添加剂使用效果，要重视生产与施工环节，采取针对性应对措施，更好满足建筑工程实际需要。

2.3预拌混凝土外加剂选用要点

1）结合建筑工程实际情况。预拌混凝土的外加剂选用必须结合建筑工程实际情况，工程施工季节、施工工艺、浇筑部位、浇筑体积，混凝土强度等级、弹性模量、耐久性、抗冻融性、抗渗性均需要在添加剂使用中得到体现。如建筑工程冬季施工需要大量应用高强度预拌混凝土，优先选用聚羧酸减水剂，而非萘系减水剂，由于后者在低温下易结晶，预拌混凝土性能会受到直接影响。2）结合原材料品质。预拌混凝土的原材料直接影响其性能，如原材料存在供应来源复杂、级配不好、砂石含泥高等特点，为避免预拌混凝土出现性能波动，应选用萘系高效减水剂作为添加剂，而如果选用聚羧酸高性能减水剂，预拌混凝土生产必须频繁调节用水量与外加剂掺量，这不仅会提高生产控制难度，预拌混凝土也很容易出现和易性、离析、泌浆等问题。3）合理使用外加剂。在预拌混凝土外加剂的具体使用中，新投入使用的外加剂必须进行混凝土强度及和易性、水泥适应性试验，同时还应关注可能影响外加剂使用性能的因素，如砂子含泥量和粒级、粉煤灰含碳量和细度、矿粉组分和细度等，外加剂的最佳掺量控制、低温和冬季的预拌混凝土生产搅拌时间适当延长、30d未用外加剂的重新试验同样需要得到重点关注，这类外加剂使用要点可更好满足预拌混凝土的性能控制需要。

3外加剂使用策略

3.1保证外加剂的质量

施工建筑的质量成为人们广为关注的重点，外加剂作为混凝土中常使用的添加剂材料，更要保证其质量。首先要从源头抓质量，可以建立添加剂采购监督小组，在外加剂采购、运送、入库时进行质量检查，选取符合施工质量标准的材料，减少安全问题的出现。

3.2精确添加剂的使用配比

在确保添加剂质量的同时，也要对添加剂的使用种类与数量进行规范。相关科研部门可以在施工项目筹备时，根据对施工现场情况的勘察，对各种外加剂对混凝土的影响进行数据调研，对于不同施工部位的施工材料，其中的添加剂种类与用量要严格配比。在施工中要成立监督小组，在领取添加剂时进行实名登记，在使用时要严格监督，保证合理恰当的材料配比，确保混凝土性能在需求范围内得到改善。

3.3规范外加剂使用流程

不同的外加剂有不同的功能，在建筑施工中也有不同的操作流程，根据水泥、外加剂以及其他材料的先后顺序不同分为先掺法、后掺法、同掺法。针对不同功能的外加剂有不同的掺加顺序，比如在掺加萘系减水剂时，后掺法的效果更好一些。在外加剂使用时，若因不可避免的因素影响了施工进程，导致外加剂还有剩余，施工人员要将没有掺加杂物的添加剂送至添加剂保管处并进行登记。由于外加剂种类复杂且化学性质不稳定，所以要对剩余的已经掺杂其他物质的添加剂进行妥善处理，以避免其他人员误碰误用，减少不必要的麻烦。因此，在施工中要规范掺加流程，确保施工工艺的准确性，减少混凝土质量问题，改善砼的耐久性。

结束语

预拌混凝土添加剂的使用效果直接影响建筑工程的建设质量，混凝土泌水、混凝土开裂、混凝土坍落、水泥浆分层离析等质量问题均可能出现。如何保证预拌混凝土添加剂使用的科学合理，是文章围绕预拌混凝土添加剂对混凝土性能影响开展具体研究的意义所在。

参考文献：

[1]蒋定良，易文，刘奥林，陈晨，陆杨瑞雪.多种添加剂联合作用对改性沥青混凝土路面性能影响研究[J].公路，2018，63（11）：249-252.

[2]赖晨鸣.预拌混凝土添加剂对混凝土性能影响探讨[J].江西建材，2018（11）：51-52.

[3]周学军.建筑施工中混凝土破裂情况控制技术要点分析[J].住宅与房地产，2018（22）：84.

[4]马利娟.预拌混凝土添加剂对混凝土性能的影响[J].四川水泥，2018（05）：330.

论文作者:何明军

论文发表刊物:《基层建设》2019年第32期

论文发表时间:2020/4/7

本文来源: https://www.lw33.cn/article/d4262cfc812925d90e92e1d6.html