# 石油化工工程中工艺管道安装施工存在的问题与对策姚兰论文_姚兰

摘要：在石油化工方面的建设中，对于安装施工工艺管道分为管道的焊接、管道阀的安装以及石油工艺管道的防护等重要的环节。一般来讲，石油化工管道中存在受到外界的影响导致出现腐蚀或者由于其他因素导致的影响。为了延长石油工程的使用寿命，就需要在其根源上防控在项目施工中存在的各类安全隐患，要准确的考虑石油管道的安装工艺，做好其后续的石油管道的维护。在本文中，重点讲述石油管道工艺中存在的安装隐患，主要的影响因素，并且通过有效地分析，探究石油管道工艺的改进措施，充分保障石油管道工艺的稳定运输。

关键词：石油化工；工艺管道；安装施工；问题与对策

1石化工程工艺管道安装施工概述

石油化工工艺管道与其他的化工设备相似，是在石油化工生产中的重要因素，能够有效地将不同功能的设备联系在一起，完成一些指定的工艺。石油化工管道的存在，就是保证石油的稳定运输，保证石油的运输质量。从一些情况看，管道虽然能够完成一些其他的化工过程，但是石油化工工艺管道种类较多，并且其布置过程较为复杂，发生事故的几率较高。因此，就必须要对化工工艺管理安装以及适当的维护管理，提升石油化工管道工艺的管理使用效率，防止一些危险事故的发生。

1.1易燃易爆或有毒有害管道施工

石化工程生产中会存在大量的易燃易爆、毒害物质，无论是原料还是辅料，都会给管道造成较大的影响，所以管道需要达到防腐性能的需要，而管道连接位置也极易存在严重的质量问题，也是工程质量控制的重点。一般来说，管道连接应用的是焊接施工技术，在管道口径比较小的情况下，可以应用锥螺纹进行连接。此外，因为管线在应用中会导致管道腐蚀的问题，因此，需要加强管道的质量检查，耐久性不高的管线需要更换。目前，石油管道多数采用的是架空布置方式，对于一些特殊部分的安装，要避免气液在管道内淤积，选择最为合理的安装施工方式。

1.2各类跨越人工构筑物的管道安装施工

由于石化企业多数都处在偏远的地方，占地面积比较大、厂房密集度高且设备数量多，因此，在进行管线架设施工环节，需要跨越道路、厂房、泵站等设施。对于该部分的管道安装来说，多数部分与普通管道安装一致，但是应该注意在跨越部分，不能布置法兰、补偿器、阀门等部件，以避免管道渗漏而给其他部件造成影响。

1.3各类公用工程管道的安装施工

石化项目中的管道分布繁杂，数量也比较多，一般需要通过公共管线桥架来进行管线的合理设置。在该部分安装施工的过程中，要按照设计方案和施工工艺来进行，根据管线的应用环境和温度等性能进行施工。此外，运输腐蚀性物质的输送线路要设置在最下层，防止给其他管线造成不利的影响。

2石油化工工程中工艺管道安装施工存在的问题

2.1管道的防腐问题

由于石油化工工艺管道内具有特殊的介质，所以应该实施防腐处理管道，而且应依照不同介质和管线材质，实施针对性防腐材料以及防腐工艺。但是当前管线防腐施工中还具有选择防腐材料具有偏差、防腐施工具有盲点等问题，而且实际的防腐施工未遵循标准规定展开防护，减少管道使用年限。

2.2焊接过程问题

石油化工工艺管道安装工程中，管道组对以及焊接管道是主要工作内容之一，而且焊接具有较大工作量。管道焊接通常进行于野外环境，所以对于焊接温度、天气条件、环境湿度、焊接速度等要求较高，应该按照焊接规定落实操作。但当前管线的焊接频繁产生未依照规定施工的现象，影响到焊接管线质量水平。

2.3阀门的安装问题

安装石油化工工艺管道中不可缺少的方面就是阀门，安装阀门时，一方面做好连接管道，另一方面必须依照阀门连接形式连接操作，需焊接的阀门，应该全面焊接，检查好焊接质量有无达标。但是，安装阀门时由于缺少科学的阀门安装方案，使得整个阀门的安装质量以及工艺管道的施工产生不良的影响。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

3石油化工工程中工艺管道安装施工的有效措施

工艺管道的安装通常涉及到与之相关的所有操作点，其关键是做好工艺管道的综合保护。同时，施工人员还应充分注意阀门和焊管的安装，针对不同的石油工艺管道技术，选择不同的管道施工方案和管道安装方式。在具体实践中，主要侧重于：全面控制防控工艺管道遭受外界腐蚀的问题、全面保证石油管道的焊接工作、妥善安装石油管道阀门三方面。

3.1防治过程中管道外腐蚀的综合治理

石油化工管道有可能被腐蚀。管道一旦发生腐蚀，将直接影响石油的输送和运行。这是因为管道埋在具有腐蚀性较大的地下环境中，如果输油管道的防腐不能做好，就会出现管道腐蚀频率较高的现象。在当前的管道建设中，核心措施是借助于一种相对应的方法做好管道的防治工作，避免管道腐蚀现象的发生，延长管道的使用时间。

目前，石油管道中的防腐剂大多选用环氧煤沥青或石油沥青。相对而言，石油沥青仍然存在较大的环境污染，直接危害周边的环境，但因其成本较低，相对较小的资金消耗。所以，在管道的防腐方面，通常采用环氧煤沥青，运用相应的手段，以便于降低材料的成本，控制施工项目的价格预算。此外，在施工管道中，还存在较多的杂质或油污的附着，可以借助对管道表面喷砂的手段处理。在喷砂作业中，客观上有效地避免了管道腐蚀问题，优化了管道本身的防腐性能，延长管道的使用寿命，保证其具有的稳定性。全面控制防控工艺管道遭受外界腐蚀的问题，能够有效地保证石油管道的稳定运输，满足对石油的需要。

3.2全面做好输油管道的焊接工作

施工人员还应密切关注工艺管道的焊接作业中管道的特殊部位，焊接工艺管道分车间的操作应全面注意，并灵活选择相应的焊接工艺。如果忽略基础管焊接技术，就会减少基础的管道运行效能，导致出现管道断裂的现象。总而言之，在对于管道的焊接中，首先就是清楚其表面的杂质，遵照现有的管道焊接技术以及谨慎的焊接操作。全面保证石油管道的焊接工作，保证焊接点的质量，避免出现石油管道断裂的现象，影响石油的整体运输。在对于石油运输管道的焊接中，监督焊接人员的工作，依照现有的焊接技术，保证管道焊接的质量。

3.3妥善安装石油管道阀门

从目前情况看，大多数石化项目都会涉及安装更多种类的石油工艺管道，因此也会采用各种各样的管道阀门类型。在此基础上，更加注重内通道阀门安装的基本技术，确保管道运行故障的根本减少和输油的稳定输送。具体来说，为了正确选择工艺管道阀门，需要反复检查阀门的规格，以保证阀门安装的准确性。在大多数情况下，施工人员应错开不同类型的阀门，并相应缩短管道间距。

在对于管道阀门的采购中，需要保证阀门的质量，达到合格的标准，所以，这就涉及到对前期的采购工作进行有效地监管。在采购流程中，主要在于检验阀门厂家的资质，出示相关的合格证。经过有效地全方位检验，允许合格阀门产品入场。如果在此过程中，涉及大范围石油化工管道施工建设，还应该着手于保证施工人员的资质，对于施工人员要充分的关注，避免出现安全隐患。

所以，石油管道的建设中，需要注意阀门的质量，避免出现阀门泄露的现象，影响整体的运输效果。妥善安装石油管道阀门，保证石油的稳定传输，减少石油泄露的危害，同时保护生态环境的平衡。在施工过程中，注意对施工人员的培训监督，切实保证阀门安装的质量，以达到整体的效果。

4结束语

综上所述，石化工艺管道安装施工是非常重要的，直接影响介质传输的安全性，但是施工环境恶劣、工艺复杂性高，极易出现质量问题，这就需要加强各个环节的管理和控制，确保石化管线质量达标，为各个地区输送合格能源，推动社会的稳定发展和进步。

参考文献

[1]张昊.石油化工工程中工艺管道安装施工存在的问题与对策[J].化工管理,2016,0(14).11.

[2]杨玉燕.石油化工工程工艺管道安装施工问题分析[J].化工管理,2016,(34):216.

[3]张昊.石油化工工程中工艺管道安装施工存在的问题与对策[J].化工管理,2016,(14):216.

[4]王明海.浅谈石油化工工程中工艺管道安装施工存在的问题与对策[J].城市建设理论研究（电子版）,2015,(18):1818-1819.

论文作者:姚兰

论文发表刊物:《科学与技术》2019年21期

论文发表时间:2020/4/17

本文来源: https://www.lw33.cn/article/d4307a8bd0e8d82b9201d9bd.html