# 关于滚轴式滑动支座施工技术的探讨论文_刘备

（中铁建工集团有限公司北京分公司，北京，100000）

【摘 要】本文以具体的工程施工的实践为例，对滚轴式滑动支座施工技术的应用展开了讨论，从该工艺的优点、工艺原理、流程以及质量与安全控制的要点等方面进行了分析，最后对工程效益作了总结。

【关键词】滑动支座；施工；工艺；效益

1 工程实例

青岛国际贸易中心是集办公、酒店、商业于一体的综合性大厦，位于东海路的北侧，香港中路的南侧，山东路的西侧，毗邻华仁大厦，其建筑面积33.5万m2，整体建筑由地下部分和地上部分组成。地下部分4层，地上部分为A座、B座、C座及裙房四部分，A座45层、B座51层、C座46层。基础结构形式为筏板基础，地下部分为框架剪力墙结构，主体结构为框肢－剪力墙结构。根据混凝土结构设计规范（GB50010-2002）的要求现A塔与B塔交界处，B塔与裙楼交界处，裙楼与C塔交界处均设置伸缩缝。本工程应用了滚轴式滑动支座的施工技术，滑动支座能在科学合理、经济环保、节能减排的前提下很好的达到伸缩缝的要求。

在应对外界因素导致建筑构件产生胀缩变形、开裂甚至破坏的方面，过去采用较多的是传统的伸缩缝的做法。滑动支座因其结构简单、造价低廉、节省建筑面积，在简化施工的同时不会因使用而导致裂缝的产生影响建筑的观感，所以备受业主和设计人员的关注。鉴于还没有民用建筑中使用滑动支座的相关规范，目前对滑动支座的设计与施工主要参照桥梁工程中滑动支座的做法以及《混凝土结构设计规范》。所以深入研究适合滑动支座施工的工艺，积累数据，可以为制定相关的地方性法规提供重要的依据。下面对该工程滑动支座的施工技术进行分析：

2 滑动支座工艺相对于传统的伸缩缝工艺具有很多优点

2.1滑动支座结构简单，可以缩短工期、降低造价、同时维护修理方便；

2.2滑动支座结构不需要采取在伸缩缝处设置双柱的通常做法，可以节省建筑面积，简化施工；

2.3滑动支座工艺结构美观，不会因使用而导致裂缝的产生从而影响建筑的观感。

滑动支座具备科学合理、构造简单、造价低廉、易于施工等优点，适用于具有超长结构的大型框架式民用建筑。

3 滑动支座工艺原理分析

滑动支座结构由牛腿、滑动支座以及梁三部分组成。

牛腿：牛腿为钢骨外包混凝土的结构形式，并通过钢骨与结构柱中型钢的焊接来强化牛腿的受力。

梁板：在滑动支座处设置沿滑动支座滑动方向的混凝土梁和垂直滑动支座滑动方向的混凝土梁，以此来优化结构受力，使梁板自重以及板上荷载能很好的传递。

图1滑动支座构造简图

图1说明：滑动支座通过预埋件M-1锚固到梁里，通过预埋件M-2锚固到牛腿上。滑动支座的钢棒使用销键固定在钢板支座上。钢板支座1与钢板支座2现场焊接在预埋件M-2上，滚柱轴承与预埋件M-2不接触。滚柱轴承套接在钢棒上。通过限位板将预埋件M-1限定在紧靠滚柱轴承上，限制M-1的竖向位移，只允许其与滚柱轴承发生水平向位移。

采用滑动支座工艺承重结构和位移控制系统分开，二者受力时互不干扰，分工明确，这样既保证受力时安全，又能达到位移均匀。荷载传递为板上荷载以及构件自重通过混凝土梁传递到滑动支座，而后由滑动支座传递到下边的牛腿上。结构发生胀缩时，滚柱轴承在预埋件M-1上滚动通过位移来释放构件胀缩时产生的力。预埋件M-1长度为900mm，故而可以在构件胀缩量在400mm范围内安全的发生作用。

4 滑动支座的工艺流程

工艺流程：滑动支座、预埋件加工→牛腿钢筋绑扎→预埋件M-2安装→牛腿混凝土浇筑→滑动支座安装焊接→预埋件M-1安装→梁钢筋绑扎→梁混凝土浇筑

5 滑动支座施工工艺分析：

5.1滑动支座的加工制作：滑动支座为需要精密加工的构件，所以要采取机加工工艺加工滑动支座的各部件，而后进行组装。滑动支座各个钢套、圆棍、钢板支座均按照设计规范精度要求制作完成后进行组装。

5.2预埋件的加工制作：预埋件M-1与预埋件M-2的下料，预埋件M-1为- 900*530*20，预埋件M-2为-800*300*20。完成下料后进行钻孔并进行穿孔塞焊焊接上锚杆。

5.3施工准备

（1）根据现场的基线和高程控制点，测设各建筑物的控制线和隔震支墩轮廓线及检查线，并报请监理和甲方检验。

（2）操作人员培训。根据施工环节的预测，本工程的关键问题可能出在结构柱牛腿埋件安装施工阶段，因此参加安装的人员必需通过技术培训后方可施工。

（3）主要材料机具准备：滑动支座加工完成与进场就位，现场用电电箱准备，焊机与焊丝。

5.4安装施工

（1）钢柱安装与校正，确保牛腿的位置与标高，绑扎牛腿钢筋。

（2）绑扎结构柱及牛腿钢筋完成后，在已绑扎好的牛腿上放出预埋件M-2的边线与中心线。

（3）安装预埋件M-2，并将M-2的标高与轴线调节好之后将其锚杆焊接到牛腿的钢筋上以固定。

（4）支设牛腿模板，并用一块1mx1m的模板覆盖预埋件M-2的上表面，以免混凝土浇筑过程中污染预埋件M-2。浇筑牛腿混凝土。

（5）待牛腿混凝土强度达到拆模条件时去除1m*1m的覆盖用模板，将滑动支座的钢板支座1和钢板支座2焊接到预埋件M-2上，焊缝要求满足二级焊缝的要求。

（6）在滑动支座上的梁绑扎钢筋前，将预埋件M-1安装到滑动支座上，要求预埋件与滑动支座的滚轴接触紧密，并保持M-1的轴线、标高与水平。调节完成后焊接限位板，以限制预埋件M-1在竖向的位移，并将预埋件M-1的锚杆焊接到梁钢筋上以固定。

（7）浇筑梁混凝土，在浇筑过程中注意混凝土不能漏浆，以免污染滑动支座。⑻拆除梁柱模板后，对滑动支座所有外露面进行除锈，除锈完成后刷防锈漆。

6 进行质量控制

6.1以下项目检查数量为10%，且不少于2个：滑动支座及下预埋板的中心标志齐全、清晰；滑动支座的表面洁净，无油污，泥砂，破损；焊缝外观无夹渣、咬肉、漏焊；丝扣无裂纹损毁；防腐涂层均匀、光洁、无漏刷。

6.2允许偏差的项目（见表1）：

表1滑动支座允许偏差

7 劳力组织及安全措施分析

7.1劳动力进场后，经安全教育、质量培训、技术交底，并经专业知识考核后准予上岗。需配备焊工、电工、测量工、安装工，根据工程量配备人员。

7.2现场电线架设必须做到统一规划，严格执行三相五线制，按规范设置漏电保护开关，用电设备做到良好的接零和接地。必须建立起用电安全检查制度，定期对工地的用电情况进行检查，发现隐患及时整改。电源线严禁破皮外露。电焊工作要戴面罩、手套，系好鞋带。电焊机的一次电源线，拆、接须由电工完成。一次线不宜大于5m，2次线不宜大于30m。电焊机需有接地保护。电焊机的把线，零线必须连接牢固，并不得用钢丝绳或机电设备代替零线，把线严禁破皮外露。在电气焊施工前，应清除施工点的易燃物，高空焊接应用石棉布将可能通过下一层的孔洞封死。

8 该工程的效益分析：

采用FM-40伸缩缝的工程造价为1350元/m，本工程每层有约120m的伸缩缝，总造价为1350*120=162000（元）。采用滑动支座工艺每个滑动支座造价为5000元，每层为14个滑动支座，总造价为5000*14=70，000元。每层可节约造价92000元。另滑动支座工艺可节约一排构造柱的建筑面积，构造柱按30颗900mm*900mm柱计可节约建筑面积0.9*0.9*30=24.3m2，以计划每平米售价30000元计，每层可产生效益24.3*30000= 729000元。另每颗构造柱造价包含钢骨柱约4t，混凝土0.9*0.9*6=4.86m3，计4*10000+4.84*400=41944元，30颗构造柱造价为41944*30=1258320元。

本工程共计有6层伸缩缝，总计可产生效益为：6*（92000+729000+1258320）=12475920元。

采用滑动支座工法，滑动支座结构不需要采取在伸缩缝处设置双柱的通常做法，可以节省建筑面积，简化施工；滑动支座工艺结构美观，不会因使用而导致裂缝的产生从而影响建筑的观感。滑动支座结构简单安全，可以节约工期、降低造价、同时维护修理方便，从而在经济和社会效益的成绩是非常显著的。

9 结语

滑动支座是混凝土结构中的一种新型装置，在民用建筑中很少使用。其作用是解决超长结构的变形和克服水平力的一种措施。投入到大型民用建筑当中，可以达到降低工程造价，节省建筑面积，简化施工等优势。由于本工程在伸缩缝位置均采用滑动支座施工工法，提高了工效，加快了施工进度，保证了质量，提高了效益，为今后类似工程提供了可供借鉴的宝贵经验。

论文作者:刘备

论文发表刊物:《工程建设标准化》2016年2月供稿

论文发表时间:2016/5/27

本文来源: https://www.lw33.cn/article/d4379cc6c5250bbcd6ebf670.html