# 国家公路网交通标志调整存在的问题及对策论文_杨亮

中交公路规划设计院有限公司宁夏分公司 宁夏银川 750002

摘要：以针对交通标志调整工作中存在的问题进行阐述，提出相应的解决对策与措施。

关键词：国家公路网；交通标志；问题；对策

引言

随着区域公路网的不断完善，路网整体技术水平的不断提升，社会和公民对路网的整体服务水平提出了综合要求；即要求道路平整、美观，更要求道路畅通和安全；而交通标志正是道路畅通和安全的基础与保证。

l、交通标志现状

自《国家公路网规划(2013 年-2030 年)》颁布后，各个行政区域内部分省级高速公路升格为国家高速公路、部分县、乡道路升格为国省干线公路，与原有高速公路和普通国省干线公路共同组成新公路网体系。升格后的部分道路交通标志指示信息只局限于区域范围内，且多数交通标志所传递的信息不完整、不准确，个别路段交通标志损毁或缺少必要的交通标志，对道路畅通、调节交通流、发挥区域干线公路体系运输能力有较大影响。为了提高道路服务水平, 使道路使用者顺利快捷的抵达目的地，完善和优化标志版面信息和结构极为重要。只有扩大信息覆盖范围、强化路网衔接，才能形成布局合理、规模适当、衔接顺畅、安全高效的干线公路网体系。

2、交通标志调整存在的主要问题

2.1 交通标志调整工作涉及沿线所有不满足规范及指南对高速公路、普通国省道标志设置要求的标识标牌， “覆盖范围广、规模大、分布零散”是此类项目的共同特点，对项目前期调查及资料收集提出较高的要求。

2.2 交通标志调整工作首先需确定道路命名及编号、道路里程桩号传递的相关内容

道路编号的设置需按《国家公路网交通标志调整工作技术指南》的尺寸要求进行调整；部分现状交通标志中道路编号存在尺寸偏小的情况，但版面尺寸有限，无法按照《指南》要求进行合理布置，存在版面尺寸修改的问题。

里程桩号传递需按《交通运输部办公厅关于印发国家公路网里程桩号传递方案的通知》（交办公路[2017]168号）的相关规定进行调整；由于普通国道线位走向的确定需各地区主管单位结合新建及改扩建道路规划与实施情况详细论证比较，最终确定；致使里程桩号传递与《交通运输部办公厅关于印发国家公路网里程桩号传递方案的通知》的规定存在不一致的问题。

2.3 高密度路网的交通指引

高密度路网主要存在于区域主要城市的环线公路或重要交通枢纽地区，按照《指南》要求，除应对直接到达的高速公路进行指引外，还应对间接到达的高速公路进行指引。以银川市绕城高速为例，与银川绕城高速相交的高速公路有G20、G70、G1816、G1817等，而银川绕城高速上互通立交出口共有16处，其中有5处为高速公路之间转换的枢纽立交；在此类地区进行交通指引时，存在信息量过多的问题。

2.4 城市过境段道路交通指引

由于部分普通国道进入市区后，将作为城市道路发挥作用；在此类城市道路上选取信息时，存在选取地名信息和街道信息相矛盾的问题。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2.5 交通标志设置的英文信息

根据《公路交通安全设施设计规范》（JTG D81-2017）的相关要求：交通标志文字应采用汉字，根据需要可与外文、少数民族等其他文字并用。以宁夏回族自治区高速公路上交通标志的设置情况为例，区域内高速公路交通标志普遍设置有汉字和英文两类信息，部分路段和部分版面尺寸较小的交通标志只有汉字信息；存在区域内的交通标志版面设计不统一的问题。

3、针对问题的对策及措施

3.1 针对交通标志调整工作“覆盖范围广、规模大、分布零散”的特点，前期调查显得尤为重要；除做好相关资料的收集工作外，还应对现状交通标志进行评价；采用评价的方法对路段交通标志进行排查，根据评价结果可总结出相应的交通标志调整原则，根据原则完成交通标志调整工作。

3.2针对道路命名及编号、道路里程桩号传递的问题

道路编号需按《国家公路网交通标志调整工作技术指南》的尺寸要求进行调整，对于版面尺寸偏小的部分交通标志，需采用更换标志板的方式，合理布置版面信息，以满足相关规范的要求。在更换版面的过程中，由于标志净空的要求，需合理需在版面尺寸；对于不满足净空要求的版面尺寸，可相应调整标志板的安装高度，以满足净空要求。

里程桩号传递存在与《交通运输部办公厅关于印发国家公路网里程桩号传递方案的通知》的规定不一致的问题，可在省界处设置断链标志进行说明；对于断链值较大的路段，条件允许的情况下，应于主要部门进行协商解决。

3.3高密度路网的交通指引应合理选取指引信息，结合道路使用者的诉求，采用分车道信息指引和图案信息指引的方式，明确目的地信息。由于图案信息指引标志中，图案所占版面面积较大，不利于目的地信息的布置，设计时应尽量减少图案信息指引标志的设置。

3.4 城市过境段交通指引标志设置在城市过境段道路与城市主干道相交的路口前，过境段道路选取下一个目的地信息、城市主干道选取城市内部主要街道信息或 “XX”城区。对于普通国道作为城市主干道发挥作用的情况，应以大部分道路使用者（城市居民）为服务对象，按照城市道路交通标志的设置方式进行版面布置，选取城市内主要街道信息；同时，还需反映出本段道路的编号信息。

3.5 以宁夏回族自治区高速公路上交通标志的设置情况为例，在GB5768-1999《道路交通标志和标线》规范中，高速公路指路标志版面采用中英文对照模式；2009年GB5768规范修编，版面设计取消了中英文对照，只是在3.7.1字符中规定：根据需要，可并用汉字和其他文字。2009版的GB5768颁布时，参与宁夏高速公路设计的单位来自全国各地，各设计单位遵循的原则不统一，有的版面取消英文，有的版面仍沿用中英文对照；根据《国家公路网交通标志调整工作技术指南》的规定：“国家公路网的指路标志应采用汉字，根据需要可与少数民族文字或英文等其他文字并用”。按照宁夏回族自治区的道路使用者组成情况分析，选择交通标志汉字信息的使用者普遍存在，选择交通标志英文信息的使用者数量极少，在交通标志信息选取的时候，建议以普遍现象作为依据，根据本地区的国际化水平相应增加主要交通指引标志的英文信息。

结语

综上所述，交通标志在高速公路上是非常重要的一部分，对道路交通能否顺畅地运行有着直接的关系，交通标志的调整一定要依照相关的规定和原则，积极改善标志物设置的规范化、标准化，只有正规的交通标志才能更好地服务于城市建设。从而使交通管理工作能够更加高效、有序的进行。

参考文献

[1]《公路交通安全设施设计规范》（JTG D81-2017）.

[2]《道路交通标志和标线》（GB5768.2-2009）.

[3]《国家公路网交通标志调整工作技术指南》.

论文作者:杨亮

论文发表刊物:《基层建设》2018年第19期

论文发表时间:2018/8/28

本文来源: https://www.lw33.cn/article/d452b680f9155d0db19f591c.html