# 公路工程中水土保持措施分析论文_刘晓珍

摘要：在公路工程的建设过程中，不仅需要对公路本身进行建设，还需要建设各类辅助系统，在这些系统的建设和运行过程中，都容易引发水土流失问题，故而在水土保持方案的制定过程中，需要对水土流失问题的引发因素进行全面研究与分析，实现对水土资源的全面保护。

关键词：公路工程；水土保持；技术措施

1导言

近年来，随着我国国民经济的高速发展，公路建设步入了快速发展时期，无论是通车里程还是工程质量都有了大幅提高。大规模的公路建设对缓解交通运输压力，促进各地人员和货物的沟通交流，促进区域经济的快速发展都具有十分重要的意义和作用。但是，大规模的公路建设也不可避免地带来一些负面环境效应，而水土流失是其中最常见的问题。

2公路工程建设中水土流失的危害性

2.1改变地形地貌，诱发水土流失

公路工程建设需要大量的土石方开挖、回填和碾压施工，会对施工地区原有的地貌形态以及自然水文系统造成严重影响和破坏。另外，公路建设增加不透水地面面积，在强降雨的情况下，会加大地表径流，进而对河道、沟渠的排水过程造成较大的压力。

2.2造成河道淤积，加剧洪涝灾害

公路施工，特别是山丘区公路施工过程中，会产生数量较大的弃土、弃石和弃渣，这些工程废弃物有时会就近倾倒于河道或河谷，导致河流的含沙量明显增加。另外，公路工程施工中产生大量弃土和弃渣场地往往得不到有效管理，在降雨或人为因素的作用下产生的泥沙就会随水流进入河道，并在河道的宽浅处或河口等流速小的地方沉积，最终加剧了河道的淤积，进而对下游的防洪和航运造成不利影响，对局部河段的水质和水生态环境也有较大影响。

3公路工程中水土保持措施

3.1公路工程中水土保持的工程措施

公路工程建设和运营过程中，边坡是水土流失防治的重点和关键部位，针对该部位的水土流失特征，采用工程措施是最为直接和有效的手段。其中，比较常用的工程技术类型有六种。

3.1.1坡面防护技术

主要是通过抹面、捶面以及喷护技术，提高坡面的防冲刷能力。例如，喷护防护技术主要应用于易风化软岩、裂隙以及坡面不平整、节理发育、破碎较严重的石质路堑边坡。

3.1.2砌石防护技术

主要包括护面墙、干砌石防护以及浆砌石防护。其中，浆砌石防护具有材料易得、施工简单以及坚固耐用的特点，在公路边坡防护中应用较为广泛，当然，在缺乏石料的平原地区，可以用预制混凝土块代替石块。

3.1.3锚固防护

主要应用于破碎的硬质岩石坡面以及层状结构不连续地层以及坡面岩石与基岩分离容易下滑的公路路堑边坡，如果边坡岩石破碎、节理发育，可以增设挂网喷护措施。

3.1.4抗滑桩防护，

主要用于易发生滑坡的公路边坡，其基本原理是在滑坡的适当部位设置穿过滑面进入稳定层的抗滑桩，形成锚固段，阻止坡体的滑动。

3.1.5挡土墙防护

按照不同的防护要求，可以选择重力式挡土墙、悬臂式挡土墙、扶壁式挡土墙、柱板式挡土墙和锚杆式挡土墙。

3.1.6综合防护

也就是根据边坡的防护需求，采取多种不同防护方式的组合，以提高防护效果。例如，在缺乏石料的土质边坡，可以采取混凝土空心块配合植物防护的综合防护方式。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

降雨是造成公路边坡破坏的主要原因，对于公路的土质边坡，在水流的作用下土体会分解成细小的颗粒，进而在水流的推移作用下，会形成众多的冲蚀、凹陷和洞穴，久而久之就会形成冲沟，进而诱发坍塌、滑坡等地质灾害，导致坡体失稳。因此，在上述边坡路段，应该采取截水沟、急流槽、排水沟等合理的排水措施。当然，各种排水措施要相互配合，形成完整的排水系统，并与公路排水、路基路面综合整治以及防护加固工程措施相互配合，提高公路边坡的水土流失防治水平。

3.2公路工程中水土保持的植物措施

对公路边坡采取植物措施，具有工程防护措施无以伦比的优势，主要表现在美化环境、改善环境因子以及局部小气候，如果采取经济类植物还可以产生一定的经济效益。因此，在公路工程水土流失防治中，将工程技术措施和植物措施结合使用，可以发挥出更好的防治效果。虽然植物措施具有上述诸多优势，但是在实际工程建设中，大多数植物仅可以满足以上个别条件，选择合适的水土保持植物就显得尤为重要。结合公路工程的特点建议在植物选择方面应该坚持如下原则：一是气候和土壤条件适应原则，这也是保证植物在栽植后可以成活和生长以发挥其水土流失防护作用的基础；二是坚持抗性强、耐贫瘠和耐粗放管理原则，因为公路工程施工范围内的生态环境较差，且公路边坡的土壤往往十分贫瘠和干旱，因此选择的植物只有满足上述条件，方可良好生长；三是抗污染能力强的原则，在公路工程建成投运之后，公路上的车流量和人流量大，周边环境污染严重，特别是会有比较严重的汽车尾气污染，只有抗污染性能好的植物才能在上述条件下长期生存；四是多年生、根系发达、防护作用好的原则，因为一年生植物冬季会死亡，难以起到良好的土壤流失控制作用，而只有多年生、根系发达的植物才能起到固结土壤，防护边坡的目的；五是乡土植物为主，外来植物为辅的原则，乡土植物一般经过了长时间的生存考验，与其他植物相比具有更强的竞争力和生命力，也才能适应公路工程中较为恶劣的生长环境。不同的植物种类在防治水土流失方面的作用也有所不同，因此在选用植物措施时应该针对不同的工程利用形式选择合适的植物种类。例如，公路的中央隔离带主要以防炫为主，同时还可以起到诱导方向、丰富景观的目的。但是，中央隔离带的自然环境最为恶劣，对植物的生长最为不利，因此，应该选择浅根系、侧根发达、对土壤要求低、易成活、耐严寒、抗污染、生长缓慢的树种，例如侧柏、圆柏、黄刺玫、丁香、榆叶梅、连翘等植物为最佳选择。再比如，公路的护坡主要起到稳定路基，减少水土流失、隔离外界干扰的作用，可以采取乔。灌结合的方式，选择形体美、易成活、速生的乔木或适应性好的灌木，例如，杜松、国槐、山桃、山杏、樟子松等植物都是不错的选择。

3.3公路工程中水土保持的临时措施

公路工程在进行路基填方工程施工过程中，需要先对表土进行剥离，然后进行路基填筑，这些剥离的表土一般会在公路路基的一侧集中堆放，待公路工程施工完成后再进行回填。在这些土体对方过程中，有必要采取水土保持临时措施。例如，为了防止土体在降雨条件下的滑塌流失，可以在堆积体周边的坡角部位利用土工袋垒砌挡土墙进行临时性防护吗，在上部则覆盖土工布，防止土体长时间堆放过程中的水蚀和风蚀，对降雨量较大的地区和施工季节，还应该在周围设置临时排水沟。此外，对于堆土场和取土场，在施工完毕之后，应当对占地进行必要的植被恢复。在公路施工，特别是大型公路工程项目施工过程中，需要建设大量的施工便道，主要包括路基施工便道、取土场施工便道、连接营地和拌和站的施工便道等。在工程施工结束后要立即进行植被恢复工作。以种草恢复措施为例，应该对施工便道进行深翻和平整，在春季或雨季进行人工或机械撒播作业，在出苗后加强洒水车浇水等后期管理。对于施工营地和拌和站，在施工结束后要清理场地，将表层的沥青废渣、砂石等废弃物清理、填埋，然后进行土地翻松、覆土改造，再根据工程施工前的土地类型进行植被恢复工作。

4结束语

总之，做好工程施工建设过程中的水土流失防治工作，不仅可以提高工作效率，减少施工期和运营期的水土流失，还可以减少工程建设对周边环境的影响，提高工程建设和生态环境的友好度。因此，公路工程的施工单位必须要加强施工过程中的管理举措，加大水土保持法律宣传，提高水土保持意识，规范施工行为，保证各种水土保持措施能够落到实处，将工程建设的环境影响降到最低限度。

参考文献

[1]陈思先.水土流失防治相关技术及投资分析[J].中国水利,2019(04):52-54+19.

[2]刘雪峰.红沙岗330kV送出工程水土保持防治效果分析与评价[J].工程建设与设计,2019(01):117-119.

[3]徐庭馨.水土保持与生态环境的关系探析[J].东北水利水电,2018,36(10):37-38.

论文作者:刘晓珍

论文发表刊物:《城镇建设》2019年22期

论文发表时间:2019/12/12

本文来源: https://www.lw33.cn/article/d45fe431380cc42a44ee7951.html