# 土木工程施工中地基加固结构技术的应用论文_薛永宽

山东电力建设第三工程有限公司 山东省青岛市 266100

摘要：近年来，随着我国经济水平的不断加强，各行各业的发展也迎来了新的机遇。针对于土木工程建筑行业来说，其整体的发展实力以及发展形势也得到了有效的好转。当前我国土木工程的发展规模正在不断扩大，并且也逐渐趋向于现代化发展。在土木工程施工任务开展的过程中，地基加固是其中比较重要的一个环节，会对整体工程的质量形成直接影响。基于此，本文将对如何在土木工程施工中有效应用地基加固结构技术进行分析。

关键词：土木工程；地基加固；结构技术；应用

引言

基础是房屋建筑的承重结构，房屋建筑结构与承重结构有着密切的关系，因为承重是整个房屋的主要支柱，具有可靠性和耐久性等特征，要想降低对房屋建筑的灾害，在受到灾害损坏，还能保持原样，应该结合现场的实际情况，选择合理的地基施工实际，在保证地基牢固的情况下，才能保证房屋在受到灾害不会出现破损，同时也为房屋的建筑工程发展，创造有利条件。牢固施工技术，有效提高施工效率和质量，延长房屋的寿命，保证人们的生活和社会经济利益。

1、房屋建筑工程中常见的地基问题

1.1承载力与稳定性问题

如果基础施工中抗剪强度得不到保证，将导致基础投入使用后不仅承受自身重量，还承受上部结构和其他结构的重量。如果强度得不到保证，将导致基础承受不了许多载荷，最终造成剪切破坏，甚至直接给整个基础带来巨大的剪切破坏。

1.2地基沉降、水平位移、不均匀沉降

一旦地基不能承受上部荷载力和外部荷载力，就会导致地基变形，最终导致房屋建筑工程的沉降，并在上部结构的作用下开裂。

1.3渗透问题基础

施工完成后，应注意防渗问题。随着时间的推移，地下水的不断运动会导致失水现象，最终腐蚀建筑物底部，造成地基不稳定的现象。

1.4动荷载下的地基液化、失稳

建设项目所处的地理位置可能会受到地震等荷载的影响，最终导致饱和细砂液化，最终导致相应的土体抗剪强度损失，直接影响基础工程的质量和安全。

2、土木工程施工中地基加固结构技术应用

2.1科学处理地域因素限制

由于我国土地非常广阔，地域对地基的影响非常大，地域不同，则建设房屋的标准要求也不同，对房屋建设来说，科学地处理好地域因素是保证房屋质量的根本，在进行房屋建设时，需要全面考虑地域情况。地区不同，自然气候条件也存在差异性，地基建设会受到天气、水文、地质等的影响，所以，为了保证房屋质量，需要合理地选择使用各种技术，避免出现地基不稳定的现象，为了保证质量，需要在地基施工前做好地域分析，对施工区周围土壤环境做好分析预测，根据不同的土质，拿出切实可行的勘测报告，全面提高地基稳定性。

2.2地基施工建设风险处理

房屋建设过程较为漫长，涉及的技术种类较多，要全面做好管理，提高认识，从工程细节把握，做好各项安全处理。在地基建设过程中，存在一定的风险性，只有全面提高认识，把握核心技术能力，才能从根本上避免出现风险，提高地基稳定度。地基建设不仅是房屋的基础，更是整个工程的基础，处理不当，则会在建设过程中造成安全责任事故，威胁到现场施工人员生命安全，使施工单位蒙受经济损失。要全面根据规范进行操作，确保施工安全。

2.3基础技术

房屋建设涉及方方面面，只有选择合适的技术，才能降低成本，确保质量。地基施工是关键，是整体工程质量的保证，为了发挥地基的基础性作用，在施工中会用到夯实技术，大型夯实机通过与起重设备连接，全面解决好夯实施工。为了保证夯实的效果，会根据不同的施工场地配备各种超重装置，这样，才能满足不同场地、不同条件的施工。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2.3.1重锤施工

重锤施工是重要的技术，可以说，重锤本身的存在一定的重量，一般会达到2t～3t，这样才能形成较大的压力，确保施工夯实的整体效果。对一些不良地形起到良好的夯实作用，通过自身重量与起重设备的压力实施，使重锤更好地作用于地基本身，使松散结构土质更加紧密，达到内部土壤结构压实的目的。

2.3.2强夯技术

由于技术不同，其结果也不同，需要按照不同的地形选择合适的技术，地基实际情况存在各自的差异性，强夯技术包括单层强夯技术和多层强夯技术2种，需要以实际情况为准，做好选择，为了达到目标，需要对现场进行分析，合理选择技术形态，预先做好重锤线路的设计，通过与专业起重设备的连接，对需要处理的部位进行反复多次的锤击，通过重力强化土质结构，使地基土壤紧实度更好，一般的区域使用单层夯实就能够达到效果，而对于一些复杂的区域，则要通过多层夯实技术的应用，才能达到满意的效果，也可以根据地区地质的不同，采用单层或多层2种方式结合施工，根据技术的不同，合理调整好超重设备，进一步发挥好设备的重要作用。施工技术经验也非常重要，相关技术人员需要全面掌握基本技术原理，通过施工经验、适度把握好流程力度，做到有效夯实，提高建筑物稳定性。

2.4注浆技术

2.4.1硅化注浆技术

硅化注浆技术是常见的技术形式，为了达到技术效果，需要提前进行准备，预先制成混合式硅酸钠，再利用一定的压力将其灌注到地基最深处，使溶剂能够快速下沉，到达设计好的部位，通过充分和地基深部土壤的反应，达到稳定效果，使地基更加稳固。

2.4.2水泥注浆技术

水泥注浆技术主要是对水泥的应用，技术核心是水泥，为了保证施工整体效果，要提前做好准备工作，预先将水泥进行处理，通过科学合理的材料配比，形成水泥浆液，利用电力的压力灌注到地基最深处，根据不同的土质进行良好的配合比，这样，泥浆就会与地基相互反应，进一步提高地基的稳定程度，使地基更加稳定可靠，通过深部改善保证地基抗压力，为上部建筑打下坚实基础。

3、地基处理注意事项

施工技术是保证施工质量的前提，要在房屋地基施工中需要注意以下内容。

3.1进行实地考察

要对施工现场进行全面了解，对地区情况进行分析，通过地质结构的勘测，提取科学依据，详细列出房屋建筑地基各项参数，通过参数反映的结论，拿出分析报告，这样，才能分批进行处理，对各种影响地基施工的不利因素进行规避，提升工程的质量，全面把握好各施工环节，对细节进行全面处理，严格按照技术操作流程操作。

3.2处理好地下附属物

全面考察施工现场的情况，根据地基建设的不同类型设计科学的施工预案，现场的水文、气候不同，则选择的技术也不同，要对施工场地进行全面的把握，对影响施工的地下附属物进行处理，有效地避免施工过程中的麻烦，减少重复施工，保证整体进度。

3.3充分利用现代信息技术

数据是否可靠精准决定了施工的质量，再充分发挥现代化信息技术优势，科学地采集并处理施工数据，使数据更加真实有效，具有一定的指导意义，这样，地基施工才能不偏离设计思路，符合图纸的要求。合理利用现代化信息技术是当前施工单位的重要任务，要不断创新融合，发挥现代化信息技术在地基施工中的作用，保证整体施工质量与效果。

结语

综上所述，基础施工是建设项目中最重要的环节，基础防水施工直接关系到基础工程的整体质量和后续基础的稳定性。我们必须高度重视基础的防水施工。在混凝土施工中，不仅要保证防水材料的质量，还要注意防水施工技术的可靠性，以保证基础良好的防水功能，进而保证施工工程的质量。

参考文献

[1]付朝东.岩溶地基岩土工程勘察及地基处理分析[J].技术与市场,2020,27(02):164+166.

[2]郭宾.公路桥梁软弱地基加固措施研究[J].山西建筑,2020,46(04):125-126.

[3]贾钰仁.铁路软土地基加固CFG桩设计与施工技术研究[J].工程建设与设计,2020(03):222-224.

论文作者:薛永宽

论文发表刊物:《基层建设》2020年第1期

论文发表时间:2020/4/14

本文来源: https://www.lw33.cn/article/d476d091539e515e459dfa43.html