# 液压反铲发动机水温高故障分析及排除论文_陆恒

（广西华银铝业有限公司 广西 533700）

摘要：随着我国经济的不断发展，液压反铲发动机在各种各样的机械中得到了广泛的应用，给人们的生活带来了许多的便利。然而液压反铲发动机在工程施工中功率大、负荷重、工况复杂，水温过高是常见的故障之一，这对液压反铲发动机的正常运行具有十分不利的影响。因此，为了保证液压反铲发动机的正常工作，对液压反铲发动机水温高故障分析及排除具有十分重要的意义。本文首先对发动机冷却系统水温过高的危害进行了概述，详细探讨了冷却系统的水温过高的原因以及故障分析及处理，旨在保证液压反铲发动机正常工作。

关键词：液压反铲发动机；水温高；故障分析；排除

随着我国经济的不断发展，液压反铲发动机得到了广泛的应用。PC400液压反铲在矿山主要承担采矿任务，工作环境开阔，且全部在露天下风吹雨打。每到炎热的夏天，发动机冷却系统的水温在正常工作时，在很短时间内就会升高至95-100ºC，导致整机工作无力，严重影响了采矿任务的完成。因此，液压反铲发动机水温高故障及时有效的排除，对工作效率的提高具有重要的作用。

1 发动机冷却系统水温过高的危害

1.1水温过高会导致润滑油温度升高，粘度降低，并且容易向外渗油，整机温度升高，不能形成较好的油膜，影响发动机的动力及润滑。

1.2根据本种车型冷却系统的结构，水箱、液压油散热器及空调冷凝器为一体，都是使用同一个风扇来降温，所以当水温高使液压油温度过高，空调不制冷。当液压油温度过高时整车的动力就会下降，液压系统的油封容易损坏漏油。

1.3水温常高，对发动机的各个部件寿命危害极大，如四配套、曲轴、轴瓦等磨损或融联在一起，这个就是我们平常说的拉缸烧瓦，如出现这个故障就需要对发动机大修理才能恢复原本的技术性能。

2 冷却系统的水温过高，其原因主要有以下五种

2.1发动机的冷却系统，各个管路堵塞，导致冷却液不能正常循环，散热效果差。应是造成冷却系统温度过高的主要原因及常见的故障。对于那些长期使用不清洁的河水作为冷却水，以及冷却系统经常拆开检修、水箱残旧的发动机，都有可能出

现水箱堵塞的情况。水箱堵塞就使冷却水不能循环或循环不够导致水温过高。

2.2水泵压力达不到正常值，导致冷却液循环流量小，散热效果差，也是水温过高的原因。另外，冷却系统中的节温器失灵节温器是安装在水箱回水管上的一个由温度自动调节开启的出水阀，当发动机温度在80度以下阀门关闭，水泵水只能通过旁通的小管道在机体内循环，这个称为小循环，目的是使发动机的机温迅速提高到一定的温度。当水温升高到80度时节温器开启，水泵泵出的水直接通过水箱进行循环散热，使发动机的温度在一定范围内保持平衡。如果节温器失灵打不开就会使水箱散热器失去作用，发动机温度升高导致水温升高。

2.3散热器风扇转速过慢，导致通过水箱的风量过小散热效果差，是水温过高常见的故障。

2.4冷却液缺损、漏，导致在整个系统中瘫痪。另外，发动机的水冷系统有泄漏或者是水箱水没加满。因为冷却水少到一定的程度就会使散热循环的介质不满足传递热量的需要，因此机内的热量不能及时的传到散热器向外释放，从而导致机体温度升高。

2.5工作环境恶劣，在野外长时间的工作，也会导致发动机水温过高。这里还有其他一些外部因素所引起的水温升高，如全液压的挖掘机、推土机场等，由于液压系统有故障液压油温过高也会导致发动机水温升高。水箱进出水管老化、橡胶分层脱开堵塞部分水通道也常造成水温升高。长时间大负荷工作、施工环境气温太高，都会使发动机水温过高，特别是在热带地区施工更为常见，工作一段时间水温就报警。

3 故障分析及处理

以上为PC400冷却系统工作图，根据上图对故障进行排除的方法有：

3.1先打开1水箱上的加水盖，检查是否缺水，风扇皮带是否松动。打开时发动机必须是冷车，则会被热水烫伤，如少水再检查各个水管是否有漏点，没有漏点可以进行添加冷却液，正常应加水箱保。

3.2若故障还没有解决，检查上图的4水泵，把水泵从缸体拆下，检查叶片是否磨损，转动轴等部件完好，如损坏只能更换新的水泵。装好后试车，启动发动机高负荷使用1个小时水温正常，故障解除。

3.3如果正常工作20分钟，水温马上高。打开发动机室盖，用测温仪测量水箱的温度与图上的3水温传感器温度差，如果两个点的温差很大，就是上图2节温器的故障。节温器的作用是控制发动机缸体内道的冷却液与水箱流量的大小，当水温达到45度左右它打开一半，当温度达到90度时全开使冷却液以大循环的工作。更换后试车正常。

3.4如果水路堵塞，就把水箱水泵等部件拆下进行清洗。经检查如果污垢不是很多，可以在水箱加注清洗液，再启动发动机正常工作3个小时左右，停机把水箱下水管拆下，再次启动发动机把缸体的清洗液排出即可。

3.5加大风扇的转速，风扇的动力是从发动机的曲轴通过皮带传动的，所以箱改变转动比，只能改变风扇皮带轮的大小。在这我们自行加工是把风扇皮带轮改小了三分之一。

3.6如发现水箱的冷却液有气泡冒出来，就说明气缸垫漏气。这个需要更换气缸垫。

4 结束语

综上所述，综合以上的分析再结合矿山PC400液压反铲的实际工作环境，矿山部6台PC400液压反铲水温高进行分析。因为使用年限已久，水箱里的水垢多，因此对发动机的冷却系统进行清洗加注新的冷却液，但效果不是很明显。后分析是风扇的转速慢，进行技改，减小风扇皮带轮，发动机在同样的转速下风扇转速提高的三分之一。经过清洗及小技改，现PC400已能正常工作，各项故障明显降低，可见，液压反铲发动机水温高故障分析及排除对其正常运行具有重要的意义。因此，必须进一步完善和提高故障分析及处理方法，这样才能确保液压反铲发动机，进而提高工作效率。

参考文献

[1]刘国新.工程机械发动机水温过高故障的分析及排除[J].新余高专学报,2005,02:53-54.

[2]万成勇,李文强.拖拉机发动机及液压悬挂的故障分析及排除[J].南方农机,2011,02:39-40.

[3]赵国明.小型液压挖掘机热平衡研究[D].吉林大学,2016.

[4]王波.CAT330CL型反铲挖掘机动作缓慢的故障排除[J].工程机械与维修,2013,12:157.

论文作者:陆恒

论文发表刊物:《电力设备》2017年第12期

论文发表时间:2017/8/25

本文来源: https://www.lw33.cn/article/d4790b5b73fb413308a603bb.html