# 灌区节水改造工程渠道防渗施工措施探讨论文_谢东,曹海燕,智刚,张燕

谢东 曹海燕 智刚 张燕

内蒙古河套灌区解放闸管理局 巴彦淖尔 015400

摘要：由于灌区节水改造工程渠道防渗施工是一项长期而系统的工程，所涉及到的细节问题很多，所以在能够满足其灌溉需求的基础上，要不断提高施工技术，加大施工过程监督力度，使节水改造工程在可以满足人们需求的同时，还能够可持续发展的目的。因此，本文对灌区节水改造工程渠道防渗施工措施进行了探讨。

关键词：灌区节水改造；渠道防渗；施工技术

一.灌区节水改造工程存在的问题

灌溉区利用现浇混凝土防渗技术进行节水改造工程时，由于各方面因素的影响，很容易出现一些质量问题。首先，比如填充料脱落导致漏水质量问题不同程度的出现在伸缩缝处；其次，工程中的混凝土板出现异常变形、坍塌以及开裂现象，这些都不利于节水改造工程的顺利开展。裂缝会出现在混凝土上，原因有很多，为了更好地分析混凝土裂缝的原因，必须对灌区出现问题的地方进行现场考察，结合相关工程经验，做出最佳判断。

1.1渠底地基不均匀下降

经过调查分析，现浇混凝土防渗工程质量问题中在灌区主要有3种表现方式，分别为渠道的坍塌、开裂、变形。其中，很多质量问题都是由于渠底地基不均匀下降造成的。首先，由于回填土不够夯实，在渠道新建与旧渠改建上，实际防渗体和回填土之间预存了很多的空间，这样的情况下有利于不均匀沉降的形成。其次，一些地方由于老渠道配套建筑和渠道渠底地基的树根没有处理干净，促使地基出现不均匀沉降的现象，最终造成混凝土的坍塌、开裂以及变形。

1.2原材料质量限制

在建设灌区节水改造工程渠道时，采取现浇混凝土防渗技术，主要是因为容易掌握施工技术，并且材料来源易得。但是，材料的容易取得很可能出现材料质量问题，比如选择水泥、石子以及沙子时，很容易出现水泥过期，石子、沙子杂质多的情况。现浇混凝土防渗工程所采用的材料，多数抗拉强度受到限制，并且是由人类制造的水硬性材料，当原材料出现质量问题时，防渗体的抗压强度会变低，从而导致开裂现象的形成。

1.3混凝土质量的限制

由于混凝土搅拌过程施工存在失误情况，或者受运输、浇筑以及其他因素的影响，会使混凝土的均匀度、密实性不符合施工要求。当混凝土的均匀程度和密实性满足不了施工要求时，会产生一些质量问题。因此，为了提高混凝土质量，在施工的每一个阶段，都要实时严控，以降低施工上的出错率。

1.4人工养护不到位

当防渗体刚建成时，必须进行人工的养护。因为混凝土在浇筑初期时，很容易受到气候的影响。凝结收缩过程中的混凝土，在环境温度的作用下，很容易因为热胀冷缩的变化导致变形或者开裂。因此，在混凝土浇筑初期，要加强对其养护，为防止水资源渗透提供前提条件。

二.灌区节水改造工程渠道防渗施工措施分析

2.1混凝土防渗技术

（1）现浇混凝土防渗

现浇混凝土防渗是渠道常见的防渗技术之一，对渠道纵坡缓，断面基本规整，脱浆的挖方渠道，灌区采用混凝土现浇的防渗技术予以改建，现浇厚度10-15cm。主要程序是：砌筑面准备、浇筑、振捣、质量检查、养护等。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆具体做法是对原渠道进行清理、除锈、凿毛、冲洗处理，安装模板，铺筑混凝土后，振捣密实，对浇筑板面进行2-3遍抹面压光，经养护周期后，混凝土达到设计强度值，渠道开始运行。为适应温度变化、冻胀、基础不均匀沉陷等原因引起的变形，施工时在5m处设置伸缩缝一道，缝宽2.5-3cm。与砌石防渗技术相比，现浇混凝土防渗整体性强，防渗效果最佳，但质量控制难度较大，破损后不易修补。

（2）预制板衬砌防渗技术

对于中平行于等高线，设计纵坡较缓，工程区域地下水位较高的填方渠道，灌区采用了预制板衬砌的方式来进行渠道的改建。主要是依据项目区冻土层深度计算冻土置换深度，以砾石垫层来置换冻土，对垫层进行压实、刷坡后，铺筑预制板，砂浆勾缝、封沿。具体做法是：渠道断面挖方成型后，清除石渣、腐植土、草皮、树根、树枝等杂质，人工进行刷坡处理后，铺筑砾石垫层。砼预制板铺砌前要先清除板面乳皮、泥土等污物，然后检查是否有裂缝、缺角等损伤，无裂损伤的预制板方可进行砌筑。砌筑前通常对预制板进行洒水湿润，等待表面无积水后再砌筑。砼预制板在砌筑时应先渠底后渠坡，由下而上错缝砌筑，砌筑时版面要平整、稳固，砌筑缝一般要求缝宽3cm，用M10水泥砂浆填满捣实，并及时进行勾缝处理。

2.2土方工程施工

（1）渠道放样

土方工程施工前，应进行渠道施工放样。首先，用经纬仪定出渠道的中心控制线。中心桩在直线段每50一个。按4等水准要求控制高程，闭合精度要求控制在20。每20cm留一个临时高程控制点，最后根据中心线和高程控制点，放样

出渠道底脚线和渠口线共4条控制线。

（2）土方开挖

按照测设高程进行土方开挖，遇耕作层应进行换填。为避免表面干燥和施工中人为因素的践踏及雨水冲刷而造成的起尘和破坏，在混凝土现浇前ld进行渠道削坡，处理时应严格控制高程及表面平整度。采用人工挂线精削，如果削坡过量，不得用浮土回填，应采用与现浇同标号的混凝土填充渠底及内边坡平整度允许偏差土0.5cm。

（3）土方回填夯实

灌区地形地貌起伏较大，为满足控制高程，达到输水目的，应对渠道局部低洼地段进行回填夯实。在夯实前首先清除渠床内的树根、淤泥、腐质土、垃圾等。回填夯实采用分层开蹬夯实的方法，每层铺土厚度为30cm。铺土要均匀平整，同时要严格控制土壤含水量在适宜范围内。若土壤比较干燥应采用洒水的方法调节土壤含水量，若土壤含水量较大应采用排水、晾晒、换土等方法以使含水量控制在适宜范围之内。施工中应杜绝出现漏夯、虚土层、橡皮土等不符合质量要求的现象。

2.3冬季施工技术要点

根据工程实地情况从渠系规划设计、渠基处理、基础排水、保温，以及衬砌的结构形式、材料、施工质量、管理维修等方面着手，全盘考虑。水泥标号原则上不能低于425，可以运用氯化钙的吸水放热的性质来进行保温。针对渠坡横向伸缩缝两侧衬砌板，在冬季易冻胀的问题，主要在底层铺一层油毡，中间4cm胶泥，上层2cm砂浆保护层，并注意控制砂浆标号在75号左右。对于与挖方渠道相邻的农田，在气温降至0度以下时，应该停止灌水，避免地基含水量升高出现结冰而导致的防渗体破坏的现象。

三.结语

我国是个农业大国，每年农业生产灌溉水量就达到近三千五百多亿立方米，在农业生产水量中占据了将近百分之九十多，但是在良好的防渗技术上，我国约有一半以上的都存在着严重不足，在对渠系水的利用上，还不足百分之五十，这也就造成诸多的水资源逐渐的被浪费，而且水资源的大量渗漏也会使渠道周边诸多农作物生长环境被改变，从而让一些不利情况出现，使农作物产量降低。本文对此进行了分析。

参考文献：

[1]蒙云才．浅谈五化灌区总干渠现浇混凝土渠道防渗加固施工技术[J]．建材发展导向，2011（05）：234-235．

[2]沈刚．新老线结合的灌区渠道防渗改建工程施工技术[J]．水利技术监督，2012（01）：58-60

论文作者:谢东,曹海燕,智刚,张燕

论文发表刊物:《建筑科技》2018年第1期

论文发表时间:2018/4/8

本文来源: https://www.lw33.cn/article/d4b859234645976bfe9a4078.html