# 智能分流井在城市污染水体治理中的应用论文_ 冯志华

摘要：我国在城市发展的初期,城市的基础建设方面相对比较落后,排水管道没有根据水的来源进行分类处理,采用的是雨水和污水何用一条排水管道的形式 ,即合流制的排水系统。随着经济的发展和环境意识的增强,再加上现在水资源越来越珍贵,为了能够更好的利用各种水资源,开始实施雨水和污水各用一条排水管道的排水方式,就叫雨污分流。

关键词：智能分流；城市污染；水体治理

引言

国内很多城市在河湖治理,截污以及污水处理厂建设等投入的力度越来越大,同时也不断对城区排水设施进行升级改造,实行雨污分流。雨污分流制易于管理、卫生环保、降低污水处理厂运行的冲击负荷以及保证污水处理厂的出水水质、节约能源、降低污水水处理厂 的设计规模和投资成本。提高了城区排水系统的排涝能力,大大的环节了雨季内涝的问题,雨水经过沉淀自净后可作为天然的景观用水或城市市政用水,从源头上截断河道污染,从而改善城市水环境和人居环境。

1我国地下水污染现状与原因

首先在地下水的直接污染中。地下水与地表水有着密切的水力联系，地表水体的污染将导致地下水的污染。如南京、武汉、兰州、西安、银川、吉林、哈尔滨等。在喀斯特地区岩溶地貌比较发育，污染物可通过落水洞、竖井、岩溶岩裂隙、溶洞直接进入地下水，如昆明、柳州、桂林、南宁等。河北省一些城市的废水通过渗沆、渗井进入地下水;在地下水中发现的锌、铅、酚等与通过断层或岩溶通道，下渗污染地下水有关。

其次在间接污染中，工业及生活污水极易渗入地下，如北京、沈阳、包头、呼和浩特等。石家庄市工业和生活所排放废物的入渗是地下水受酚、氰化物及铬等有毒物质污染的原因。也有一些地下工程往往建于地 下水位以上的粘土层中，很少有防渗措施，从而破坏了含水层的自然保护层。一到雨季，地表污水通过这些地下工程很快渗入地下并污染地下水。而另有一些地下工程则埋深较深，可能会穿过承压水隔水层，如果隔水不及时完善，将导致上部已受污染的潜水进入下层承压水，发生水污染。

2.智能分流井在城市污染水体治理中的应用

2.1工程概况

南太子湖蓝线内面积约3.571km2,汇水面积约16. 32km2,蓝线长度约14.1km，湖底高程约17.500m,高水位时水深约1.7m，规划常水位18. 650m,规划控制最高水位19. 150m。控源截污工程包括新建1座调蓄池、2座一体化污水提升泵站、8座智能分流井及相应截污管道2750m,调蓄池有效容积2.8万m',单座泵站污水处理效率为360m3 /h。

2水环境污染源头治理.

2.1源头分析

导致城市水环境污染的主要原因有3个:外源污染、内源污染和水体生态功能丧失。外源污染主要由工业废水、生活污水和径流污染3方面导致。城市降雨径流污染在城市水环境质量恶化过程中占有重要地位。

2.2外源治理

水环境外源治理中,主要是防治城市降雨径流污染,根据以往资料可知，初期5mm径流中污染负荷占总负荷的平均值为48%,初期10mm径流中污染负荷占总负荷的平均值为67%,初期15mm径流中污染负荷占总负荷的平均值为78%。雨水中初期携带的污染物占全部雨水携带的污染物的绝大多数,初期雨水收集处理是控制径流污染的最有效途径。

3智能分流井

智能分流井及配套截污管道系统功能如图1所示。

3.1截污管道b-c功能

3.1.1最大限流 功能

通过1号分流井进入截污干管(be)的流量Qt受截污干管输送能力和污水厂处理能力的限制,从b到c应有一个最大限流功能。

3.1.2流量调节功能

随着污水厂的扩建或建设污水厂削峰调蓄池，截污干管的扩建提升输送能力或建截污干管的削峰调蓄池，最大限流值可能增加,截污管道b-应具有流量调节功能。

3.1.3截断功能

若下中大暴雨，从a进入b的雨水中含有极低浓度的污水时，即符合排放标准时,应将雨水从b到d排入自然水体,不必送入截污干管到污水厂,此时需关闭从b到c的通道,即b-c须有截断功能。

3.1.4止回功能

有时截污干管的水位(或压力)高于分流井的水位，截污干管的污水就沿截污干管由cb进入分流井中，然后沿b-d进入自然水体,故cb应有止回功能。

3.2截污管道b-d功能

3.2.1固定挡水功能

B应具备固定挡水功能，使污水能从b到c。

3.2.2智能变化挡水功能

进入ab的初期雨水，按水质要求应全部截流至污水干管，中大暴雨时，可能会造成城市洪涝。在安全第一的情况下降低b-d的挡水高度,防止城市内涝,同时尽可能多地将初雨截流到截污干管，尽可能少地让初雨溢流入自然水体，从而实现防涝情况下的最少初雨溢流。

3.2.3止回功能

自然水体的水位若高于截污干管的管底标高，河湖水便会直接进入污水厂,造成进入浓度低或高于城市内涝的警戒水位时，导致城市内涝发生。从b到d须有止回功能。

3.2.4泄洪功能

在止回的同时，有时要保证城市雨水溢流入自然水体。随着自然水位的上升，堰门也要随之上升。但堰门的高度应略高于自然水体水位，以便城市雨水顺利泄洪从b到d,行洪时不能有阻碍。固定堰等会阻碍行洪。理想状态下,行洪时堰门必须全开。

4智能分流井在城市水环境治理中的应用

随着武汉经开区(汉南区)经济社会发展和城市功能定位提升,带来局部水环境质量差、水生态受损严重、环境隐患多等问题，影响和损害群众健康，不利于经济社会持续发展。2016 年环保部门监测数据表明,武汉经开区(汉南区)2条重点河流水质监测断面水质均未达到水质管理目标:26个重点湖泊中水质劣于IV类标准的湖泊有16个,水质达水质管理目标的仅8个,不到湖泊总数的30%。部分水体仍有恶化趋势，氮磷超标较突出，水体生态结构破坏，生态功能退化。规划区域水体外源输入性负荷长期超标，没有得到有效控制，进一步加剧了本区域水体恶化。随着武汉市国家中心城市的发展和武汉经开区(汉南区)城市功能定位进一步提升，水污染形式更加严峻，大污染防治工作压力将更加艰巨。

通过应用智能分流井,有效控制面源污染，使南太子湖水质有了明显提升。根据连续2个月对南太子湖周边排口处的水质分析，水质从劣于IV类变为V类，证明智能分流井的使用对城市污染水体治理有显著作用。

参考文献

[1]苏亚楠,唐庆元.天津干线分流井至西河泵站输水工程箱涵穿越外环线设计方案优化[J].海河水利,2014(05):28-30.

[2]马文通,刘洋.南水北调天津干线分流井基础处理方案比较[J].江苏科技信息,2014(12):37-38.

[3]石万海,贾玉亮,杨丽美.南水北调天津干线分流井至西河泵站输水工程建设征地移民安置规划探讨[J].天津科技,2010,37(04):65-66.

论文作者: 冯志华

论文发表刊物:《城镇建设》2020年2月第4期

论文发表时间:2020/4/23

本文来源: https://www.lw33.cn/article/d4dbdb7af745512726242156.html