# 研究建筑装饰装修工程施工中绿色施工技术论文_何纯杰

上海朗绿建筑科技股份有限公司

摘要：针对建筑装饰装修绿色施工现状，进行深入的分析，并简要介绍绿色施工技术特点，如信息一体性、科技含量高、对环境污染小等等，提出建筑装饰装修工程施工过程当中绿色施工技术具体应用，希望能够为有关人员提供良好参考。

关键词：建筑装饰装修工程；绿色施工技术

在社会全面进步与发展的今天，加强能源的高效利用特别重要，在建筑装饰装修工程施工环节，通过运用绿色施工技术，不仅能够提高建筑装饰装修工程的绿色节能环保水平，而且有效减少环境污染。基于此，本文重点分析建筑装饰装修工程绿色施工技术应用要点。

1绿色施工技术特点分析

建筑工程装饰装修中的绿色施工技术具有以下特点，具体见表1。

表1 绿色施工技术特点分析

2建筑装饰装修工程施工过程当中绿色施工技术的应用要点研究

2.1科学选择节能环保材料

在建筑装饰装修施工环节，通过运用节能环保作业材料，能够保证建筑室内环境得到有效改善，不断减少能源损耗。比如，在门窗施工过程当中，通过使用反射玻璃或者是吸热玻璃进行施工，能够减小外界阳光对建筑室内环境产生的影响，保证建筑室内环境更加稳定。在厨房与卫生间防水施工环节，作业人员通过采用防水性能较好的作业材料进行施工，并按照施工流程进行水循环系统的安装，能够节省大量水资源[1]。

除此之外，在安装建筑室内管道时，作业人员需要提前开展有关试验，待试验成功之后，方可进行后续的安装，通过进行合理的试验，能够降低管道的安装费用。在墙面砖施工准备阶段，作业人员要结合建筑室内墙体面积，做好相应的测量工作，并结合最终的测量结果，将面砖进行有序排版，更好的提高建筑装饰装修施工效果。在实际的施工当中，通常会产生大量边角余料，施工作业人员需要将这些边角余料进行高效的利用，可更好的降低建筑装饰装修施工的成本。比如，施工剩下的混凝土碎料，利用粉碎机经过一系列加工处理之后，可制作成砖块。

2.2不断减少施工噪音污染的产生

建筑装饰装修工程施工通常会产生大量的噪音，对周围环境与居民日常生活产生恶劣影响。比如，装饰装修施工人员在建材切割环节，切割设备会产生较大的噪音，严重影响周围居民的日常生活。在绿色施工背景之下，想要不断减少施工噪音，作业人员尽可能减少大型施工设备的使用。在选择建筑装饰装修施工材料时，尽可能选择质量较好的装饰装修材料，减少装饰装修材料切割次数，避免出现较大施工噪音[2]。

隔音装置的有效运用，能够减少施工噪音传播。运用封闭式扩散噪音控制理论，妥善运用噪音装置，减小建筑装饰装修施工设备噪音传播距离。门窗与预制混凝土，在拆卸的过程当中，会产生一定噪音，因此，作业人员可以在准备环节，采取良好的降尘防噪措施，防止施工噪音大范围的传播。对于建筑装饰装修施工作业人员来说，尽可能应用具有隔音功能的防护衣具，比如，在施工噪音比较大的作业环境当中，尽可能使用耳麦，减少对讲机的使用，保证施工内容得到更好传达。

建筑装饰装修施工环节会产生大量固体垃圾，针对这些固体垃圾，施工单位需要运用绿色施工技术进行处理，作业人员需要将其进行分类处理，将可回收利用垃圾与不可回收利用垃圾分类，对于危险性垃圾，或者是有毒物质，需要做好标注，将垃圾进行集中处理。对于可回收利用垃圾，要进行科学的利用，保证各项能源得到妥善利用[3]。

2.3采取良好的节水措施

我国的水资源特别匮乏，各个地区正在大力提倡水资源节约意识，由于城市化进程的快速推进，建筑行业发展速度越来越快，在建筑装饰装修施工工程施工过程之中，通过科学运用给排水节水工艺，能够节省大量水资源，推动城市经济的可持续、绿色发展。为了防止建筑装饰装修施工环节浪费大量水资源，在施工准备阶段，施工企业需要制定好完善的节水施工方案，并结合该地区的水资源利用状况，制定合理的用水计划。

此外，建筑装饰装修工程施工项目当中的用水区域，还可以安装节水装置，若施工场地比较大，也可以安装雨水收集装置，保证水资源得到充分利用。通过采取良好的节水措施，不仅能够减少建筑装饰装修施工水资源的浪费，而且有效保护环境。

2.4提高能源利用率

在建筑装饰装修工程施工场地，要节约能源，施工作业人员可以从以下几方面入手：

（1）加强节能灯具的利用，通过有效运用节能灯具，能够减少节约大量电能。

（2）提高施工现场的用电安全，施工宿舍内部，禁止使用功率较大的电气设施，在建筑装饰装修施工场地，可以安装一定数量的太阳能热水器[4]。

（3）加强新能源的高效利用，尽可能使用变频设备进行施工。

（4）项目施工环节会产生有害有毒气体，例如，在钢筋焊接过程之中，会产生对生态环境有害气体，因此，施工作业人员要运用先进的焊接技术，可以运用直螺纹焊接技术进行施工，禁止在施工场地焚烧有毒物质，如沥青与毛毡等等。

3结束语

综上，通过对建筑装饰装修工程施工过程当中绿色施工技术的应用要点进行科学分析，例如科学选择节能环保材料、不断减少施工噪音污染的产生、采取良好的节水措施、提高能源利用率，能够保证建筑装饰装修施工质量得到良好提高。

参考文献：

[1]田斌丽.浅析住宅小区物业室内装饰装修工程的施工管理[J].建材与装饰，2019，（15）：176-177.

[2]杨叶伟，杨国荣，王建平，李顺华，张平均，方晨.铝电解节能环保型阴极制备工艺技术研究与应用[J].云南冶金，2019，48（02）：57-61.

[3]方伟.基于生态理念的建筑装饰设计研究及应用[J].建材与装饰，2019，（12）：107-108.

[4]肖友民.绿色建筑背景下的全装修住宅推广及对策[J].中国包装，2019，39（04）：72-75.

论文作者:何纯杰

论文发表刊物:《房地产世界》2019年2期

论文发表时间:2019/7/12

本文来源: https://www.lw33.cn/article/d5003929a1dc8e680e65085e.html