# 水文地质在岩土工程勘察中的应用探讨论文_谢寿江

四川省川建勘察设计院 四川成都 610000

摘要：在地质勘查工作过程当中，需要考虑的因素是多种多样的，其中，水文地质是地质勘查中最为重要同时也是经常被忽略的因素。在本篇文章，主要对水文地质在岩石工程勘察中的应用进行了进一步探讨分析，希望通过这篇文章为相关工作人员提供一定的参考。

关键词：水文地质勘查；岩土工程；实践应用

伴随着经济的不断发展以及科技水平的不断提升，人们的生活质量越来越高，其对于建筑工程质量也有了极高的要求。在建筑工程当中，水文地质勘察是岩土工程的重要内容之一，同时勘查的质量也是工程施工质量的重要标准。

1、水文地质勘察在岩土工程勘察中的作用

水文地质勘查工作包含了许多的内容，比如地下水的水位、地下水的种类、地下水的源头以及地下水的排除方式，同时还包括了由于地下水的分布形成独特的地质环境、含水层的具体位置以及含水层的排布情况、隔水层的渗透情况、地下水与地表水之间的联系等。通过水文地质勘察，可以让相关工作人员了解水文地质的具体情况，只有通过这种方式才能够预先了解工程施工情况，对于地下环境所产生的影响以及施工改变水文地质的状况，是否会导致产生沉降情况，是否会产生塌陷情况等。当前阶段，只有充分了解这些情况，才可以制定科学化的施工方案，从而避免因施工造成的危害，减少人员伤亡以及财产损失。

2、水文地质问题造成的危害

2.1地下水位下降所造成的危害

地下水位下降大多数是因为人类活动导致的，例如，水位附近存在一些大规模抽取地下水的活动，附近的矿区过度开采导致的矿床疏肝问题，上游筑坝或者水库修建所带来的地下水减少等等。如果地下水位发生了降低，在这种情况下就极易导致地面沉积塌陷等等地质问题的产生，同时也会导致水资源进一步枯竭，水的质量严重的恶化等相关危害。如果产生这种现象，对于岩土体本身以及建筑物的安全性和人类居住环境会造成非常大的影响。

2.2地下水位上升所造成的危害

如果出现了地下水位上升，是因为地质因素、水文以及人为因素等相互结合之下引起的地下水位上升。其中，地质因素主要包含了地下水的结构以及岩石特性等等，而人为因素是指人类活动，例如，建筑施工、地下水抽取灌溉等。如果出现了地下水位上升的情况，那么此时就需要高度关注地下水对于建筑物的腐蚀程度，通过这种方式，可以避免斜坡以及河岸土体滑移现象发生。另外，地下水位的上升还可能会进一步腐蚀土体结构，导致土层的承受能力下降，进一步加速化土层液化行为。在严重的情况下，还可能会导致土层的流沙以及管涌等等危险情况的发生，最终给建筑工程尤其是基础工程造成巨大的危害。

2.3地下水位频繁上升和下降所造成的具体危害

因为地下水位频繁上升或者下降，都将会导致产生一系列的灾害，地下水位的变化也会使得膨胀性岩土频繁的产生膨胀以及收缩。而地下水位频繁的上升和下降，则会导致岩石膨胀以及收缩的幅度进一步增强，从而出现地质断裂的状况，导致建筑物发生严重的损坏。除此之外，地下水的频繁升降也会导致土层中的金属元素流失，降低了土层的承载力，土层的承载力大幅度减小，在这种情况下，就会给岩土工程的工带来非常大的困难。

3、地下水位对抗浮的具体影响

在岩土工程的勘查工作当中，地下水的勘查是其中最为重要的一项任务。在最近的几年当中，带有深基坑的超高层建筑大量的兴建，如果地下水位高于地下水基础底板时，就需要设计合理的抗浮设计水位。所以抗浮水位会直接关系到整个工程的安全以及施工的成本。

其一，在勘查工作中，如果具有长期水位观测资料时，抗浮设防水位可依据建设层地下水位的实际测量最高水位以及建筑物使用期间地下水的高低情况来确定；如果无长期观测资料时，则需要依据勘察期间实际测量的最高稳定水位与此同时，有效的结合当地的地形地貌等因素确定。

其二，如果施工场地有承压水，同时与潜水有联系，此时需要实际测量承压水的实际地下水位并考虑其对抗浮水位的影响。

其三，仅仅考虑施工期间的抗浮水位时，抗浮水位可依据一个水文年的最高水位来确定。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

4、在岩土工程勘查中水文地质的具体应用

4.1自然地理勘察

岩土工程的施工需要经过一定的勘查手段来实现，通过这种方式可以为工程项目的建设提供准确的数据，从而提升水文地质环境下岩土工程勘察数据的可靠性；自然地理条件的勘察对象主要是对地形、地貌以及地下水的特点进行勘查，通过这种方式可以使岩土工程的施工人员了解施工现场所处的地形地貌环境，从而采取相应的措施，对水文地质问题进行有效的控制。

4.2地质条件的勘察

经过相关的实践可以证实地质环境会对岩土工程的基础质量造成影响，同时也会对于建筑物整体的安全性造成危害，在这种情况下，就需要全面开展地质条件勘察工作，将工作重点来放在地质构造的特点运动以及炎性等方面，从而为岩土工程施工提供准确的数据信息。

4.3对岩土性质的有效勘察

岩土工程是以岩土作为施工对象的工程，其中，岩土自身的性质是影响岩土工程建设的重要因素之一。由于岩土自身的性质是确定的、也无法更改的。因此，在进行岩土工程建设时，需要保证岩土工程的设计方案的可行性以及科学性，就需要我们掌握岩土性质。由于岩石的形成过程是不同的，其中哪怕有一些细小的差异，都会对于岩土的最终性质产生非常大的影响。而不同类型的岩石性质区别是比较大的，所以可以利用岩土的被侵入性，以此有效的分析岩石化学性质，通过对于岩石的观测就能够观察出自身的物理特性。此外，岩石自身的水理性质是需要通过水文条件勘察来得出的，并且对于建筑的影响也是非常大的。岩石的给水性主要是因为地球重力存在所产生的延时存水状况，在进行勘查时，需要通过专业化的勘测仪器来实施。我们所说的膨胀系数就是对于不同种类的岩石含水量进行区别，这种性质的水文勘测非常重要，同时也直接关系着岩土工程的安全性。

4.4对于工程地下水位的勘察

岩石的浸水性往往会受到地下水位水位线的影响，同时，在这种情况下，还有可能会导致建筑物的地基产生沉降问题，对于建筑工程质量来说是十分不利的。因此，在进行水文地质勘察的过程中，最为重要的就是需要对于地下水位进行有效的勘察。在通常情况下，地下水位会跟随着一些影响因素的变动而发生变动，同时这种规律也是永不改变的。在建筑工程建设地区，本年度的降水量气候条件的变化以及地下水系之间的沟通都可能会导致地下水位线变化。因此，在地下水位勘查过程中不能仅仅考虑近年来的水位变动，同时也需要根据实际的情况来作为勘查依据，从而可以真正的了解地下水位变动的主要影响因素，同时也可以得出详细的结论。通过这种方式，就可以用本年度的气候条件变化和地下水的流通情况作为已经知晓的数据，可以推测出地下水位变动的变化情况，同时也可以对于地下水的情况进行有效的预估，进而可以提前做好相应的应对措施来保证建筑工程的质量。

5、水文地址勘察中需要注意的事项

其一，首先需要充分的了解以及掌握水文地质条件，掌握当地地下水的年平均水位以及变化情况，当地的降水量。同时，还要了解地表水和地下水之间的关系，从而可以掌握地下水含水层的具体深度以及地下水的种类水位变化方向等。此外，还需要调查地下水是否遭受了污染，并且需要做好详细的记录。

其二，水文地质的评价在工程项目正式施工之前，岩土工程勘察单位以及相关人员在进行地质勘察的时候，需要对于水文地质实际情况做出有效的评价，从而可以分析及预测恶劣环境下对于建筑工程施工所带来的影响。从而针对所出现的问题提出相应的解决措施，与此同时，可以结合建筑实际的情况来制定详细的勘察报告，提醒施工单位在施工中注意的地质问题。此外，勘察单位以及相关人员还需要全面的掌握工地的水文地质情况，预测试施工过程中施工项目对于当地水文地质所产生的影响，同时也需要提出相应的解决措施。

6、结语

综合上文所述，岩土工程勘察重要的主要的组成部分就是水文地质勘察。另外，岩土工程在施工过程中安全性质量都会受到水文地质勘察的影响，所以，地质勘探人员需要充分的掌握水源地勘察的相关情况，从而可以更好地进行地质勘察工作。

参考文献

[1]王俊,于雷,李沅瞳.水文地质在岩土工程勘察中的应用探讨[J].工程技术研究,2019,4(23):218-219.

[2]邓标荣.水文地质勘察在岩土工程勘察中的重要性分析[J].工程建设与设计,2019(22):42-44.

[3]孟振.岩土工程地质勘察中的水文地质问题探析[J].冶金管理,2019 (15):88-89.

论文作者:谢寿江

论文发表刊物:《基层建设》2020年第1期

论文发表时间:2020/4/21

本文来源: https://www.lw33.cn/article/d51a0dfde610ac6b0a8c1a0a.html