# 浅析建筑工程消防给水和消防排水设计细节要点论文_石强

四川自力建筑勘测设计有限公司攀枝花分公司 617000

摘要：我国近三十年来经济一直保持着一个较快的增长速度，城市化水平也在随着经济增长逐步提高。这样的情况下，我国的建筑业得到了很大发展，但是过去建筑业的发展也带来了很多问题，其中消防给水和消防排水设计就是一个问题频出的一环，存在着诸多的漏洞和不合理。这些问题和漏洞使得安全事故一旦发生，消防设施得不到保障，发生火宅等事故后消防力量无法正常发挥，使得人们的生命财产安全遭到严重威胁。由于很多的问题都是由于建筑工程消防给水和消防排水设计细节上的一些不合理导致的，因此做好建筑工程消防给水和消防排水的细节设计就有着必要，本文就建筑工程消防给水和消防排水细节上的设计进行了研究，希望能够为相关从业人员提供一定的参考意见，以不断提升设计水平。

关键词：建筑工程；消防给水；消防排水；设计细节

建筑工程的消防问题一直是关乎民生的一大问题[1]。为此，在建筑工程的消防给水和排水设计时，就要对细节做好考量，给予施工人员一份好的设计方案，避免细节出错导致施工方案改来改去的情况发生，这样才可以保证修建建筑工程的质量，做到保质保量完成建筑工程的修建。

一、建筑工程消防给水设计细节

（一）高位水箱的设计细节

城市由于扩张使得地价高昂，而高位水箱不用占地面面积是如今城市的高层建筑都会采用的一种消防给水设施，能够在火宅发生的第一时间提供消防用水[2]。所以高位水箱的设计就很重要，南方的水箱可以在室外，但北方的高位水箱由于室外经常零度，因此会置于室内，采用电热的方式防止水箱结冰，但这样的设计有一定的安全隐患，如停电和加热产品故障，都会导致在火宅发生时高位水箱无法正常使用。另外，高位水箱的设计高度也应谨慎选择，防止出现高度不够的情况，但同时水箱的高度不能低于或者与消防设施平层，这会导致水箱的水无法正常供给，因此在设计高位水箱的位置时，应参考灭火系统的位置进行设计。

（二）消防加压泵房的设计细节

消防加压泵房是为了给消防进行供水而设立的，在火宅事故发生时，能够为水源顺利到达消防人员手中提供保障，因此消防加压泵房的细节设计有以下几点可以注意：①使用卧式消防泵进行加压，卧式的消防泵可以最大限度的减少水池的占地面积，抽取更多的水。②消防水泵的出入口设置应合理，避免设置在逃生通道上、车库等位置，在消防通道的出入口在火宅事故发生时消防人员必须穿越人群才能到达消防泵房，而在车库的消防泵房会导致距离过远，增加了消防人员的救援时间。所以在消防加压泵房的选址时应注意以上几点，选择合适地址进行布局[3]。

（三）室内消防管网的设计细节

消防管网即室内的消防设施，包括室内的消火栓和和用于灭火的喷淋装置。室内的消火栓管网是消防布置的重要一环，是建筑内部消防用水的运输通道。一般来说符合规定的消防管道应呈环状，环状管道可以避免在需要使用消火栓时一个管道出现故障破损另一个管道就无法使用的问题，因此在设计时必须考虑实际情况，综合考虑，保证将室内的消防官网能按环状设置。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

（四）室外消防管网的设计细节

室外的消火栓是为了方便消防人员第一时间接上水，也是一种对室内消火栓的补充，在室内的消火栓无法使用或者不能达到灭火效果的时候，室外的消火栓就可以给消防车提供稳定的供水。室外的消火栓应该根据一定的规则来进行设置，一般来说每个室外的消火栓应该间距在120m内，每个消火栓应保证其半径150m以内的供水覆盖，在寒冷的北方的消火栓，消火栓应该注意避免暴露在室外以防冻住，采用地下的消火栓[4]。

二、建筑工程消防排水设计细节

（一）消防电梯井坑设置位置

在火宅发生后随着消火栓和喷淋系统的不断出水，会让室内的消防电梯的电梯井不断的有水流入，因此为了避免消防通道上的电梯井被水注入影响而使得消防电梯不能正常使用，就需要在消防电梯井里设置排水设施，达到排水的效果。

目前很多的电梯井的井底水坑都设置在了电梯井的不远处如井口前，而消防电梯一般底部有个1.4m-2.5m的深度，而按照我国的消防电梯的底部水井坑的深度要求，底部的水井坑要在电梯的底部坑1m以下，就导致消防电梯的水坑会离地面有个2.4m-3.5m的高度[5]。这样的设置存在着很多的缺陷，如果设置在电梯井口前，如果电梯通常消防电梯底多为前的盖子出现问题，人就会直接掉到井底水坑中，因此最好不要设置在消防电梯的井口处，可以考虑将水坑拉远一点，设在楼梯间的楼梯下方，既可以收集水，又可以避免人员不慎跌落水坑，同时，水坑设在楼梯间，也可以方便日常的维修和改造。

（二）消防水泵排水细节设计

消防水泵是保证消防设施的供水的关键，而火宅时会有大量的水排出，因此水泵房需要有一定的排水手段，但是在目前的消防水泵房的设置中，一般没有专门设置一个排水装置，改为设置一个门槛和加高水泵机器和设备距离地面的高度的方法，应该设置两台专门的排水泵，用于消防水泵的排水，防止消防的控制柜被水淹没故障失灵。

结语：

建筑工程的安全除了修建的质量本身很大程度就看消防设施的设置是否到位了，本文就消防给水和消防排水的一些细节进行了讨论，给出了一些个人的意见和建议，意在给出一些可行性的建议和意见，在今后的建筑工程施工中，设计人员应更加注意消防设施的细节设计，设计出既能实施也经济适用的消防给排水方案，促进我国的建筑工程事业的安全可持续发展，确保建筑工程的每一个消防设计都更加安全、合理。

参考文献：

[1]赖 海.简述建筑工程消防给水和消防排水设计细节要点[J].建筑工程技术与设计,2018,(19):895.

[2]杨荔.简述建筑工程消防给水和消防排水设计细节要点[J].中国房地产业,2017,(24):77-78.

[3]孙丽媛,张媛媛.建筑给排水施工细节管理探讨[J].建筑工程技术与设计,2016,(20):2493-2493.

[4]刘洪令.给水排水和消防设计规范关联性问题探讨[J].给水排水,2019,45(4):140-144.

[5]李雪玲,李大伟.高层建筑给排水设计及施工要点分析[J].工程建设与设计,2019,(19):30-31,34.

论文作者:石强

论文发表刊物:《基层建设》2019年第27期

论文发表时间:2020/1/2

本文来源: https://www.lw33.cn/article/d52af810f5e99203f160eb1f.html