# 乌江构皮滩水电站进水口双向门机安装论文_安明峻

（中国水利水电第六工程局有限公司机电安装分局，辽宁 丹东 118216）

摘要：乌江构皮滩水电站2×1600/60/10/60/10KN双向门机位于引水洞进水塔顶部，由于引水洞进水塔顶部空间位置狭小，吊装设备受到限制，出现超大部件难以吊装的棘手问题。如何实现超大部件的吊装是解决门机安装问题的关键。

关键词：构皮滩水电站；进水口；双向门机

1概述

乌江构皮滩水电站进水塔为岸塔式钢筋混凝土结构，电站采用一机一洞的引水形式，进水口并列布置5个进水塔，单个进水塔尺寸为25.3m×26m×80.25m（长×宽×高）；构皮滩水电站进水口2×1600/600/100/600/100KN双向门机位于进水塔顶部▽640.500m平台，其主要功能是作为今后电站运行中，承担进水口检修门和拦污栅的启闭、液压启闭机检修的吊装、进水塔前的清污等工作。主起升机构起重量为3200KN，采用液压自动抓梁，起吊高度（轨上/总）17.5/93m；两回转吊主钩起重量为600KN，副钩起重量为100KN，门机轨道总长度双126m，轨距14m，钢轨型号QU120，门机及附属设备共重627.355t。

2吊装设备和运输手段

进水口2×1600/600/100/600/100KN双向门机厂内运输采用20T载重汽车，由于下横梁，门腿、主梁均为加长构件，需要采用40T加长拖车运输，装卸车采用110T、50T和25T汽车吊完成。各部件吊装手段详见表一

表一 门机主要构件吊装吊装单元特性

3工艺流程

受现场安装条件制约，综合考虑吊装的安全及经济因素，决定门架安装分下横梁、门腿、中横梁、主梁、端梁五部分进行；小车及小车平台按照到货时3节吊装。具体流程见下图；

门机安装工艺流程图

4.吊装方案

4.1大车行走机构吊装

大车运行机构分为4个总，每个总成由主动车轮组、从动车轮组、平衡梁和支座等组成，根据现场情况采用50t汽车吊逐个进行单一总成吊装，逐个吊装完成后进行大车运行机构整体调整，并与预埋的插筋联接进行加固。

4.2门腿吊装

4.2.1吊装方案

门腿为箱型梁，最大外形尺寸为15680㎜×2900㎜×2500㎜，重约15.8t。受汽车吊起吊能力制约及安装场地的限制，门腿组立为单腿逐个吊装，采用50T汽车吊辅助110T汽车吊吊装 。

吊点布置：在门腿上部和中部分别布置二个吊耳，110T汽车吊吊上部吊耳，50T汽车吊吊中部吊耳。

4.2.2加固方案

由于门腿为单腿组立，门腿组立后高度达18.5m，为保证施工安全和和调整门腿上端头开档尺寸，必须用缆绳将每个门腿系挂。

4.3主梁及端梁的吊装

主梁为偏轨箱型梁，最大外形尺寸为20000㎜×3150㎜×2222㎜，端梁、悬臂梁接头的外形尺寸为20000㎜×3150㎜×1372㎜为整机安装中尺寸最长件，重约25.8t。主梁待门腿尺寸调整及加固完成后，用110T汽车吊水平吊起，放置在门腿的上端面上。

端梁为箱型梁，其两端已焊接在主梁上，仅余高强螺栓接头的中间段，重约9.5t，最大外形尺寸为10100㎜×2500㎜×1700㎜。待主梁调整加固完成后，用110T汽车吊水平吊起，吊至安装位置用高强螺栓连接。

4.4小车平台及主起升机构吊装

小车平台由三部分组成，最大外形尺寸为14000㎜×8000㎜×2500㎜，重约45.1t，为起吊高度最大的特重件。受施工场地及起吊设备的限制，分为三部分吊装，其中最重部分约17t，用110T汽车吊水平吊放在小车行走轨道上，小车行走轨道出厂前已安装至主梁上，小车吊装、调整完成后，用高强度螺栓将小车连接起来，并做好防风措施。

在吊装主起升机构过程中，为了便于安装，应按减速器、卷筒、电动机、工作制动器、定滑轮组、安全制动器、抓梁电缆信号卷筒等顺序进行吊装。其中卷筒为最重件，单件重量约为13t，最大外形尺寸为Φ2300㎜×4600㎜，采用110T汽车吊吊装，其它部件按照实际情况，选用50T、25T汽车吊吊装。

4.5回转平台及起升机构吊装

左右岸回转吊重量均为69681kg，包括主起升机构、副起升机构、回转支撑机构、臂架、主副钩动滑轮装置、机房、减速器等辅助设备，先用50T汽车吊吊装回转吊支撑机构座于门架外伸粱上，然后用高强螺栓螺栓联接；将主副钩的滑轮装置与回转吊臂架组装一起，利用50T汽车吊整体吊装，与悬臂梁及回转支座用销轴及螺栓联接；为了便于安装，主、副起升机构按照减速器、卷筒、电动机、制动器等顺序进行吊装。

4.6吊装注意事项

1、在吊装过程要严格安装图纸要求，核对吊装部件的对口编号，以免在各部件调整过程中发生尺寸偏差。

2、在吊装前应仔细检查各部件有无变形，如发生变形必须进行校正。

3、在吊装过程中，以避免与其它物体发生碰撞。

4、对于临时加固的部件，应加固可靠，以免由于吊装其它部件产生的振动引起倾斜和倒塌事故。

5、避免在夜间进行大件物品吊装。

6、在起吊过程中，如发生大风、大雨等恶劣天气时，应停止起重作业。

5结束语

乌江构皮滩水电站进水口2×1600/600/100/600/100KN双向门机受安装场地及吊装设备的限制，安装难度和风险较大，由于采用了合理的吊装手段和安全保证措施，实现了门机的顺利吊装，安装质量达到设计标准，为今后同类条件下的门机安装积累了一定施工经验。

论文作者:安明峻

论文发表刊物:《新材料·新装饰》2018年6月下

论文发表时间:2018/11/21

本文来源: https://www.lw33.cn/article/d532c638b6312fba0be05de8.html