# 实例分析建筑地下室结构设计论文_唐婷婷

唐婷婷（银川市规划建筑设计研究院有限公司）

摘要：本文结合工程实例，从安全角度提出了设计过程中的一些要点，以期对今后同类设计起到一些参考作用。

关键词：建筑结构；结构设计；计算

1 工程概况建筑工程中，结构设计是保证建筑工程整体建设质量的重要前提与基础，其质量优劣直接关系到建筑物使用过程的可靠性与安全性，并以人民群众的生命与财产安全息息相关。本文结合某地下室结构设计实例，对地下室结构设计的计算方法进行了分析。

某高层建筑高度为54 m，为18 层的钢筋混凝土框架剪力墙结构，地下为1 层结构，该工程采用预应力高强管桩，以强风化岩或中风化岩为持力层，单桩承载力特征值1800 kN，底板采用筏板，抗浮水头5.5 m。建筑抗震设计类别为丙类，工程所处地区的抗震设防烈度为7度，设计基本地震加速度值为0.10 g。框架和剪力墙的抗震等级均为三级，其中框支柱、框支梁为二级。裙楼结构部分的抗震等级与主体结构相同，应为二级。地下室在平时主要作为停车库，战时则作为人防工程，人防等级设计为六级。

2 上部结构嵌固部位的确定以及地震作用计算上部结构嵌固部位如何合理地选取很关键，这往往影响着计算模型的计算分析。例如，对于大底盘的地下室来说，其上部结构为几栋的塔楼，在选取上部结构嵌固部位时若将其取在基础顶面，则上部几栋塔楼相应地下室结构都必须按多塔来进行建模计算分析，这显然不现实。若将上部结构的嵌固部位选取在地下室顶板，这几栋塔楼的地下室都将作为一个整体进行单独计算，这显然符合实际要求。为了使地下室顶板能够作为上部结构的嵌固部位，就必须在进行地下室结构设计时使其满足作为嵌固部位的要求。因此，本工程的地下室顶板作为上部结构的嵌固端，根据《高层建筑混凝土结构技术规程》的有关规定进行了以下结构设计：2.1 本工程为人防地下室，地下室的顶板未布置大洞口；同时地下室顶板采用现浇梁板结构，顶板厚度取为300 mm 满足规范规定不宜少于180 mm 的要求；楼板混凝土强度等级选用C35，采用双层双向钢筋配置方式，而且保证每层每个方向的配筋率大于0.25%。这些确保了本工程的地下室顶板具有足够的强度来作为上部结构的嵌固端，同时确保了具有足够的刚度来传递上部结构的力到地下室构件上。

2.2 地下室顶板作为上部结构嵌固端，其楼层的侧向刚度不宜少于相邻上部楼层的侧向刚度的2 倍。本工程的地下室进行初步设计时，为了满足这要求，采用剪切刚度比来进行设计，如下面两公式所示：γ=G0A0h0/G1A1h1 （1）[A0，A1]=AW+0.12AC （2）式中，G0、G1 分别为地下室及地上1 层的混凝土剪变模量；A0、A1 分别为地下室及地上1 层的折算受剪面积；AW 为抗震墙全部有效面积；h0、h1 分别为地下室1 层及地上1 层的层高；AC 全部框架柱截面面积。

在进行本工程的地下室刚度设计时，采用SATWE 软件对侧向刚度比值进行了调整，从而得到了满足规范要求的地下室结构与相邻上部结构楼层侧向刚度比值，经计算剪切刚度比为0.2985<0.5，满足规范要求，可作为嵌固。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2.3 地下室顶板作为上部结构的嵌固部位，其抗震等级的选取以及抗震构造措施的采取是决定地下室构件计算是否正确的关键。按照规范要求，本工程的地下室顶板作为上部结构的嵌固部位，地下室一层的抗震等级按照上部结构的采用，即采取三级抗震。

3 地下室结构设计

3.1 地下室基础设计根据本工程地质报告的情况，本工程采用预应力管桩基础，持力层为强风化岩或中风化岩，500 mm 直径管桩单桩承载力特征值1800kN，岩层承载力较高，可满足沉降的要求。

3.2 地下室顶板设计本工程地下室顶板上设计了园林景观，需覆土0.5 m，同时考虑到设备管线的高度及其保护土层厚度，最后确定覆土厚度为1.1 m。

3.2.1 主楼室内部分地下室顶板设计。主楼室内部分的地下室顶板适宜考虑施工阶段的承载力验算，因此考虑施工荷载后楼板荷载取为5 kN/m2。

3.2.2 园林景观顶板设计。园林景观部分除考虑覆土的重量外，尚需考虑景观、道路及附属设施的荷载；本工程景观部分荷载取值为4 kN/m2，消防车道部分荷载较大，按照规范的要求应为35 kN/m2，但考虑到本工程地下室顶板上有1.1 m 的覆土，荷载经过扩散后实际传导到梁板上的荷载已大大减小，经计算扩散后消防荷载取值可按27 kN/m2 考虑。

3.2.3 人防地下室的荷载取值。由地下室一层为人防地下室，所以对于本工程中的露天顶板要考虑到爆动荷载影响，但鉴于人防地下室顶板的爆动等效荷载要比消防车作用的板面等效荷载大，因此人防地下室顶板的荷载按照六级人防顶板的等效荷载考虑，取750kN/m2，但在设计中不同时考虑这两种荷载的组合，仅需按人防爆动等效荷载进行地下室顶板计算。

3.3 地下室侧壁设计

3.3.1 进行地下室侧壁设计时，侧壁主要考虑的荷载有：结构自重、地面堆载及活载、防核爆等效静荷载、侧向土压力、地下水压力等，由于侧壁受有多种荷载共同作用，受力较为复杂，为了简化计算，在设计中可作如图1 所示的合理的简化。

本工程地面活荷载取为q=10 km/m2，则折算土的厚度应为h=10/18=0.56 m，等代土压力采用公式σ0=γ1h1ka 计算。侧向土压力对于地下水位以上的土压力采用公式σs1=Υh2ka，对于地下水位以下的土压力则采用公式σs2=Υh3ka 计算。

本地下室工程的侧壁采用以上所介绍的公式以及简化计算见图1，经计算地下室1 层的侧壁板厚取为350 mm。

3.3.2 侧壁的构造要求是，在与土壤接触的侧壁混凝土保护层取为40 mm，地下室内部的混凝土则取为15 mm。把地下室侧壁的水平钢筋配置在外侧，而竖向钢筋配置在侧壁内侧。为了有效控制本地下室的侧壁混凝土开裂，混凝土强度等级并不宜取得高，以减小混凝土的收缩应力，工程混凝土强度等级取为C35。同时，本工程还设置了多道后浇带，有效的减小了地下室混凝土开裂。

3.4 地下室底板设计

3.4.1 地下室底板主要以抗渗和抗浮计算为主，地下水位按50a一遇考虑取在室外地坪，抗浮水头5 m，抗渗等级P6。地下室底板所处土层为淤泥及淤泥质土，承载力较低不能作为持力层，故本次设计地下室底板按倒楼盖设计，采用无梁楼盖的方法计算，采用经验法，经计算地下室底板厚600 mm。

3.4.2 地下室底板的钢筋布置要合理。地下室底板同一方向的梁板面筋应布置在相同标高上，没必要把两个方向的板面筋布置在梁面筋以下。这是由于基础梁两个方向的面筋本身就存在高差，而若把底板双向的面筋都布置在基础面筋下，则会造成底板面筋的面筋保护层过大，造成窝顶情况出现。

4 结束语随着社会以及城市化建设的发展，城市用地日益紧张，高层建筑因用地的紧缺、能够合理应用竖向空间，已经成为建筑工程的主流趋势。为了满足建筑功能及基础埋深的需要，一般均设有一层或多层地下室，平时做为车库、设备用房或商业用途，战时将其中部分或全部用做人防设施。由于地下室设计荷载较大，防水抗裂要求高，其造价占整个项目造价的比重也相当大。由于地下室所处的位置以及影响的设计因素较多，要考虑的技术问题较多，如不均匀沉降、地下室抗浮等，这些都造成地下室结构设计在建筑结构设计中起着重要作用，更是不容忽视，稍有设计不当将会给整个建筑结构带来安全隐患。

参考文献：[1] 都军花，梁丽芳.建筑工程中地下室结构设计探讨[J].中国高新技术企业，2012，,09）

论文作者:唐婷婷

论文发表刊物:《工程管理前沿》2015年第7期供稿

论文发表时间:2015-6-15

本文来源: https://www.lw33.cn/article/d5356ac8af11bc290c1c9f85.html