# 房建施工中混凝土调配技术的运用论文_李路敏

摘要：改造与优化房屋建筑和调整房屋结构可以改善人们的居住环境，在房建施工中混凝土是必不可少的材料，在施工开始之前必须进行混凝土调配，并对配制材料比例进行有效调控以保证混凝土的性能。在混凝土调配中，管理方式不合理或调配技能不足会导致混凝土调配流程出现混乱，进而影响混凝土质量。基于此，本文分析了混凝土材料调配中存在的问题并阐述了混凝土调配原则，并对混凝土调配技术的运用进行了相关探讨，以期为建筑施工企业的混凝土调配提供参考。

关键词：房建施工；混凝土；调配；技术运用

在建筑施工技术不断优化的当下，逐渐出现了多种新型材料，在传统混凝土的基础上诞生了性能较为优异的智能型混凝土，并在市场上得到了广泛应用。在建筑施工过程中施工企业应按照混凝土调配比例进行混凝土的合理配制，以保证混凝土的性能为建筑施工的正常进行提供保障。

一、混凝土材料调配过程中存在的问题

1、选料质量控制问题

混凝土材料由水泥、砾石、水以及粘合剂配制而成，这些原始材料的质量会对混凝土的性能产生决定性影响。基于此，在房屋建设过程中必须确保配制现场的原始材料质量符合标准，建筑施工企业如果未能进行严格的材料质量检查，就会导致最终调配出的混凝土质量难以符合施工要求。

2、调配比例控制问题

混凝土调配比例是影响其性能的关键，混凝土调配人员应严格按照国家颁布的材料质量标准进行混凝土调配，制造混凝土所需原始材料要按照既定比例进行添加，一旦材料比例控制出现问题将会影响混凝土的使用性能。如水分添加过多会影响混合料的粘度，使混凝土难以凝固；或者砾石比例添加不合理，会导致混凝土耐久性能受到影响。

3、搅拌方面的问题

在混凝土调配时机械设备操作不当、采用的搅拌工艺不适合或搅拌时间过长或过短，都会导致混凝土材料的质量与性能受到影响。通常房屋建筑工程会根据建设规模而制定适合的混凝土搅拌时间，并对材料用量加以控制，如果混凝土操作人员未能严格按照规定时间进行搅拌就会出现混凝土无法凝固的现象。

二、混凝土调配技术的主要运用原则

1、性能最优原则

混凝土材料的价值主要表现在材料的性能方面，在混凝土调配中也要注意这一问题。在房屋建筑施工现场，施工企业需合理进行人员配置并引入适合的设备以确保可以配制出多种需求的混凝土，施工企业应进行严格的调配管理，以确保调配出的混凝土质量符合施工要求。施工企业应安排专门的材料检测员，及时进行配制材料的检测，一旦发现混凝土质量存在问题必须及时淘汰，严禁将其应用于建筑施工当中。

2、比例适中原则

在混凝土调配过程中必须控制原始材料的比例，将砂石、水泥作为混凝土的基本结构材料，如对混凝土的性能要求较高还需添加适量的化学试剂。根据房屋建筑的结构特点进行混凝土材料比例的合理调控，在专家批准后方可进行配置比例的调整，同时要在综合分析后才可进行原始材料型号的更换。

3、实用耐久原则

在混凝土配置过程的调配环节材料逐渐成型，此时必须将材料的使用性能纳入考量，不断进行材料配置的优化以提升混凝土的耐久性。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆在混凝土调配中加入适量的粘合剂可提高混凝土的耐久性，进而使房屋建筑的寿命得以延长，同时在配制环节可进行混凝土耐久性能的合理调节，以提升房屋建筑的抗震性能。

三、混凝土调配过程中配合比设计分析

1、和易性

在混凝土搅拌过程中，拌合物的和易性是最为关键的性能之一。这一性能包含拌合物的流动性、粘稠度以及可塑性等，在进行拌合物的和易性检测时可选用多种方法，截锥坍落筒是测定拌合物坍落度的主要工具，同时也会采用维勃仪进行维勃时间的测定，这些都是检测拌合物粘稿度的重要指标。

2、强度

作为混凝土的重要力学性能，混凝土的抗压、抗拉以及抗变能力都是混凝土硬化后的强度指标，水灰比例、所应用的水泥以及集料的品种及使用数量、搅拌程度以及养护效果都会对混凝土的强度产生影响。根据抗压强度的不同混凝土可分成多个强度等级，对混凝土的抗拉及抗压强度比值进行调整可以有效改善混凝土的性能。

3、变形

在负载过大或温湿度变化较大的情况下，混凝土会出现变形的现象，除了弹性变形以外还会发生塑性变形以及收缩变形，此外在温度影响下还会出现温度变形。运用弹性模量可以表示出短时间荷载情况下混凝土的弹性变形状况，如长期处于荷载作用下，应力不变而应变不断增加或减少时，分别代表徐变与松弛。在水泥出现水化或水泥石发生碳化现象时，或由于混凝土中水分含量缺失都会导致混凝土的体积发生变形，这种现象即为收缩。

四、混凝土调配原始材料的选择分析

1、水泥原料的选择与要求

在材料选择过程中可先用硅酸盐水泥作为水泥材料，也可使用普硅水泥或矿渣水泥，选择水泥的标准是，如水泥标号一致则要使用富裕系数相对较大的水泥型号，可有效提高混凝土的强度，如强度一致时，水量越小的水泥使用量将会更少。

2、矿物细掺料的选择

矿物细掺料当中粉煤灰较为常用，磨细矿渣及硅粉的应用也较为广泛。在配制混凝土时，矿物细掺料选择时应选择质优价廉且水化活性较高的矿物细掺料。在性能及强度得以保证的前提下可适当增加矿物细掺料的用量，这样可以降低混凝土的配制成本，水量需求及颗粒级配都会对拌合物的流动性产生影响。

3、集料的选择

应根据相关规定进行粗细集料的选择，以此保证混凝土使用性能及强度的合理性，配制出质量优异、成本低廉的混凝土。要选择适合的细集料，由于砂子的颗粒级配处于合理范围，含泥量相对较低，因此选用砂子作为细集料可大大提高混凝土的使用性能以及强度。人工砂与风化山砂对水分的需求较高，颗粒形状以及颗粒级配的合理度较差，因此应用时会导致拌合物的流动性不佳。而河砂是最为适合的细集料，应对其细度模数进行合理选择，同时也应合理选择粗集料。由于石子的最大粒径以及级配会对混凝土的用水量产生影响，使用其也会改变混凝土的砂率效果以及使用性能。

结论：在房建工程当中混凝土材料必不可少，必须合理进行混凝土材料的配置才可以确保混凝土质量符合施工要求。应严格进行混凝土原始材料的质量检测，不断进行调配技术与工艺的优化，加强配制比例及性能的管理，以提高混凝土的质量为房建工程耐久性的提升提供保障。

参考文献:

[1]翁中星.混凝土调配技术在房建施工中的具体应用[J].河南建材,2019(6):17.

[2]郭丽芳.房屋建筑工程中混凝土施工技术的应用[J].科学技术创新,2017(16):215.

论文作者:李路敏

论文发表刊物:《工程管理前沿》2020年第4期

论文发表时间:2020/4/22

本文来源: https://www.lw33.cn/article/d54f446e57e92d00b94928f0.html