# 防渗加固技术在水利堤防工程中的具体应用吴庆论文_吴庆

摘要：水利堤防工程一直以防水稳固为主要的施工技术，施工过程中需要注意的事项以及知识应用对整体工程质量影响非常大。施工后的养护工作也关系着水利堤坝工程的使用寿命和使用质量。所以无论是施工过程中还是施工过程后都应该做好防渗加固的工作，本文主要通过对施工问题进行分析并且结合相关方案进行简单介绍，对防渗加固技术在工程中的应用进行探讨。

关键词：防渗加固；水利工程；堤防工程；具体应用

引言：

我国目前的施工技术尚未成熟，施工过程中也有很多病害问题亟待解决，这种情况不利于我国水利工程发展。防渗加固技术的应用可以解决大部分工程问题，利用该项技术的特点可以达到防渗目的提升工程质量延长其使用时间。水利工程在此项技术的基础上也有更多的发展空间。其中对病害问题出现的原因进行分析是重要前提，以此为基点才能对防渗加固及数进一步了解并且采取有效的措施。

一、问题主要类型以及方案确定

水利工程便利程度人们有目共睹，为人们生活带来极大便利性的同时还推动了我国经济快速发展，但是水利工程却经常出现渗透和不稳固的问题，解决类似的问题首先应该了解主要的类型。对水利堤防工程进行渗透破坏的形式主要有流通、管涌以及渗漏，这几种渗漏类型大多数情况会出现在堤防的堤身、堤基或者两者的结合处，出现渗透的主要原因是因为堤防的结构不够科学合理，填筑的密度也打不到专业要求。而且在施工过程中很多工人不注意施工细节，对材料的选取不够严格，在水利堤防工程施工前没有仔细进行清理，这都是影响工程质量的主要原因。针对这种情况，施工单位一定要重视起来，采取适当的加固方案从根本上解决这样的问题。施工方案确定之前一定要对现场的地势条件等因素进行观察，细节处的更正对整体水利工程造成的影响也是需要重点考虑的环节。适应性较强的作业手段和合理的加固方案通常都会采用高喷法的施工方式，而且施工过程中不会采用冲击钻等一些冲击性较强的施工方式，这样便捷的施工方式让堤坝工程处理更加科学稳定。

二、防渗处理基本原则

我国水利工程建设经验比较丰富，针对各个工程的实际情况很多水利专家在实践工作过程中也总结出一套比较科学的工作原则。进行堤坝防渗处理的过程中对堤坝的上游下游一定要高度中重视，对上游的处理需要遵循的原则是“铺、截、堵”，其中“铺”就是在堤坝施工中进行铺盖建设，“截”是指防渗墙的建设，“堵”则是利用帷幕灌浆的方式来解决问题。对下游进行处理的原则是“导、减、排”，利用的就是排水沟以及减压泵等基础设施。多年实验下来，处理效果是非常理想的。

三、防渗加固技术的具体应用

（一）灌浆、建立防渗墙基础技术

我国目前的情况来看，使用率较高的处理技术就是灌浆法和建立防渗墙的方式。两种方式各具特色，其中前者可以对堤防结构已经开裂的工程进行处理，将准确配比的浆液导入开裂部位，浆液凝结之后可以让堤防结构形成一个新的整体，从而起到加固防渗作用，缺点则是开裂结构缝如果过深，浆液很难到达防渗透效果也就很难保证[1]。后者则可以根据堤坝工程的具体要求进行高度的确定但是施工成本投入非常大。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

（二）振动沉模技术

这项技术主要是针对小型水库防渗需要，主要以振冲柱设备和模板成墙为主要的依据进行建造。振动体系质量和速度都有保障，强大的冲击动量可以让空腹钢模板迅速沉入到地层中，然后配合灌浆法边振动边拔模，浆液就会在槽孔中形成单块的板墙，板墙连接起来就是连续的防渗帷幕。这种防渗板墙墙体完整性非常好，没有接缝、断板或者开叉的问题，而且墙体厚度比较均匀，既可以满足防渗要求厚度又符合要求[2]。但是板墙沉入的深度不能超过20m，厚地层沉入会出现困难。

（三）劈裂帷幕灌浆

这种方式主要是通过对堤身进行加固来提升防渗性能，可以很好的适应堤坝不同形状。利用简单便捷的工具在堤坝上进行打孔，沿着堤坝轴线进行钻孔的孔距不能超过三米，具体深度则要据情况而定。灌浆需要循序渐进，遵循的原则是少量多次，从稀有到粘稠进行灌注，压力的大小需要控制好这样才能达到最佳的灌注效果。具有流动性和胶凝性的浆液通过硬化之后可以提升岩基的强度，常这种孔口封闭灌浆法在我国被广泛应用，但是在这过程中需要处理好灌浆中出现的一系列问题，例如“串浆”、“部分隆起”、“滑坡”等。这些问题可以利用合成材料进行解决，近年来的土工合成材料有很大的创新，可以让土体保持更高的稳定性[3]。堤坝轴线形成的一道帷幕和技术要求较高的灌浆法可以从根本上提高工程的坚固度和防渗程度。

（四）混凝土防渗墙技术

这项技术主要有高压喷射防渗墙和水泥土搅拌桩防渗墙两种，高压喷射防渗墙是主要的应用模块，利用高压射流的冲击力可以将坝基的覆盖层进行扰动确保浆液和颗粒高效掺混提升防渗墙的整体质量，复合材料的相互融合对提升稳固性最有利。水泥土搅拌桩防渗漏主要是通过水泥的水解以及离子交换等相关反应进行硬结成墙，造价较低而且墙体完整性比较好。必要时候还需要进行垂直铺塑，利用斗式的挖槽机，通过链条和斗进行连续的挖槽，主要是将内部的渣挖出，并且用浆液进行固定，成槽之后再铺设防渗薄膜进行黏土回填[4]。

（五）速凝灌浆法

这项技术主要是在管涌抢险工作中发挥作用，而且在高水位环境中应用效果更好。在管涌位置根据实际的地质情况选择钻机进行打孔，然后在孔内注入一些容易膨胀的物质，物质膨胀之后再灌入已经添加速凝剂的浆液。加入膨胀物品主要是加大管涌的阻力，防止浆液随着水流被冲出来，速凝剂可以让水和浆液快速混合凝结将管涌处堵住。

四、结束语

防渗处理在堤坝工程项目中尤为重要，基础技术到新技术的不断演进和施工方法改进以及施工材料研究是分不开的，施工单位根据水利工程具体施工情况合理选择防渗加固及数保证了工程质量。施工单位充分认识到渗漏产生的危害也有助于技术人员提升技术能力，让我国的防渗技术变得更加成熟，更好的为我国工程项目服务。

参考文献：

[1]陈刚.水利工程施工中堤坝防渗加固技术的运用[J].绿色环保建材,2019(8):248-248.

[2]马永收.水利工程堤防防渗施工技术解析[J].工程技术研究,2019(14).

[3]王用东.水库防渗加固中土工薄膜防渗技术的应用研究[J].黑龙江水利科技,2019(7).

[4]孔祥军.塑性混凝土防渗墙施工技术在水利工程中的应用[J].黑龙江水利科技,2019(7).

论文作者:吴庆

论文发表刊物:《工程管理前沿》2020年第3期

论文发表时间:2020/4/22

本文来源: https://www.lw33.cn/article/d5681dae7d8c2742ca3ad3e7.html