# 论建筑混凝土结构实体检测及检测要点论文_王林琴

中国水利水电第十四工程局有限公司 云南昆明 65000

摘要：保障建筑物安全的工作之一就是建筑工程结构检测，而建筑工程结构检测则是建筑科学的基础，只有通过不断地检测才能满足建筑结构工程质量需求。但是实践过程中，由于不断应用与创新结构设计与建筑材料，所以，检测技术也应进行不断创新与完善，以此来对建筑结构进行加固改造，保证建筑的整体质量安全。

关键词：建筑工程；混凝土结构；实体检测；检测要点

引言

混凝土结构的施工质量和混凝土正常使用之间存在密切的联系。目前，中国的建设项目一直在增加，对于整个建筑业，混凝土是最重要的材料，混凝土质量在一定程度上严重影响着建设项目的可靠性。因此，一定不断加强物理安全检查和混凝土结构质量检查工作，在保证混凝土质量的基础上，对混凝土进行物理检验。在实体检验工作中，应结合相应的国家标准、规范，针对不同的检验目的和要求，制定相应的技术法规，根据建设项目本身的特点，提出相应的检测方案，为建设项目质量验收工作提供一些准确的检测数据进行参考，确保建筑结构安全，稳步提高我市建设项目质量。

1工程结构检测时需要注意的问题

为了不损坏建筑结构，避免安全事故的发生，在建筑工程结构检测时，应注意以下五个方面：首先，保障检测人员人身财产安全，做好安全防范措施；其次，在现场检测过程中，在不改变拟定检测方案原则的前提下，受不可避免因素及特殊原因阻碍时，待双方确认签字更改后，应在工作中严格按照相关规范标准进行；再次，检测方法要选择妥当，不破坏原建筑结构主体结构，安全质量问题应避免出现在检测维修过程中；然后，要遵循实事求是的原则，对建筑工程结构检测进行评价与鉴定；不可出现纰漏，应严格仔细开展工作；最后，对于周边的环境，应在检测工作中避免遭到破坏。

2结构实体检测方法

2.1混凝土强度测试

2.1.1在相同条件下固化的样品

根据《混凝土结构施工质量验收规范》的相关条例，处于同等的条件下，混凝土结构的强度可以通过判断试件的强度来获得。为了检测结构实体混凝土的强度，混凝土结构工程的施工质量的验收标准需要根据相同条件下养护的试件强度进行判断，这种方法能够直接获得结构实体混凝土的强度，这一方法具有直观、准确的特点，要求相同条件下养护的试件负责从取样、养护到送样、试件试压的各个环节，为相同条件下养护的试件客观真实地反映结构实体混凝土的强度提供保证。为了保证在相同条件下固化的试样能够真实反映混凝土的物理强度，而不增加主观的想法，需要做的是加强对试样取样、养护、运输和试压的监督和控制。

2.1.2局部损伤法或非损伤法

对于没有得到相同条件的养护试块，且相同条件的养护试块如果不合格，需要采用局部损伤法或非损伤法进行检验。目前，混凝土强度有多种损伤或非损伤方法，其中一些仍处于成千上万的研究和试验阶段，在实际工程应用中需要进一步规范或改进。

2.2钢筋定位和保护层厚度检测

2.2.1直接法（损伤法）

使用钻孔这一方式用于确定梁板中受力钢筋的位置，并对钢筋保护层的厚度进行直接的测量，使用这一方式能够提取少量的构件测量点作为非破坏性的验证性检测。

2.2.2无损检测方法

（1）检测仪器的原理。混凝土结构实体钢筋无损检测仪器的检测原理主要包括声学和电磁原理这两个基本原理，一定要充分利用测量感应电场强度的变化情况，最终确定诸如钢筋保护层厚度和钢筋直径的参数等。（2）影响检测精度的因素。影响钢筋保护层厚度检测精度的主要因素有四个：①钢筋保护层厚度测量仪精度、测量数量范围不应与检测目标相适应。②混凝土骨料含有磁性。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆③被测的零件上需要有除钢筋以外的其他磁性物质存在。④不正确的测试方法。（3）处理方法鉴于上述因素，应采取以下措施：①对于钢筋保护层厚度的检测，在仪器的标准和操作规程当中需要进行统一。所以，需要对检测仪器的精度进行合理的选择，最大测量范围应需要和检测目标相互适应，必须在现场经过验证或比较试验以后才能引用。②需要尽量选择具有消磁能力的检测仪器，消除背景磁场造成的影响。③沿待测钢筋方向的测试点，不包括其他磁性物质的影响。④现场测试时，应首先定位测试区域内钢筋的位置，然后探头的长轴应平行于测试钢筋的方向，减少对钢筋造成的影响，对于测试探头的移动方向需要保证垂直于测试钢筋的方向，监测的结果需要通过部分开槽或钻孔的方式进行验证。

2.3砌体砂浆强度的测试

砌体砂浆强度的常用测试方法有圆柱压力法、推出法、砂浆切片剪切法和点荷载法。对于半损伤检测主要包括穿透法；对于无损检测主要包括回弹法。

2.4楼面板厚度检测

检测现浇混凝土板厚度的常用方法包括损伤检测的取芯法和钻孔法，无损检测法主要包括冲击回波法和脉冲电磁波法这两种方式。（1）取芯方法：取芯前，楼板钢筋和楼板内的预埋管道应定位，以免损坏楼板钢筋和楼板内的预埋管道；取芯过程应确保混凝土芯样品的完整性，取芯后直接测量混凝土芯样的垂直高度（即楼板的厚度），楼板的施工质量也可以通过芯样来判断。（2）楼板应在钻孔前定位楼板内的预埋线，钻孔过程应确保钻孔垂直于板表面，在钻孔工作完成以后，需要直接测量板厚。（3）脉冲电磁波法。脉冲电磁波这一方式主要是建立在电磁波的运动学原理的基础上，使用无线发射和有线这两种探头，发射和接收探头需要进行分别设置，当两个探针的中心轴与待测地板垂直重组时，直接测量的两个探针之间的最小距离是待测地板的厚度。

3结构检测技术的发展

对于现有的结构检测技术，如何提高准确性、降低检测期间损伤结构，检测过程操作简便成为当前的发展目标，与此同时还应该开发新型的检测技术，使得建筑结构检测体系完善。检验设备在结构的检验中扮演着重要的角色，检测技术的应用离不开检测设备，新型设备的开发研究有助于检测技术的发展。检测理论与数据分析方法同样在检测过程中充当着很重要的角色，确定合理的测点数量，选用能够充分反映结构整体的测点位置都会影响最终检测结果。对于数据的分析处理也需要从根本上降低测量结果的不稳定性，从多方面分析检测数据减少人为因素对后续判断的影响。目前钢结构的检测是发展潜力最大的技术，钢结构进行检测时其构件现场检测技术颇为重要，现场材料无损检测、应力无损检测和节点应力及损伤检测等是现阶段急需的技术，新技术要结合实际应用和需求来研发。

4建筑结构的鉴定与评估

住宅商品化之后，工程质量受到建筑厂家和社会的密切关注，结构鉴定与评估技术也因此得到发展，检测技术伴随着鉴定和评估技术一起快速发展。从根本上促进了建筑工程质量检测技术的发展。工程质量的检测与鉴定已经脱离纯粹的安全这个范围，其内容包含建筑的安全、稳定、持久、舒适、耐久以及抗震能力等综合问题。鉴定的范畴不再局限于工程的施工质量，还囊括了设计存在的质量问题，通常依据相关规范要求和工程验收标准，依靠国家和各地区具有行业相关资质的工程质量检验中心来进行。质量检测与鉴定在一定程度上改善了工程质量问题，对工程质量的提升有着积极的作用，为行业相关规范的修订提供可靠的依据。

结束语

随着科学技术的不断发展，逐渐优化与改进了建筑工程结构检测技术，新型建筑工程结构检测技术为建筑工程结构的稳定性与安全性提供了有效保障，其可以对建筑结构的实际状态进行有效甄别，为我国建筑工程结构检测技术的长远发展提供了有力的支持。

参考文献：

[1]唐启东.建筑工程混凝土结构的现场检测技术解析[J].建材与装饰，2017，19（28）：128–129.

[2]彭铭强.建筑工程结构实体检测的技术方法研究[J].价值工程，2017，36（33）：131–133.

[3]王浩宇.无损检测技术在建筑结构工程中的运用分析[J].黑龙江科技信息，2014，19（4）：155–157.

论文作者:王林琴

论文发表刊物:《基层建设》2020年第1期

论文发表时间:2020/4/21

本文来源: https://www.lw33.cn/article/d56b3599a7b4ad0a91818371.html