# 工业场地污染与地下水污染的控制策略研究论文_刘,洋

黑龙江省地质环境监测总站

摘要：为了保证对工业类型场地污染以及地下水环境污染的修复效果，应认识到土地资源以及地下水资源的重要性，并能结合实际的污染情况制定修复以及控制方案。本文就工业类型场地污染以及地下水环境污染的修复、控制工作进行了分析。

关键词：环境保护；工业场地；地下水；污染控制

环境污染问题常具有复杂度高、影响范围大的特点，比如当某一地区的土地环境受到了污染之后，还可能对污染地区的地下水源清洁程度造成影响。因此在实际的环境问题治理中，不仅要选择适当污染控制方式，还要能全面的对污染问题进行分析，强化污染控制、治理效果。

1当前工业场地以及地下水被源污染状况分析

在过去工业领域大力实行建设发展的时候，由于工业生产中所用的原材料是一些重金属或者是污染性较强的材料，因此在开展工业生产的时候也就对建造工业场地的土地环境造成了污染，并且由于污染物的不断渗透，使得污染物也对场地中的地下水系统造成了污染，对于工业场地污染以及工业场地地下水系统的治理工已是迫在眉睫，如果仍未采取有效措施，那定会产生更大范围的污染。

其次，在一直以来城市对污染的处理当中，主要是使用运输设备将诸如生活垃圾、工业垃圾等类型的污染物运输到城市的周围进行掩埋、堆积处理。这种垃圾处理方式在各个城市中都有出现，并且由于这种处理方式实行的时间较长，甚至在目前出现了城市被各种垃圾“环绕”的情况，不仅影响城市美观，更威胁着城市环境。在使用堆积或者掩埋进行城市垃圾处理的时候，污染物就会逐渐的污染土地，并且入侵到地下水系当中。特别是在发生降雨的时候，在雨水的冲刷渗透之下，会加速污染物对土地以及地下水源的侵袭，加剧程度。

最后，造成土地污染以及地下水系统污染的因素还包括城市污水排放管道的泄露，或者是储油系统的意外泄露，这些情况都会对土地资源以及地下水系统造成影响。

2对地下水系统以工业类型场地污染情况的修复以及控制措施

2.1土地资源污染修复技术分析

只有具备了良好的土地资源才能进行农作物种植、基础建筑建设、推动社会发展，因此人们在土地资源污染修复方面融入了各种新型技术。

（1）微生物修复技术

所谓的微生物修复技术实质上就是利用各类微生物对污染土壤中的有机物进行降解，在这一过程中，微生物会将土壤的有机物当做食物源，处理的最终产物主要是CO2和H2O。简单来讲就是先将污染土壤挖除并转移到其它地方进行处理。该技术较为常用的处理方法有以下几种：①泥浆态土的微生物处理。即将污染土壤与H2O进行混合使其形成泥浆状态。其既可以单独应用，也可与生物、化学以及物理等方法综合应用。在实际处理过程中，土壤当中含有的有毒的有机污染物会被微生物转化为无毒化合物。经过大量的试验表明，该方法对于含有半挥发性及非挥发性有机物、燃料、PCP、杂芬油、PCBs等物质的土壤均能达到良好的处理效果。②固态微生物处理。即污染土壤置放于容器或是盒子当中，而后将水以及微生物所需的营养物质拌合到土壤当中，这样微生物便会将污染土壤当中的有机物全部降解。

（2）物理技术分离

具体是指通过物理方式将污染土壤中的污染物从土壤当中转移出去，以达到修复土壤的目的。常用的方法有以下几种：就地水溶液冲洗法、异地水溶液冲洗法、土壤中蒸气提取法、热气注入法、热解吸法以及电动力学技术等等。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

（3）植物修复技术

这是一种借助植物对土壤当中的污染物进行吸收、转移、降解的方法。植物本身能够将有毒的有机化合物矿化，也可以将一些无机物和重金属元素从土壤中吸收并富集到地面上。这种修复处理技术通常适用于土壤污染程度相对较低、面积广的场地，它的优点是成本低廉，易于实现，缺点是植物的落叶会形成二次污染。

（4）化学方法

化学方法就是利用氧化与还原反应将土壤当中含有的危害性污染物转化成为低毒和无毒的化合物，或是使其形成化学稳定性更高、迁移性更弱的新的化合物。目前，常用的化学修复处理方法主要有以下两种种：氯化物处理和脱氯作用。

2.2地下水资源修复技术以及控制技术

对于地下水资源污染进行修复以及控制处理时候，需要能考虑到各种可能出现的干扰因素，并能结合相应地区地下水污染的状况，采取针对性强的处理措施。

首先，要做好修复现场的控制工作，要对污染修复现场进行管理，防止地下防水层被污染物影响，只有保证修复环境良好才能开展修复以及污染控制工作。否则在对地下水污染进行修复的同时还会出现一定的污染，极大的影响修复工作的效果。

其次，在实际开展地下水源修复工作的时候，还要能注意修复工作的模式。要能从污染的源头对污染物进行处理，只有这样才能有效的控制住污染的范围以及污染对地下水造成的影响。在对地下水污染进行治理的时候，还要能对污染水系的分布情况以及污染源分布情况进行分析，防止地下水源出现较差污染的情况。因此在对地下水源进行修复的时候，要做好地下水系分布的调查工作，为制定污染修复方案制定更为科学的数据基础。

第三，目前的地下水污染状况治理中，最终的修复目标就是让地下水资源能达到重新使用的标准。因此在修复中出了要能做污染源控制以及污染处理工作外，还对地下水的水质进行检测，保证地下水的洁净。

2.3增加修复公司管理力度

一是省级及国家环保机构应确定环境污染治理修复公司的准入体系，通过指导及监管修复公司的资质，使真正具备修复治理承担能力的公司走进市场；二是增加管理力度，使土壤修复公司不但注重利润，重点是在技术上和标，通过设计体系使不履行及不符合治理修复义务的公司走出市场；三是监督、指导及规范选取调查修复的企业，针对第十九条的《土地储备管理方法》，通过公开招标的形式对修复及调查的公司进行选择；四是监督及指导责任主体在对工程修复的过程中采用环境监管，对环境监管企业的代表业主进行选择，遵守修复施工计划，负责工程水平。

2.4地下水污染的异位处理手段

开挖污染土壤的方法只能针对污染面积不大的状况，通过开挖污染源处的土壤，然后集中处理这些污染源。这一方法可以较好的处理污染面积较小的状况，然而却不能很好的处理面积较大的污染场。抽取的处理手段就是对一定量的污染地下水采取抽取，选择合适的方法在地面上进行处理，可以使用应用微生物处理的方法及理化处理的方法。通过把地下水实行往返的抽取处理，从而对水源的污染浓度进行控制，经过较长时期的治理，可以有效的对污染水源进行修复。现在，抽取—处理手段已经在大范围地下水污染的处理中实现了大量的应用，在工作的过程中，不时的需要投入一定剂量的表面活性剂从而促进污染物的进一步溶解，实现进一步净化污染水体的目的。

3结束语

我国对地下水污染及工业场地的治理时间很短，与发达国家比较，采用的设备装置及修复技术较为落后。因此，通过借鉴发达国家对地下水修复及工业污染的应用技术及实践经验，结合我国工业场地污染的实际状况，采取针对性的治理方法解决我国地下水污染及工业污染是非常至关重要的。只有真正的实现这一点，才能较快的促进我国工业的构建，促进经济的进步。

参考文献：

[1]薛玉泉，张幼宽.地下水污染防治在我姑水体污染控制与治理中的双重意义[j].环境科学学报.2011.34-45.

[2]胡新涛，朱建新，丁琼.基于LCA的POPs污染场地修复技术的评价[C]//持久性有机污染物论坛2010暨第五届持久性有机污染物全国学术研讨会论文集，2010.

[3]陈伟伟，王国庆，章瑞英，等.Tween80对DDTs污染场地土壤的增溶洗脱效果研究[J].农业环境科学学报，2010（2）

论文作者:刘,洋

论文发表刊物:《防护工程》2017年第29期

论文发表时间:2018/2/27

本文来源: https://www.lw33.cn/article/d57c710c0b6f4e3511eb66f9.html