# 高层建筑地下室工程施工分析论文_崔宁

中国广东

摘要：目前,高层建设中普遍附有一层或多层地下室,其施工质量出现问题,容易引发渗漏、裂缝等病害,要进行维修也困难。因此，必须做好有关施工技术和质量管理措施，消除地下室质量隐患。文章结合具体工程地下室施工实践，浅谈个人心得。

关键词：高层建筑；地下室工程；施工组织；施工技术；

前言

当前高层建筑普遍设有地下工程，以满足设备用房、停车场及其它用途。地下工程具有施工难度大、施工技术复杂，容易出现质量问题，要发现比较困难，如不及时采取措施进行补救，就会引发裂缝和渗漏等质量问题，对整栋大楼的正常使用带来不便。因此，必须结合地下室工程的特点，做好相应的施工组织设计和技术质量管理工作，做好各工序的施工质量控制，确保工程质量达到规定要求。

一、高层建筑地下室施工组织及技术措施

为了保证高层建筑地下室工程施工顺利进行，必须做好施工组织和技术措施，确保工程有序施工，质量达到预定要求。

施工前要对工程周围的环境及地质条件等进行研究，认真分析施工图，了解设计要求以及地下室结构形式等，综合考虑后，再制定施工组织方案和技术措施，主要内容包括安排各种施工机械如挖桩机械和垂直运输机械等，组建各施工班组，并做好协调工作，各施工工序的施工顺序的安排、交接等。

地下工程主要施工内容包括：深基坑开挖与支护、土方开挖时遇到渗水时所采取的排水和降水措施；地下室工程防水措施、防水砼配合的设计和大体积砼降温技术、底板砼与剪力墙施工缝的设置和处理办法，后浇带的施工工艺等。以下就具体工程进行分析。

二、工程简况

某15层高层建筑,附有一层地下室,面积为1528m2，其中用途为配电房和停车场。停车部分为-3.7m，配电部分为-4.9m。地下室采用现浇剪力墙结构，底板砼厚度为600mm，带有暗梁，承台高度设计为 1.8m，剪力墙厚度分为两种：分别是 300mm和350mm ，底板面标高分为两种：分别是-4.9m和-3.7m，砼强度等级为C30、S8抗渗砼。由于该建筑处在市内旧城区，附近均有民宅和交通要道，施工场地狭窄，不利于放置施工材料。

三、施工组织方案制定

1、根据施工任务完成时间和进度安排，需要采用一台挖掘机和6 部自卸运输车，用于土方开挖及土体运输，开挖分二次进行，施工周期为2个月。

2、基坑开挖以机械为主，人工配合，承台土方施工作业分三个施工段流水进行，主要内容包括土方开挖、承台封底、砌砖模、粉刷侧壁水泥砂、浇注承台砼等。

3．底板砼及剪力墙砼施工。砼底板约900m2，承台砼约300m2，剪力墙砼量约330m2，在施工现场搅拌砼进行各结构施工。安排2台砼搅拌机及60个工人连续作业，中途不停作业。主要施工内容包括

浇筑承台砼、卷材防水层、防水层保护层扎墙筋、底板筋浇注底板砼、浇注剪力墙砼等。

四、主要措施

1、深基坑支护和围护。

要准确制定深基坑的支护和围护设计方案，必须考虑到土质、侧压力等因素，经分析计算后，才能确定围护结构和水平支撑结构，避免因地下室施工引发围护结构出现水平位移甚至倒塌问题。

根据设计要求，本工程地下室有-7.0m的埋深，采用基坑支护和围护结合形式，经综合分析计算，围护结构方案为如下：

采用现浇Ф500钢筋砼灌注桩支护形式，桩端直埋至基坑下面4.0m，桩长为11.0～11.5m，桩顶设置500×800 的钢筋砼压顶，按8.0×9.0 以近似方格网布置600×800 钢筋混凝土水平支撑，并按照水平支撑计算，基坑内共放置两排支撑桩，合共8根。采用上述方案，实践证明是有效的，经检测，围护结构仅出现1.2cm的位移量。

2、土方开挖。

结合本工程地下室底板标高情况，具体为-4.9m及-3.7m，底板厚度达到600mm，砼垫层砼厚度为300mm，承台为底板下1200mm，另加300m厚砼垫层，需要开挖较大深度，需要采用机械二次开挖，首先开挖深度为-1.7m，且开挖面积较大，为避免四周出现塌方，需要设置水平支撑800×600钢筋混凝土梁，并确保砼强度满足C20后，再实施二次土方开挖，并分成三个施工段进行机械作业，由于采用人工开挖承台，开挖所产生的土方应妥善安放，并要控制机械开挖深度。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆应该以挖填平衡标准，确定底板超挖深度，应为450mm，按此计算，

底板面-3.7m部分开挖深度为3.35m，-4.9m部分开挖深度为4.1m，挖承台土采用人工开挖，并分3个流水段施工。

3．地下室平面高低1.2m土方开挖措施。

通常情况下，地下室工程各部分应避免出现高低差问题，但基于用途不同，会出现上述情况，本工程出现高低差达1.2m；

施工-4.7m部分承台出现二个问题：

（1）由于-7.0m以下为砂质土，-3.7m部分的地下水流动造成流砂现象；

（2）-3.7m承台砖模下流砂造成塌倒问题，经过分析论证，解决问题的关键是堵住流砂，采用5mm厚×2.0m×1.5m的钢板做为钢板桩，边开挖承台边打入钢板桩，保证钢板桩的底标高超过承台底 300～500mm以防止流砂的产生，而 - 4.9m部分的砖承台也须开挖一个马上砌筑后封底、粉刷、顺序施工一个接一个完成，高低差部位的砖模必须用防水砂浆立即粉刷。

4．地下室防水构造措施。

（1）基础底板后浇带处防水构造措施。

基于底板具有较大厚度，后浇带处的底板配筋要连续不断，为保证防水施工质量，后浇带设置平直缝，底板中间预埋250×3钢板止水带，后浇带处素砼垫上附设卷材防水层，本工程选用 PVC绿色橡胶卷材，卷材上做 30 厚 1：2.5水泥砂保护层，如图 1 所示

图1

（2）外墙后落带和施工缝处防水构造措施。

本工程地下室外墙后浇带与基础底板、后浇带相对应，外墙层间水平施工缝设置在基础底板表面上 300MM的墙身上，要求设一道 400×3 钢板止水带置于外墙截面中心，要求通条满焊同后浇带钢板封闭，如图 2 所示：

（3）外墙表面和底板下附加防水层构造。根据设计要求，本工程地下室底板垫层上做 PVC橡胶卷材防水层，外墙底板以上 300 高做 聚氨酯防水涂膜，总厚度在 1.5mm，在外墙施工缝、后浇带处和所有阴阳转角以及少量发丝裂纹处等外墙薄弱部位，均增加二布三油防水加强层，在保护墙 500mm范围沿高度方向回填粘土层，确保地下室外墙防水性能。

（4）剪力墙穿墙构件防水构造措施。因地下室外墙模板用螺栓固定，容易产生过水渗水通道，所以均采用止水螺栓，即在螺杆中间加焊止水环，必须满焊严密，其他预埋管道都按规定设置圆形止水钢板圈。

（5）地下工程防水砼的选用。根据设计要求，地下室基础底板和剪力墙均采用 C30，G8抗渗砼，后浇带部位采用U型膨胀剂配制的补偿收缩砼浇筑，强度提高一级。

5．深基坑降水。

本工程在基坑开挖后，-3.7m部分属于滞水层，承台封底施工完成后，可避免地下水渗入，但-4.9m部分，则面临承压水层和潜水层，需要把该处的地下水位降低，保证施工时不受地下水困扰。

通过基坑内设置8个管井排水，进行排水。

采用排水井工作，把地下水控制低于承台标高约 50cm，- 3.7 部分的水则一定要进行堵截，高低差交汇处的砖模，应粉刷防水砂浆，

并防止水流入- 4.9m部分。

管井位置基坑底板内，对其处理要安排在底板砼作业完成后进行。

处理时要分步进行，先抽净井内余水，之后及时浇注速凝膨胀砼，高度约1.0m，并进行振捣密实，倒入水玻璃液体，形成速凝面，及时硬化表面，避免地下水上升，之后按照同样的做法配制再次速凝砼湿料，控制坍落度为4cm；在进行第三次砼（约1m）浇注前，先要检查井内砼表面，看其是否有地下水渗出，确认无水时，再进行第三层砼的施工，管井内外的止水带钢板，应去除锈迹，用砼粘接，通过采取上述方法处理后，集水井没有出现渗漏水问题。

6．砼浇注技术措施。

（1）砼底板施工和承台砼分开，首先将承台逐个先浇注 800mm 后，承台上部预留插筋Ф12￠500 梅花钢筋，外露 500mm，确保承台两层之间的粘接；

（2）高低差部分砼（局部厚 1.8m），采用分层浇注方法，以降低硬化热量；浇注底板要求不间断施工，完成后要注意测试砼表面温度，利用地下水养护，并遮盖草袋，保持砼表面的湿度。这样确保砼不因湿度太高造成裂纹。以上是结合工程实际分析。地下室施工的部分技术问题，包括保基坑的支护、围护、降水、防水砼的浇注方法，降低水化热措施等等。有了充分的科学理论，才能确保地下室的施工质量。

结束语

目前，高层建筑施工质量已越来越受到人们的关注，因此，必须做好高层建筑地下室施工技术及质量控制工作，采用科学的施工技术，对施工中各环节进行控制，尤其是做好防水构造处理，确保地下室施工质量，为整体工程正常发挥功能打下坚实基础。

参考文献：

[1]付江，高层建筑地下室施工技术研究，江西建材，2017（4）

[2]刘伟东，高层建筑地下室施工技术之我见，黑龙江科技信息，2013（18）

论文作者:崔宁

论文发表刊物:《防护工程》2018年第36期

论文发表时间:2019/4/10

本文来源: https://www.lw33.cn/article/d585ed514f9fbf963c87aac5.html