# 房建施工现场起重机械设备的管理对策浅谈论文_王鹏飞

阜阳市城南新区建设投资有限公司 安徽阜阳 236000

摘要：随着经济和科技水平的快速发展，现阶段房建施工中，起重机械设备的应用较为常见，房建施工多个环节都需涉及到对起重机械设备的应用，所以针对起重机械设备的应用，是提高房建工程建设效率，保障其施工质量的主要基础。但是纵观现阶段起重机械设备管理工作开展，某些因素导致起重机械设备管理存在问题和弊端，进而对起重机械设备的应用产生制约。基于此，本文针对房建施工现状起重机械设备的管理对策进行分析研究。

关键词：房建；起重机械设备；管理对策；施工现场

引言

由于建筑工业制造产业链工作周期长，大部分施工现场机械设备采用全自动化生产，起重机械设备在高强度的工作过程中极有可能由于相关管理人员忽视个别细小问题，没有定期对机械设备进行维护与保养，而导致零件损坏、机身磨损、机芯老化等，这样对整个建筑工程是十分不利的。从另一方面讲，起重机械设备占地体积大、危险系数高，如果在平时不能及时做好安全管理，一旦在施工过程中出现故障，就会对施工场地以及参与施工的工作人员造成很大的破坏及伤害。所以，增加对相关设备及时定期的维护保养是相关技术人员必须做到的工作。

1现阶段起重机械设施管理现状分析

1.1尚未完善的设备租赁机制

现阶段施工单位进行起重机械设备的应用主要是通过设备购买和设备租赁，而在企业发展体制转变背景下，使得企业原有的机械设备管理主体权利被剥离，再加上部分企业对起重机械设备的投资重视程度不够，导致现阶段大部分企业采用租赁起重机械设备。而纵观现阶段房建工程建设，其施工现场只租不管、漏管甚至无人管的现象时有发生，而产生此类现象的主要因素为设备租赁市场尚未发育完全，这就导致起重机械设备管理工作滞留于表面形式，起重机械设备其检修、保养工作的开展存在诸多不合理，严重影响起重机械设备的运行。

1.2管理方式不够明确

对于起重机械设备的管理，大部分工程企业管理部门重视的是机械设备是否能够正常运行以及这些机械设备在制造过程是否存在安全隐患等问题，对于维护保养问题，大部分工程项目管理人员认识程度不高，管理方式不明确，觉得机械设备的维护工作无足轻重，不需要过多重视，由此导致在整个运行中对设备的维护方面的处理措施不够明确，由于对机械设备的管理与维护保养方面的重视程度不高，所以，机械管理人员对于机械设备的维护保养也只是片面的，在整个过程中相关人员如未能定期进行保养检查，就会导致起重机械设备存在一定的安全隐患等问题。

1.3待提升的设备监管与操作

正常情况下，要想实现对起重机械设备的有效管理，需侧重对起重设备原理、性能、操作、保养、构造、用途以及维修等方面进行全面掌握。但是从现阶段起重机械设备的运行管理来看，大部分管理人员对起重机械设备无法做到全面掌握，甚至部分人员未经过专业培训后就直接进行设备操作，导致设备运行故障的出现。另外，针对起重机械设备的安全监管工作不到位，其监管人员未正确认知安全检查工作的重要性，对于起重机械设备运行期间出现的故障问题漠不关心，再加上起重机械设备维护保养工作开展不到位，导致设备运行故障频繁出现，进而导致设备安全事故的产生。

2起重机械设备管理对策

2.1设备管理体制进行完善

依据相关法律法规要求，施工单位在房建工程建设过程中，需侧重对特种设备操作人员、作业人员、检查人员以及维护人员进行专业化的培训和教育，以此在提升人员综合能力，使其能够胜任对起重机械设备的管理工作。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆基于此，施工单位首先应认知起重机械设备管理的重要性和必要性，以此为依据进行设备管理机制的完善和健全，结合施工单位实际情况，进行设备管理小组、部门的组建，并为设备管理部门配置充足的管理人员，为起重机械设备的管理工作提供人力支撑，避免出现设备无人看管的现象。另外，在实际设备应用过程中，应禁止出现“以包代管、以租代管”现象，依据设备管理具体要求，明确施工单位设备管理部门的职责，科学配置管理人员，实现起重机械设备的系统化、规范化、常态化管理。此外，施工单位应结合工程实际状况，构建和完善交接班制度，要求管理人员在日常管理过程中建立台班记录制度，对日常管理检查工作进行细致记录，具体包括作业内容、操作者、指挥者、设备运行情况、作业环境、作业时间、维护保养情况等。如若管理人员发现起重机械设备出现故障问题，需第一时间进行故障排除，并对故障产生原因、故障解决过程进行详细记录。

2.2提高安全意识建立预警机制

工程技术人员要加强对机械设备维护工作的重视程度，维护保养的工作人员更要提高警惕。由于起重机械设备的危险程度较高，工程管理部门要确保机械设备能够得到良好管理以及有效的维护保养，并建立相关预警机制，要求参与机械设备管理与维护保养的工作人员职业素质以及技术水平必须过硬，在平时的检查工作要仔细认真负责，及时查找和总结危险源，进行危险系数评估，建立起重机械设备数据信息库，从而使起重机械设备在发生危险时能够提前预警，并做出相关应对措施，在一定程度上避免事故的发生。

2.3加强设备进场及其日常管理工作

在具体施工过程中，施工单位应强化对起重机械设备进出场管理工作。例如起重机械设备进场环节，相关管理人员需先对租赁单位综合实力进行分析研究，确保其租赁单位的诚信度、资质等其它方面达到施工企业的合作要求。在此基础上，需进行起重机械设备型号、登记备案、生产许可证等文件进行记录与核查，确保其起重机械设备检验合格后，方可进场进行施工。而在起重机械设备日常管理过程中，需侧重对机械设备定期检查、治理活动的开展，对起重机械设备进行非定期抽查工作，来检验房建工程建设过程中设备管理工作开展的实际效果。在日常管理过程中注重预防性维修工作的开展，并按照精细化管理模式进行起重机械设备管理。此外，在实际管理过程中，秉持着找问题、定措施、出成效的思想原则开展隐患排查工作，定期或非定期对起重机械设备管理、监督等工作的开展检查，以此提升起重机械设备管理工作的效用。

2.4完善机械设备维护的相关材料

要想做到对机械设备进行合理有效的管理与维护保养，完善机械设备维护的相关材料是必不可少。大工程在利用最低程度成本投入的条件下完善机械设备维护的相关材料，确保机械设备可持续性利用，从而获取更大程度上的综合利润收益，所以相关操办人员不仅要在思想上重视对起重机械设备的修护保养工作，更要投入适当资金来购入与机械设备维护保养相关的工具材料，确保在维护保养过程工具材料齐全，从而达到更好的维护保养效果。

结语

基于我国房建工程建设规模与建设数量的日益增大，促使起重机械设备的应用愈发广泛，起重机械设备在建设过程中发挥的作用也越来越大。基于此，要想实现起重机械设备的高效管理，需进行现阶段起重机械设备管理现状的分析与总结，并以此为基础建立健全起重机械设备的管理制度，加强工程技术人员对起重机械设备维护保养工作的重视程度，落实科学合理的管理措施，减少机械设备运行事故的发生。

参考文献：

[1]聂顺平.浅析房建施工现场起重机械设备的管理[J].中华民居（下旬刊），2014（6）：36-37.

[2]韩艳.房建施工现场起重机械设备的管理[J].中小企业管理与科技（上旬刊），2012（5）：36-37.

[3]郝巍.建设施工现场大型机械设备安全管理措施[J].低碳世界，2015（32）：136-137.

论文作者:王鹏飞

论文发表刊物:《基层建设》2020年第1期

论文发表时间:2020/4/21

本文来源: https://www.lw33.cn/article/d5bb1c2db4547e4890206005.html