# 智能电网调度技术支持系统集中运维关键技术研究论文_刘丹

（国网河南省电力公司新乡供电公司 河南省新乡市 453000）

摘要: 随着社会的发展，我国电网的自动化、智能化水平越来越高，智能电网成为未来国家电网发展的主要方向，为进一步做好智能电网的调度工作，人们在电网调度中引入了调度技术支持系统。随着智能电网调度技术支持系统应用水平的提高，对系统的运行维护工作也提出了更高要求，为此，本文介绍了调度自动化系统运行维护现状，分析了运维系统的结构及功能，研究了智能电网调度技术支持系统集中运维关键技术，以提高系统运行维护工作水平，使调度技术支持系统运行更可靠、自动化水平更高。

关键词:智能电网；调度自动化系统；运维现状；集中运维；

引言: 随着智能电网建设水平的提高，电网运行特性日趋复杂，管理电网运行的难度逐渐增加，电网调度工作必须得有调度技术支持系统做支撑，这就给调度技术支持系统的运行维护工作提出了更高要求。目前，我国大多数地区都已经引入智能电网调度技术支持系统以提高答理电网运行的水平，确保电网运行的稳定性、安全性和经济性。系统运行维护工作是关键环节，直接影响到智能电网调度技术支持系统的正常使用。因此，研究智能电网调度技术支持系统的集中运维关键技术现实意义巨大。

图1 运维系统网络结构

1、调度自动化系统运行维护现状

目前，我国调度自动化系统运行维护工作主要存在以下问题:（1）现有调度技术支持系统的运维机制难以促进自动化系统的稳健发展，难以充分发挥科研机构对调度技术支持系统的技术支撑作用。（2）运行维护人员数目不多，难以满足调度技术支持系统的发展需求，再加上各地自动化系统维护水平参差不齐，这就给运行维护工作增加了难度。为了解决上述问题，必须要建立起调度技术支持系统集中运维中心，对调度自动化系统的设备、软件及数据进行统一监视，这样有助于及时发现并解决问题，减少问题带来的不良影响，从而为调度运行提高优质服务，提高系统运行的安全稳定性。

2、运维系统结构及功能

集中运维中心系统与各调控中心系统的数据采集网络互联，运维系统网络结构如图1所示。集中运维中心主要负责远程监视省级以上智能电网调度技术支持系统运行工况及一些通用性业务的值班工作，对系统进行常规性维护，运维中心系统能够通过高效的远程维护手段来帮助调度部门快速诊断并处理系统故障。

运维系统可以通过采集智能电网调度技术支持系统的运行状态及支撑环境，找出各调度技术支持系统存在的故障，然后通过人机界面、电话等形式通知运维相关人员，从而及时处理系统故障，有此保障调度技术支持系统的安全运行。运维知识库是系统的核心知识源。储存着大量信息，运维人员借助运维知识库能够快速查询相关信息，提高运维工作效率。运维人员能够集中监视各调控中心系统的报警信息、远程浏览各调控中心系统画面，对各调控中心系统进行远程维护调试及技术支持。运维技术支持系统能够将运维资源集中起来并实现资源共享，能够提高处理事件的反应速度。

3、智能电网调度技术支持系统集中运维关键技术

3.1报警信息汇集技术

报警信息汇集技术主要针对各网省调技术支持系统及运维技术支持系统，调度技术支持系统在发现技术支持系统运行过程中出现异常状况或发生故障时，会根据报警标准将报警信息传递到运维技术支持系统，接收端根据相关标准解析报警信息，从而快速掌握报警详情并做出处理。报警信息汇集技术使得远程浏览各调度端技术支持系统的报警信息成为可能。报警信息所包含的内容较多。各调度技术支持系统在将报警信息传输给运维技术支持系统前，需要先将本地稳态监控结果及报警信息转换成带站名及设备名的标准报警信息。运维技术支持系统报警采集程序在接收到报警信息后，需要进行解析，然后再以消息的形式传给报警系统，由报警系统进行处理。

3.2远程浏览画面

当运维技术支持系统需要远程浏览调度技术支持系统画面时，可以通过本地代理与远程代理建立TCP连接。运维技术支持系统可以直接浏览各调度技术支持系统的实时数据与画面，实现全景信息监视。

3.3数据优化及统计分析

运维技术支持系统主要负责收集智能电网调度技术支持系统的关键数据、监视运行状态及支撑环境的在线数据，然后进一步分析各调度技术支持系统是否存在故障，通过电话、语音、人机界面等形式来通知运维人员，督促使其快速处理好系统异常及故障，保障调度技术支持系统的安全运行。运维技术支持系统实时接收的信息主要包括以下几类:

节点运行状况，一旦发现超出规定值便会及时发出报警信息，督促系统进行及时处理；网络工况，即自动采集实时数据并监视网络设备的工况与负载、端口状态及流量等，并具有报警功能；数据库状态，当出现异常时发出报警；主要进程工况，即监视系统应用、服务及重要进程，出现异常立即报警。

3.4知识库管理及故障查询

知识库管理主要是将系统运行中出现的问题及解决办法进行整理、保存及管理，从而有助于后期快速解决类似问题。知识库管理可以录入、检索、审批知识，可以根据类别、提出者、时间等条目进行模糊查询。知识库在划分子类时一般以环境、设备、网络、操作系统、数据库及应用软件等为划分依据。知识库不仅可以在运维人员遇到问题时帮助其迅速找到解决办法，还能够为运维人员提供一个学习培训的平台。随着现代化技术的快速发展与更新，运维人员要能够在工作过程中不断学习，掌握更多的知识技能，要能够充分利用知识库，掌握系统各方面的知识，从而提高自身工作技能，保障系统的正常运行。

3.5预案管理

系统能够通过预案管理功能来向每个报警对象提供相关的处理预案，具体包含故障报警的处理方法、处理经验及相关责任人等信息，为值班人员提供相关资料信息，以提高处理故障的速度。运维系统具备预案的编辑、上传、关联报警对象点、自动应用等功能。预案主要分为两类：共性预案及个性预案，共性预案可以作为典型预案，能够重复使用。

运维人员在处理故障后需要建立新的预案，这样能够进一步完善预案管理，以供其他运维人员学习并应用到故障处理中。管理部门需要安排专门人员负责预案管理功能，预案的修改或增加都需要经过各部门讨论决定并报领导审批，最后再安排专门人员负责预案管理功能的维护。

4、结束语

综上所述，智能电网调度技术支持系统集中运维有助于对智能电网调度技术支持系统加强运维管理，有助于规范运维工作流程，有助于保障调度技术支持系统的稳健运行，切实提高调度技术支持系统的整体运维水平，可为电网的可持续发展及安全运行提供基木保障。

参考文献：

【1】马皓，韩思亮.电力电子设备远程监控与故障诊断系统设计【J】.电力系统自动化，2005（2）.50-55.

【2】高翔，郭创新，张金江等. 基于调度数据网的变电站智能设备远程维护系统【J】.电网技术，2005（23）.62- 66.

【3】马韬韬，郭创新，曹一家等. 电网智能调度自动化系统研究现状及发展趋势【J】电力系统自动化，2010（9）.7-11

作者简介:

刘丹（1988年1月29日）、女、民族汉，籍贯（山东省莱西市）、单位：国网河南省电力公司新乡供电公司，调度高级工、助理工程师；本科学士学位；研究方向：电力调度及智能电网）。

论文作者:刘丹

论文发表刊物:《电力设备》2016年第10期

论文发表时间:2016/7/25

本文来源: https://www.lw33.cn/article/d5ce00ed150d226fdab9a9aa.html