# 压力容器制造中常见问题研究论文_甘望星

身份证号码：43060319670425xxxx 湖南省岳阳市 414000

摘要：作为生活和生产过程中常见设备，压力容器整体质量与我国各个行业稳步发展之间存在紧密得到联系。为保证压力容器整体质量，需要对压力容器制造流程综合分析，明确压力容器制造流程。受多方面因素的影响，在压力容器制造过程中还存在一些问题，直接影响压力容器整体效果。本文就压力容器制造深入分析，明确压力容器制造过程中常见问题，并据此制定有效解决措施。

关键词：压力容器；制造；问题

引言

就目前来看，压力容器在我国各个行业中都有广泛的应用，这也从侧面说明保障压力容器整体质量的重要性。但是当前在进行压力容器制造时还存在一些问题，不仅仅影响压力容器制造的合理性，对于压力容器应用范围等方面也有非常严重的影响。

1压力容器的主要特点和制造要求

对于压力容器来说，其在我国各个行业都有广泛的应用，而且各个行业对压力容器的要求大相径庭，因此，在压力容器制造过程中需要对各行业对压力容器制造的要求综合分析，并按照分析结果制定合理制造方案。除此之外，在这个过程中还应对压力容器主要特征综合分析。在对压力容器进行深入分析过程中，了解到压力容器主要特征包括两个方面：第一，由于压力容器工作条件较为复杂，常用于高压、真空和复试环境当中，而且各个行业所应用的压力容器主要作用于储存剧毒和易燃易爆物质，为避免压力容器在使用过程中出现爆裂现象，必须保证压力容器安全属性符合相关要求。第二，众所周知，压力容器在我国各个行业都有广泛的应用，在这个过程中必须保证压力容器具备多样化特征，借以满足各个行业发展需求。除此之外，在制造压力容器时，还应对压力容器的实质性意义综合分析，有效提升压力容器制造效果，为推进我国各个行业发展提供有效参考依据。

一般来说，在压力容器制造过程中还应对这一设备的制造要求综合分析，并按照相关要求实施压力容器制造，不仅仅需要保证压力容器的安全性和多样性，在制造过程中还应按照各个行业相关要求调整压力容器的强度和密封性，避免在压力容器投入使用过程中出现问题，从根本的角度上扩展压力容器应用范围。另外，在压力容器使用过程中还需要对该项设定定期维护，对于压力容器故障位置采取有效手段及时处理，全面提升压力容器整体质量。

2压力容器制造过程中的问题

就目前来看，在实施压力容器制造时还存在一些问题，这些问题不仅仅影响压力容器制造的顺利性，对于压力容器整体质量也有不可忽视的影响。在对压力容器制造过程中出现的问题综合分析，明确压力容器在制造过程中出现的问题主要表现在三个方面：

第一，就目前来看，在实施压力容器制造之前，需要按照压力容器应用范围进行设计标准选取，并按照相应设计标准进行压力容器制造，从根本的角度上避免压力容器在制造过程中出现问题。由于相关制造人员对压力容器设计标准不够了解，而且制造过程中所依照的相应准则不够合理，无形中加大压力容器制造过程中出现问题的可能。还有一些压力容器制造单位多选用的标准较为老旧，并不能满足压力容器制造的全部需求。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

第二，受外界应力的影响，压力容器在制造过程中会出现变形现象，而且压力容器变形现象与压力容器制造过程中规定的变形误差存在很大的差异，一旦在压力容器制造过程中受到外界应力的影响，所产生的变形现象势必影响压力容器整体质量。加上压力容器所采用的钢材当中，主要有合金钢以及不锈钢等，而在其中的不锈钢分为正常不锈钢以及低碳不锈钢，而这些相关的材料都有着各自的特征，由于压力容器对工作环境有着很大程度的适应性，故此在材料的选择上就比较重要，由于材料的选择不当就会

造成压力容器的制造中出现诸多的问题。

第三，压力容器进行实施焊接的过程中，在母材相邻区所产生的温度大于一百度急剧温度梯度过程中，对铁素体钢以及其他的相关材料就会产生不均匀塑性应变。最终就会造成焊接所引起的焊缝区组织及性能变化，在进一步的发展过程中就会形成应力腐蚀裂纹。

3压力容器制造问题的应对策略探究

第一，针对压力容器氢脆问题要能够对操作的温度及氢的分压等进行合理性的把控，温度愈高以及氢分压愈突出这些就会使得碳钢氢脆层愈深，也会对氢脆破裂的时间得以有效缩短。

第二，压力容器的设计质量的优劣对其整体质量也有着很大的影响，压力容器的质量安全问题造成的重大事故非常严重，同时也在经济损失上造成了不可挽回的严重后果。故此在压力容器的设计质量上要能得到充分重视，而设计中的关键问题就是材料的选择，从具体的步骤中来看，要能和压力容器的具体工作环境及相关的用途等得以紧密的结合，并要对设计所用的材料成本和化学成分、属性等诸多的内容进行详细的分析。从而在对其综合性的内容上进行详细分析的基础上保证其自身的价值，还要能够保障经济效益。对压力容器的设计材料进行引进过程中，要能够在管制上进行加强，还要能够对符合设备要求的各种内容进行检测，保证其质量，而对于压力容器的制造厂家来说要能够针对其零部件的采购和验收等进行做出明确化的规定，对零部件的质量要能得以有效确保。

第三，针对焊缝的问题要能够在实际的操作过程中对焊缝的布置以及交叉重叠等问题引起充分重视，在这一操作之前要能够对压力容器采取应力分析，通过计算机软件的支持来实施精确化的计算，并要使操作人员自身的管理水平得以加强等。同时也要能够通过对压力容器的无损检测进行加强及其制作过程的质量保证，将数字式的可记录超声波探伤仪在这一制造的领域进行充分利用，能够保证压力容器制造中的质量安全。

结语

总而言之，针对压力容器制造过程中的一些问题要能够针对性的分析和找出问题的根源，只有这样才能为问题的解决打下基础。由于压力容器的制造过程是其在日后使用中的质量保障基础，故此要能够在这一环节得到充分的重视，由于文章的篇幅限制不能进一步深化研究，希望借此能起到抛砖引玉的作用。

参考文献：

[1]万泽华，金海.压力容器制造中常见问题及分析[J].化工管理，2016，（32）：243.

[2]吴琼.压力容器制造中常见问题分析[J].石化技术，2016，23（05）：160+164.

[3]袁龙江.压力容器制造中常见问题及分析[J].化工管理，2015，（34）：183.

[4]翁圣峰.压力容器制造中常见问题及分析[J].科技创新与应用，2014，（27）：84.

论文作者:甘望星

论文发表刊物:《基层建设》2017年第34期

论文发表时间:2018/3/14

本文来源: https://www.lw33.cn/article/d5d0b50be57742bde86da1a8.html