# 建筑装修装饰工程施工质量控制策略分析论文_季红美

江苏百思特装饰安装工程有限公司 江苏省泰兴市 225400

摘要：随着经济的发展，人们生活水平的提高，对建筑装修装饰工程要求逐渐提高。在所有建筑行业施工工程之中，装饰装修工程都是其中的核心重点部分，其质量高低直接决定了整个工程建筑的美观和质量，同时对于后期入住的民众的身体健康也有着较大程度上的影响。本文就建筑装修装饰工程施工质量控制策略展开探讨。

关键词：建筑工程；装饰装修；质量控制；措施

引言

人们物质生活水平在不断提高，对住房品质提出了更高的要求，装饰装修就是其中之一。要立足于实际情况，制定出切实可行的计划，推动施工活动的顺利开展。同时要保证人员具备较高的素质水平，减少人为主观因素造成的失误，在规定的时间内完成任务。

1装饰装修施工质量控制重要性

在开展建筑装饰装修工作中需要以客户的需求为基础，同时结合设计的要求，合理制定施工方案，并且加强施工细节质量的控制。由于建筑装饰装修工作需要满足多方面要求，所以有着较大的质量管理难度。有的工程对装饰装修的质量有着非常严格的要求，如果没有达到装饰装修施工标准要求，那么对整个工程项目的完工日期、造价、质量等都会产生影响。当前我国建筑装饰装修技术虽然得到了良好的发展，但是仍然存在一系列的不足，很多工作仍然采用传统的人工施工，机械化水平较低，施工人员的技术水平等有待进一步提高，导致很多装饰装修工程质量难以得到切实保证。为此，应当从多方面入手，加强对施工质量的控制。

2建筑装饰装修工程施工特点

建筑装饰装修工程所包含项目较多，比如对门窗、饰面板、涂饰等方面的施工，其整体施工量较杂，施工期间对各项目内容施工流程专业性要求较高，同时由于建筑装饰装修主要是对建筑物的表面进行对应施工中作业，因此在具体施工过程中先要将建筑物整体结构进行一定了解，对影响施工因素进行全面分析，避免出现工序交叉、搭接频繁等情况引起的施工进度受损的状况发生。针对装饰设计风格做好，对其装修预案材料数量和种类进行一定筛选，确保装饰装修工程质量前提下，最大化降低投资成本；建筑装饰装修工程施工期间应明确安全施工的重要性，以安全施工为前提开展对应施工作业。

3建筑装饰装修工程的施工质量控制的关键

3.1墙面装饰

通常情况下，墙面装饰包括抹灰、涂装、裱糊、软包等环节。通过在墙面表面进行抹灰处理，能够针对基层墙面进行清理，保证整个墙面的平整度和光洁度。如果墙面表面存在明显的凹凸，必须要通过1：3的水泥砂浆进行磨平处理。在抹灰的过程中应该利用分层抹灰法，保证每层的厚度都能够在5~7mm之间。在每一层抹灰完成之后，必须要保证抹灰层的平整度，避免出现脱层或者空鼓问题。

3.2吊顶装饰

在进行吊顶装饰处理的时候，安装吊顶以前需要结合房间的实际情况以及设计需求针对房间净高、吊顶内管标高、支架标高以及洞口标高等数据实施复测工作，在吊顶设计标高四周的位置弹线，画好龙骨分档位置线。在对龙骨进行安装的时候需要结合设计需求对龙骨间的距离和位置进行合理地布设，如果涉及方案当中没有具体的说明，那么龙骨气功高度需要依据房间短向跨度大概2%进行起拱。对次龙骨实施安装的时候需要紧贴着主龙骨，继而确保各龙骨和吊杆间的距离不会超过300mm，而在超过300mm的情况之下，需要吊杆，继而确保龙骨所呈现的稳定性。在对面板进行安装的时候要严格依据设计方案的需求进行牢靠的安装，完成之后需要组织验收，确保吊顶标高的准确性。

3.3地面装饰

地面装饰包括了楼面层和地面层两部分。在针对地面装饰的过程中，必须要遵循先地下后地上的施工原则，避免出现施工顺序混乱而造成的反复施工的问题。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆在地下沟槽和暗管施工完成之后，必须要及时进行验收检查，只有保证验收合格才能够进行下一步的后续安装。在地面材料铺设之前，必须要通过抹灰和管道试压等工作来保证地面平整。要针对面层铺设平整度、坡度和连接缝进行有效控制，提高质量控制的标准。在进行面层铺设的过程中，要保证面层的平整度，并且预留一定的接缝。

4装饰装修工程的质量控制管理措施

4.1重视材料的选择

从目前情况来看，塑料地板、纤维毛毯、泡沫天花板以及木质的各种家具，都会释放大量的异丁醇、甲醛等，会让人产生头晕、胸闷、眼睛疼等感觉，所以要事先进行质量检测，保证达到要求的标准。还要对商家的证书、生产许可、营业执照等进行检查，必须得到国家的认可。另外要将材料放置在干燥的环境内，避免因为潮湿而影响到质量，甚至无法正常使用。材料是装饰装修的物质基础，要非常的重视，为建筑提供有效的保障。

4.2提出合理化施工质量控制方案

通常建筑装饰装修工程正式开展前需先对设计图纸展开严格会审制度，如若没有实行设计图纸会审则不允许工程施工进行，通过此过程将图纸中可能存在的失误或是不足等要点准确找出，将其可能出现影响程度降到最低，并且还可实行图纸质量责任制，促使各参与方能够树立良好责任意识，避免图纸会审流于表面形式，防止出现返工变更等现象对装饰工程质量带来不利影响。在进行施工方案编制时需严格按照规范标准执行，确保提出质量保证体系和管理制度的健全完善性，要求工作人员能按照控制方案内容不断约束自身行为，便于为装饰装修工程施工质量提升创造良好条件。

4.3加大培训力度

在一项建筑装饰装修工程的施工过程当中，一个拥有较高水平的管理者无疑可以有效提高工程的质量，因此，面对现如今建筑装饰装修工程之中管理者存在的问题，可以通过建设一个培训班，邀请建筑装饰装修行业专业人才，通过结合每个管理者的实际情况，制定不同培训计划，借此加强工程管理者的专业知识水平以及管理技能等综合素养，让管理者对管理方针重视起来，从而达到加强建筑装饰装修工程质量的目的。

4.4完善技术控制

在建筑整体装饰装修施工质量控制重难，施工技术是一大重点也是难点。管理人员应当加强会审图纸，保证施工方案具有较强的可行性和合理性，结合工程实际情况做好技术交底工作。在施工技术管理中，应当重点加强以下细节的管控：其一，保证装饰装修工作整齐干净地开展，保证材料表面洁净无污染，避免存在毛刺、刨痕等问题。其二，应当用膨胀剂固定木格栅，设置配套的木地板尺寸，并且固定好衬板，对上口的平整度进行仔细检查，做好伸缩缝预留工作。其三，选购木地板时注意对其吸收率进行检查，最好在8-12%之间，保证木地板的尺寸精准统一。

4.5加大施工工序控制力度

一般情况下，建筑装饰装修工程施工工序并非是独立存在的，而是彼此之间存在着紧密联系。因此这就要求施工单位能对施工工序展开严格全面化管控，借此实现施工质量提升目标。同时施工工序管理期间还需对材料选择加强管理力度，尽可能选择一些安全无污染装饰材料，确保实现最佳装饰装修成效，并且还需聘请专业人士对施工工序流程是否合理重点检查，一旦发现问题立即调整优化，避免产生较为严重质量问题，确保建筑装饰装修工程工序得以顺利实施。

结语

总而言之，当前建筑装饰装修工程施工质量受到了广泛关注，为更好满足这一目标，需施工单位积极提出相对完善施工质量管理制度，要求全体人员都能按照此规范标准落实执行，不断创新完善施工质量控制方式，进一步提升建筑装饰装修工程施工质量，促使建筑企业愈发朝向可持续方向前进。

参考文献：

[1]庞博.建筑装饰装修工程施工质量控制措施分析[J].建筑工程技术与设计，2018.

[2]杨伟俊.建筑装饰装修工程施工质量控制措施探讨[J].建筑工程技术与设计，2017.

论文作者:季红美

论文发表刊物:《基层建设》2018年第35期

论文发表时间:2019/1/7

本文来源: https://www.lw33.cn/article/d5d5648c36dd1ebf1ac12f95.html