# 建筑主体结构工程的施工技术管理方法探究论文_袁勤良

山东泽华建安有限公司 山东济宁 272000

摘要：在进行主体结构的施工过程中，一般都会运用流水施工技术。流水的方向是，在纵向上需要从上到下，在横向上应该考虑到建筑物的特征进行操作。现阶段的建筑物工程建设中，对于钢筋、模板以及混凝土的用量最大。因此，这三方面的施工标准也非常高。本文对建筑主体结构工程的施工技术管理方法进行了简要分析。

关键词：建筑工程；主体结构；施工技术；管理方法探究

1建筑工程主体结构施工概述

建筑工程项目的主体结构施工处理中，比较常用的施工处理手段就是混凝土结构以及模板结构，因此，在相应的主体结构施工管理中也就需要围绕着这两个方面进行重点探索，确保主体结构构建的可靠性。具体到以往建筑工程主体结构的施工处理中，相应的处理难度还是比较大的，其操作步骤也比较复杂，并且在很多方面都无法单纯依靠一种施工技术手段来完成具体的操作任务，进而也就涉及到了较多的操作内容，需要加强管理和控制的要点也就比较多。从以往施工操作中产生的各类问题和缺陷上来看，其最终建筑工程主体结构的稳定性可能会出现一定的故障，最终影响整个建筑工程的使用安全性，而这些故障问题的产生又是多方面的，比如施工操作过程中施工材料的质量出现问题，相应的施工人员操作存在偏差，或者是前期勘察设计工作不合理，都会影响到最终主体结构的施工效果，这也就需要重点加强相应的施工管控。

2砖混结构

2.1材料、半成品的进场

一般在基础施工阶段，都会有有大量的土方开挖和回填，而受到场地的限制，同时，主体结构施工阶段，会需要大量的材料及半成品，诸如砖、楼板、楼梯、过梁、门窗框此类。因此，可以在施工后期，依照施工平面布置图，有效组织大型机械设备、材料和半成品的有序进场。如果在垂直运输机械上选用塔式起重机，那么应该在起重机安装完成后，再组织材料和半成品有序进场。

2.2放线和抄平

建筑施工设计需要考虑房屋平面尺寸以及各层标高的正确，因此，在设计和施工中要求施工人员认真做好墙、柱、楼板、门窗等轴线、标高的放线和抄平工作，同时必须完成在施工开始之前，到具体的部位做好标志。

2.3立门窗框

立门窗框主要有两种做法：一种方法是“压口”，就是说先立好门框再砌砖，立好窗框再砌窗问墙，只要是木门窗框，都应该采用这种方法；另一种是“塞口”。就先留好洞口，以后将门窗框钉在洞口的木砖上，或者是焊在洞口预留的钢筋上，洞口尺寸每边比框至少大20mm。此做法适用于钢门窗框。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2.4摆砖样

摆砖样也可以称为撂底，就是在基础墙上，依据墙身长度和叠砌方式，先用砖块试摆，保证墙体每一皮的砖块排列和灰缝宽度均匀。摆砖样的好坏，直接对墙身质量、外观、砌筑效率、材料用量等有重大影响，这部分的工作应该由有经验的工人进行。

3现浇混凝土结构

3.1钢筋工程

第一，钢筋的运输。在高层建筑主体工程的施工过程中，钢筋一般采用汽车进行运输，直接送到施工场地，然后再使用塔吊输送到相应的楼层。第二，钢筋加工。由于高层建筑主体工程施工现场收到较大的限制，因此对于钢筋的加工也进行了相应的限制，除了12mm的钢筋之外，其他的钢筋都需要在外部进行加工。在施工过程中，建筑工程所使用的钢筋并不是一样的，它们需要根据施工的具体情况选择相应的钢筋，这时施工单位就可以根据需求，对所需要的钢筋进行加工，从而达到需求。同时为了保证工程的施工质量，在施工过程中，还应当对没有加工成型的钢筋进行标记。第三，现场钢筋连接。在正确绑扎钢筋之后，对于所需要的竖向钢筋，这时施工人员可以采用电渣压力的方式进行焊接，这样不仅能够达到需求，同时还能够保证焊接的质量，保证竖向钢筋的使用寿命。只有保证了现场施工材料的质量，才能够进一步保证建筑工程的施工质量，这也是施工单位在施工过程中应当重视的问题。此外，为了保证施工质量，在施工中还能够注重保护层的厚度。

3.2 模板分项工程施工管理要点

对于建筑工程主体结构施工处理中的模板分项工程项目施工处理来说，其同样也关系到整个结构的处理效果，尤其是和后续的混凝土浇筑操作密切相关，一旦模板分项工程处理不到，很可能导致主体结构出现变形问题，威胁其稳定性和承载力效果。基于此，在模板分项工程项目的具体施工处理中，需要把握好以下几点：首先，必须要针对模板材料进行审查，确保模板材料自身的承载能力满足后续施工需求，尤其是对于一些木模板材料，更是需要进行详细试验检测，在保障其承载力可靠的基础上，还需要审查其表面是否光滑平整，规避运用一些凹凸不平的模板材料；其次，在模板材料的具体安装操作前，还需要针对模板材料进行清洁处理，避免其表面存在的一些杂质或者是灰尘影响到后续的施工效果，保障表面的光洁度；再次，在具体的模板拼接过程中，需要确保其拼接的完整性，尤其是要规避一些较大缝隙问题的出现，能够提升其严密性，如此才能够保障其应用价值的最大化体现，对于后续漏浆问题的产生具备理想的规避效果；最后，在模板结构安装完成后，还需要进行详细的检验，检查工人支撑立杆是否按边线，控制线定位墙柱模板，检查支撑立杆的间距，位置，模板拆除时注意混凝土的强度。

结束语：在现代化社会中的建筑工程项目建设中，主体结构比较多。主体结构的施工属于一项重要的内容，而且还会直接影响到工程的质量。主体结构的质量会在很大程度上影响到建筑工程项目的功能与质量。因此，在建筑工程项目施工的过程中，施工人员应该根据具体情况，科学的制定施工方案，采用有效的施工技术与方法，根据工程标准进行操作，同时，还应该努力研究主体结构施工技术的完善。

参考文献

[1]廖勇.试论建筑工程主体结构施工的管理[J].建筑设计管理，2016，03：90-91+96.

[2]江萍.建筑工程主体结构施工管理实例分析[J].科技创新导报，2010，07：43.

[3]余义泽.浅谈建筑主体结构工程施工技术[J].中华民居（下旬刊），2013，09：180-181.

论文作者:袁勤良

论文发表刊物:《建筑学研究前沿》2017年第16期

论文发表时间:2017/11/14

本文来源: https://www.lw33.cn/article/d5db0ca6d327948016f2afbd.html