# 有线电视双向网络工程建设管理论文_张连蔚

广东省广播电视网络股份有限公司东莞茶山分公司 523000

摘要：阐述了 EPON 技术在广电网络中的应用，从工程建设实践出发分析各种技术方案的优缺点，正确选择 EPON 技术标准方案。在日常施工中加强工程施工质量管理，建立一套完整的工程建设竣工验收管理流程。

关键词：EPON 技术；EoC技术；网络设计；工程管理

前言：随着三网融合进程的加快，有线电视网络亟需从实际出发，因地制宜，构建以广播电视网络为基础、满足三网融合要求的双向综合业务网络。双向综合业务网络的基本特征是高带宽、高可靠、高可控。高带宽就是要具备达到百兆带宽到户的传输能力，高可靠就是要具备电信级服务能力，高可控就是要具备适应全业务运营支撑的网络控制和管理能力。从目前的技术水平看还有相当多的技术难题有待克服，而从基础网络建设角度看，光纤到楼的网络结构将为双向综合业务网络的发展奠定基础。目前建设双向综合业务网络的难点在于如何解决楼内布线以及用户家庭网络布线的问题。

1有线电视双向网络的特点、及EPON技术和EoC技术的概述

1.1 双向网络的特点

在双向网络的建设之前，技术人员首先需要理解双向网络的使用和结构特征。首先，双向网络具备逻辑星型结构和物理树形结构，在网络结构的构建过程中，光纤的干线部分一般使用的是环状和星型结构，同轴电缆则使用树形结构。在信号传输过程中，其信息首先会到达光纤节点，之后经过光纤节点向调制解调器传输，最终传输至用户客户端。其次，双向网络可以容纳更大的客户数量，有线电视网络的光节点可以链接大量的用户，而双向网络中具备大量的光节点，因此，双向网络结构可以保证可以向大量用户传输网络需求。再次，网络系统的延迟性较大，由于有线电视网络系统和用户的调制解调器之间有较长的距离，因此，在信号传输过程中常会出现较大的传输延迟。

1.2 EPON 技术相关概述

关于 EPON 技术，其主要以点到多点系统形式存在，将光网络单元、光线路终端等较多单元融入其中。而在拓扑形式上，EPON 网络的拓扑结构多以树型或星型等结构为主，并以广播形式作为下行方向，且将TDMA系统设置于方向。其中下行方向的设置主要可以 MAC 地址为依据进行信号的提取，而在上行方向方面，其主要将控制机接入，在此基础上确保 OLT与公共光纤能够接收来自ONU的数据。同时，EPON 在上行与下行方向的传输距离分别为 10km、20km，而在信息速率上可达到 1Gb/s，其在业务上以三重业务为主，包括视频业务、数据业务以及语音业务等，而这几种业务的实现需依托于 IPTV方式。

1.3 EoC 技术相关概述

EoC 技术主要以电缆网为依托，通过以太网协议实现的接入技术。其原理看，主要表现在以111~860MHz频率为范围，使有线电视在该频率范围内进行传输，而0~20MHz 频率间传输的信号主要以基带数据信号为主，这样能够保证同轴电缆中，两个信号同时传输过程中不会对彼此产生影响。因该技术将基带传输引入其中，相关的解调技术的无需引入，且用户端等都以无源设备为主。同时，需注意该技术在应用过程中将以太网技术引入，同轴电缆中的收发两对线可作为一对线，应保证滤波器内四线能够转化为两线。另外，从 EoC 技术特征看，其主要表现在无源设备的应用、客户端无需调试、全双工带宽被提供以及运营维护简便等。

2网络工程设计

2.1总体组网方案

总体组网主要通过FTTB+EPON+LAN/EoC方案。HFC网的传输方式要使用860MHz频带、1550光纤，楼栋之下接入网主要以光接收机经由同轴电缆到达住户之中。双向网络使用以EPON为基础的技术，楼栋到用户主要通过同轴电缆EOC方式，或五类线LAN方式。和别的PON技术大致相同，EPON技术的拓扑结构为点到多点模式，主要通过光纤完成全业务接入。此处，一个具有代表性的Ethernet over PON系统主要包括以下三部分：OLT、ONU、POS。对于OLT来说，其处于系统的最前面，由于成本等方面的影响，在光纤入楼的环境中，ONU被设计在楼道上，它的下面与EoC局端设备相连接。POS属于无源光纤分光器，能够连接若干级，组网具有相对较高的灵活性。EPON系统之中主要应用单模光纤，在一芯光纤上主要通过两个波来对双向数据进行传输。

2.2主要优点分析

首先其成本低，维护简单，容易扩展，易于升级。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆传输途中EPON结构在不需要电源，减小了电力的消耗，相对容易铺设，不必占用小区机房，无需任何有源光模块，大量节省长期运营成本和管理成本。

其次EPON 系统的无源点对多点的光网络和原有广电HFC网络中的光网络完全类似。在光纤到楼道的布局方式中可以多个楼道共用一芯主干光纤，并且可以根据用户的实际地理分布情况和用户数灵活分光布纤，接入大量用户，大量节省主干光纤。EPON系统是面向未来的技术，完全基于以太网标准协议 802．3ah，模块化程度高，扩展容易，投资回报率高，是日后向全 IP 网络过渡的一个很好的选择。

上下行数据都在同一芯光纤传输，完美的解决了双向传输问题，提供高对称带宽。EPON目前可以提供上下行对称的1.25 Gbit/s 带宽。

宽带分配相对有较高的灵活性，保证了服务质量。对带宽的分配和保证都有一套完整的体系，EPON对每个用户进行带宽分配是通过 DBA（动态带宽算法）、Diff Serv、PQ/WFQ、WRED 等来实现，同时保证每个用户的 QoS。

2.3线路工程设计

网络设计过程中，FTTB+EPON+LAN方案具有诸多优点，包括相对较高的性能，同时还具有较高的可靠性，而且具有比较低的成本，能够充分符合互动新媒体网络的要求，为顺利过渡到FTTH提供了条件，能够用做网络新建与改造的标准。

FTTB+EPON+EoC技术优点是合理应用当前同轴电缆资源，入户建设非常便于进行，能够很快完成改造，具有良好的可靠性，能够为顺利过渡到FTTH提供条件，能够当做新建网络统一标准与改造的次选标准。建设网络过程中，具体选择什么样的标准，必须进行现场考察，根据当地现状选择科学合理的布线方式、光节点，必须确保和电信等线路的间隔，也可以进行交叉处理，按照具体状况做出妥善选择。

3工程施工质量控制

有线电视网络也叫“接头”项目，许多器件都利用电缆接头来进行控制。电缆接头质量的优劣决定着全网质量的优劣，尤其是进入数字电视双向的时代，对网络质量提出了一系列新的更高的要求，甚至1个接头质量较差将对1片用户产生负面影响。所以，选择设计方案过程中，应当科学的连接各个接头，尽可能地避免失误，是今后一定要注意的问题。

线路施工规范建设高质量网络的基础条件。当光（电）缆线路处于强雷区或者空旷地带的时候，在铺设过程中，严格按照设计要求做好相应的防雷措施，安装各种有源设备的位置一定要认真进行保护接地，以真正改善其稳定性。具体来说，接地防护应当遵循以下几项：①光缆间隔500m、电缆间隔2km，并且强雷区大约间隔1km设置一处接地保护。②就落地式箱体来说，其装配的地点、高度以及相关防潮处理必须满足规定标准。一定要确保其稳固、可靠，其垂直偏差一定要保持在≤3 mm。③配件必须确保齐全有效，具有可靠的电气特性。④箱体一定要做好接地处理，接地电阻值必须满足相关标准。箱体之中的线路必须满足相关规定。

4工程建设竣工验收管理

在实际工程设计与施工中，缺少第一手资料这个问题，始终困扰着我们，有时因为没有落实一线数据而导致工作难以顺利进行，不得不到现场再去重新勘测，对工作进度有着重大的影响。通过网络建设改造，使笔者充分认识到完善的竣工资料的意义，认识到今后十分有必要将竣工验收管理工作做好。经由一系列规范的管理流程，使得管理工作不断趋于规范化，令施工质量明显提升，为网络有效运行奠定了基础。

5结语

有线电视双向网络改造具备较高的优势，实现了观众和电视节目的双向互动，也提升了节目传输的质量和节目内容的丰富性，因此，在未来的发展中，技术人员应当致力于提升改造工程的质量，促进网络建设。

参考文献：

[1]GY 5073-2005.有线电视网络工程施工及验收规范[S].2005

[2]有线广播电视网络建设工程项目管理浅析[J].梁江航，吴振，汤文丹，陈春梅. 电视技术.2014（08）

[3]有线电视网络双向改造工程管理中存在的问题及其对策[J].潘毅锋. 科技传播.2012（16）

[4]有线电视网络资源管理发展历程浅析[J].任宁宁. 广播电视信息.2012（05）

[5]基于EPON+EoC的有线电视网络双向改造设计[J].周贵祥. 信息与电脑（理论版）.2011（07）

论文作者:张连蔚

论文发表刊物:《基层建设》2019年第20期

论文发表时间:2019/9/25

本文来源: https://www.lw33.cn/article/d5f429fd6f97a160da005125.html