# 建筑给排水施工技术的优化及发展探讨提红美论文_提红美

摘要:给排水技术与日常生活有着十分密切的关系。随着科学技术的进步与发展，建筑给排水技术也获得飞速的发展。然而我国现阶段的建筑给排水施工方面依然存在着一些技术层面上的问题，不仅影响着建筑质量的提升，而且给人们的生活带来了一些困扰:如何解决这些问题，探索出新的建筑给排术技术，成为当今建筑行业研究的主要方向。

关键词:建筑给排水:施工技术:现状:发展分析

引言

建筑给排水技术在社会建设、人们生活及生产中发挥着极为重要的意义和作用。只有及时更新建筑给排水技术，才能够进一步 提高建筑工程的质量，才能保证人们的健康生活。然而，目前我国建筑给排水施工技术中却存在着. 些比较明显的问题。影响着整个工程质量的提升。因此。如何应对目前给排水施工技术存在的问题。探索出给排水技术的发展趋势成为我们面临的主要问题。

1建筑给排水施工的现状分析

由于给排水施工都是在建筑主体施工结束后进行，都是在建筑施工过程中对给排水施工工程各项需求提前做预留或预埋，由于给排水施工技术人员的短缺，使得预留洞位置与设计要求差异大，甚至有忘记预留的情况发生，这样就导致在进行给排水施工时，必须重新凿洞，对建筑物的整体结构会带来一.定程度的破坏，当这种情况发生在承重墙位置时，这样的破坏就可能对建筑物的安全造成影响了.有些时候，虽然预留口很小，但由于考虑建筑物安全或其他的原因，不能扩大洞口，就只能找适应于原洞口的安装管道进行安装，使实际安装与设计管道不符，影响了给排水管道的整体质量，由于这样的改变，各管道连接处漏水现象也时有发生。给排水管道漏水问题，就可能严重影响用户的日常工作与生活，.给建筑物的质量安全埋下隐患。因此，在建筑物施工过程中，必须重视给排水管道施工技术的提升。

2给水管道施工措施

热熔连接PPR给水管要把握好两个关键步骤，第一加热时间的把握，第二是连接管线的插入深度。太深会使管道的断面减少。太浅会造成接口外强度降低。热熔连接的三个关键因素是接缝压力、温度、加热时间。铝塑复合管连接方式是卡套式，发生渗漏主要有以下几方面的原因:没有调整好C型压环套和0型橡胶圈相对位置，没有拧好螺帽、剪切的管口不够垂直等原因。

3建筑排水管道的施工技术

3.1排水管道漏水、堵塞原因分析

首先是施工方面的原因，施工单位在使用材料时没有选择经检验合格的产品，供应商以次充好。加上在安装之前没有做材料的漏水试验。这样容易把带有沙眼等质量问题的材料用上。导致漏水:其次是住户本身的原因:再次是设计方面本身有问题。

3.2排水管道漏水、堵塞防治擼施

为了避免交叉施工中造成管道堵塞现象，在管道安装前，除应认真疏通管腔，清除杂物，合理按规范规定正确使用排水配件:在安装管道时，应保证坡度，符合设计要求与规范规定及排水管口采用水泥砂浆封口等措施外，还必须采取如下多种技术措施以防止管道堵塞:由于建筑结构需要原因，当立管上设有乙字管时，根据规范要求，应在乙字管的上部设检查口便于检修。

4给排水工程施工中应注意的问题

4.1给水系统施工中应注意的问题

(1)给水试压。在给水施工中，会发生生活给水管道安装结束后，没有进行水压试验就直接进行隐蔽，存在渗漏隐患，因此在进行隐蔽前应进行给水试压。(2)生活用水水池的溢流管管径选择要合适。并且要采取合理的防污染措施。当水池溢流管的管径小于进水管而.且没有设置网罩时，这样一旦水位控制器失灵，则不能保证将多余的水从溢流管顺利排出。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆另外出口伸入集水井中无设置网罩，会使积存的臭气回流至水池，污染水质，严重时还会影响空气质量。正确的做法是溢流管的管径应按照排泄贮水池最大流量来确定，并且可比进水管稍大些。

4.2排水系统施工中应注意的问题

4.21要合理安装地漏

如果室内地漏的安装高出地面，则积水不能从地漏里流出，造成积水现象，影响使用环境。或者地漏过低，则在地面上形成地坑，容易使污物堆积在地漏上，影响地面的洁净且不便行走。

4.2.2坐便器排水口位置的选择应该注意

由于目前生产的坐便器型号非常多，各种型号所需的排水口位置也不尽相同。所以在设计和施工中应尽量选择合理的位置，以便适应多种坐便器型号对排水口位置的要求。坐便器排水口位置选择经常出现的问题多为以下两点，一是坐便器排水口距墙面距高不够，二是有的工程由于设计没有注明洁具问距，施工人员将排水口偏向中间甩口，导致住户无法安装淋浴。所以在，统计了多个厂家的型号后。排水口距墙面的距离多数为300mm，考虑装修前的墙面的距离宜为340mm。

4.2. 3 UPVC排水管道

UPWC排水管道现已大量用于现代建筑的排水系统中。当UPVC排水管道穿越楼板、屋面、基础、地下室外墙等处而未设置套管等保护措施或加设的套管不满足防水要求有在渗漏隐患。根据《建筑排水硬聚氯乙烯管道工程技术规程》要求，排水管道在穿越上述部位时均应加设，预埋刚性防水套管，并且当排水立管管径大于或等于110m时。

5质量控制

5. I给排水材料质量的事前控制

现在给排水的材料多种多样，在施工过程中要严格检测进场的材料，材料是施工质量的关键，所以对进场的材料不仅要进场检测，还要在使用过程中进行抽检，严防不合格产品进入施工阶段。对工人加强岗位培训，提高职业技能。减少质量隐患的发生

5.2质量的事中控制

工程质量的事中控制是施工阶段质量控制的重点，是工程质量保证的关键阶段。针对工程的具体情况，可以设置以下质量控制点、停止点且应分清主次。重点控制。预留洞及预埋件位置、尺寸:钢套管在钢筋上的固定，宜用加筋点焊固定，并按设计构造处理:钢套管超出楼层建筑地面高度，管道和设备的防雷接地焊接质量:防水套管。检查刚柔性套管埋设是否准确。翼环尺寸，套管材质、壁厚直径。

5.3严格执行隐蔽检查制度

在对隐蔽工程进行检查和验收阶段。要严格执行检查制度和各工序交接检验制度，做好隐蔽工程检查记录，加强质量检测，严格过程控制。配合监理单位坚持随工检查和旁站监理，严格控制施工的每一道工序和施工工艺，强化质量的事前控制，加强事中控制，做好事后控制。

6结语

给排水的施工质量保障是建筑更好为人们服务的关键，是建筑施工的重要组成部分。相关人员要积极探索给排水施工技术提升的策略，通过技术的优化提升给排水施工质量, 让给排水的施工建设带给人们更加舒适的生活。

参考文献

[1]李东祥.建筑给排水施工技术的优化及发展探讨[J].绿色环保建材,2019(12):146+149.

[2]李庆.建筑给排水施工技术的优化及发展探讨[J].江西建材,2019(11):133134.

论文作者:提红美

论文发表刊物:《建筑实践》2020年第1期

论文发表时间:2020/4/27

本文来源: https://www.lw33.cn/article/d60553ab69d47850d36afb2b.html