# 岩土工程基坑支护设计及应用解析论文_蔡天德,曾国平

浙江钜元建设有限公司 浙江建德 311600

摘要：随着我国的经济快速发展，人民的生活水平也日益增加，因而人民群众对于工程建筑的要求也越来越高。而深基坑支护的结构十分适用于高层建筑的施工，因此得到了行业内的广泛推广和人民群众的一致认可。因此在建筑行业领域的工作人员更要不断地尝试，不断地创新，不断地挑战，结合新时代的建筑需求和技术更新，以期取得更加优异地成绩，为祖国的建设出一份力，投入到中华民族地伟大复兴中去。

关键词：岩土工程；基坑支护设计；应用

前言：在经济全球化和中国经济的迅速腾飞之下，各个行业都面临着巨大的机遇，但是机遇和风险是并存的，在这样快速发展的情境下，建筑行业就面临着许许多多新的问题。如今城市化的进程日益推进，城市中所出现的种种问题也不断地涌现出来，同时城市出现的问题，也为工程设计和建造提出了新的挑战。在岩土工程施工中，深基坑支护结构的设计可以保证深基支护工程的安全稳定的进行。在岩土工程施工过程中，深基支护结构设计如果出现失误，那么整个岩土工程深基支护工程都会受到严重的影响。深基支护技术的设计和应用，岩土工程深基支护工程施工中是非常关键的。岩土工程深基支护工程设计研究，是岩土工程施工设计研究的重要问题。

1 岩土工程深基支护设计特点和原理分析及技术分析

1.1岩土工程深基支护设计特点及原理分析

深基坑支护工程造价高并且风险大，如果发生事故那么将会造成巨大的经济损失，所以采用科学合理的方式对深基坑支护工程进行设计是非常必要的。岩土工程中深基坑支护工程保证支护结构的安全性和稳定性，在合理的设计范围之内对支护结构进行变形控制的设计。在深基坑支护工程的施工中，对深基坑支护结构的设计要从经济合理的角度出发，充分的考虑到环境保护和材料消耗等方面的合理设计。岩体工程基坑支护设计主要是保证岩土工程施工的安全性，避免工程施工事故的发生，保证岩土工程施工的顺利进行。深基坑支护工程是一项复杂的系统性的工程，在对深基坑支护结构近设计的时候要从多方面的因素进行考虑，对工程施工过程中出现的技术问题进行有效的解决，设计出一个安全可靠的深基坑支护工程方案。

1.2岩土工程基支护技术分析

（1）混凝土灌注桩支护。在岩土工程的基坑支护中，混凝土灌注桩是应用最为广泛的一种桩，也具有较强的应用优势，包括施工过程无振动、无土挤、不会产生噪音等环境危害，对周围环境的影响更好。同时，混凝土灌注桩支护的刚性更高、壁强度更好，且有着更优秀的支撑稳定性，不容易发生变形。

（2）土钉墙与排桩的组合结构。当前，在岩土工程的基坑支护中，最常应用的组合型支护方式为土钉墙与排桩的组合结构。对于土钉墙与排桩的组合结构来说，相关人员可以结合变形监测的实际情况实时调整土钉结构，保证基坑边坡变形始终处于可控的范围内。在必要的时候，还可以通过增加锚索或锚杆的方式加固。可以说，土钉墙与排桩的组合结构具有较高的灵活性，能够最大程度的发挥出岩土工程中多种防护结构的优势，实现资源的节约，并更好的满足了施工需求。

（3）锚杆支护。在岩土工程中，不可避免会出现地下洞室的施工，为了确保其安全性，应用有效的支护技术十分重要。其中，锚杆支护就是一种有效的支护方式，能够在斜坡、采场、坑道以及隧道的支护中发挥出重要的作用。在这一支护方式下，锚杆一端与工程结构连接，另一端埋入地下，实现了将锚固定与岩石或土壤中，提升了土层的摩擦效应，更好的将张力传递至土壤深处，实现了基坑的有效支护。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2 岩土工程中深基坑支护设计分析与研究

2.1 设计原理及目的分析

在岩土工程中深基坑支护工程的设计可以保证支护工程在工程施工过程的安全性，对深基坑支护结构和周边土体结构的变形进行有效的控制，进而保证岩土工程施工的安全性。深基坑支护工程设计不仅要保证岩土工程施工的安全性，而且对支护工程进行设计的时候要采用科学合理的设计方法，保证岩土施工的顺利进行。深基坑支护工程的设计，首先是工程方案的选择，工程方案的选择是根据深基坑支护工程施工的环境和条件，目的是为了设计一个经济安全的优化方案，然后对工程设计的方案进行分析计算。在对深基坑支护工程进行设计的时候要进行方案的可行性分析，通过概念设计对设计方案的思路进行整理，并选择出一套适合深基坑支护工程施工的合理方案。

2.2 岩土工程深基坑支护工程设计内容及方法分析

深基坑支护工程的设计是对支护结构和土方开挖等方案进行设计，在深基坑支护工程设计中，深基坑支护工程的计算结果的准确性取决于岩土工程施工的工艺和施工的顺序。

在对深基坑支护工程设计的时候，需要对岩土工程的地质环境和地质结构进行勘查，对建筑物和岩土工程的地下环境的结构进行分析，并绘制出建筑物平面图和地下结构平台图为深基坑支护工程设计提供重要的依据。

深基坑支护工程设计要严格遵循工程施工设计的规范和标准，保证深基坑支护工程设计方案符合国家和地方建筑基坑支护工程施工标准。在深基坑支护工程设计中采用土力学和结构力学等计算方法，对工程施工中的参数进行分析和计算。采用时空效应原理，对结构性质和地质结构特点进行分析，为支护工程在岩土工程深基坑施工提供重要的理论依据。

在对深基坑支护工程进行设计的时候要采用全面计算分析的方法，对可能影响到支护工程的不利因素进行分析和计算，并通过分析计算对岩土指标和抗力系统进行选用，然后根据深基坑支护工程施工的实际情况对基坑加固的计算指标进行确定，这样可以设计出优化的方案。深基坑支护工程方案设计要考虑到深基坑支护工程的复杂性和风险性，对深基坑支护工程的要求和条件进行综合性的考虑，从支护体系、支护结构和地基加固等方面的内容进行设计，并设计出一套安全性高，经济性好的工程方案。

深基坑支护工程要对地下水和地表水进行有效的控制，在设计的时候要采用隔水效果好的可靠性方案，通过建立隔水幕墙的方式对岩土工程深基坑支护工程的地下水和地表水进行控制。深基坑支护工程中深基坑开挖工和支撑设计，采用时空效应原理保证基坑安全，并较少移位的情况发生。在岩土工程深基坑支护工程施工中要做好监测管理工作，如果在监测中发现问题要采用相应的措施进行及时处理，避免工程施工出现严重的问题，所以在对岩土工程深基坑支护工程进行设计的时候要进行加固设计，避免出现结构变形和滑动等现象发生。深基坑支护工程设计中重要的问题就是对结构变形的控制，岩土工程深基坑支护结构受到地基土体特性和支护结构等因素的影响，导致结构变形不确定性发生。深基坑支护工程设计要对支护结构和结构变形进行计算分析，对岩土工程深基坑的稳定性和围护墙抗渗透性要不同方式的算法进行验算。为了岩土工程施工的安全性，要采用科学合理的方法对深基坑支护工程进行设计，保证深基坑支护工程的顺利进行。

3 总结

岩土工程深基坑支护工程在岩土工程施工中具有很强的实用性，可以保证岩土工程施工的安全顺利进行。采用科学化和信息化的方式对深基坑支护工程进行设计，提高了岩土工程施工的质量，为工程施工的安全性提供了重要的保障。

参考文献：

[1]刘江涛，杨正东，孙飞达，等.昆明湖相沉积软土区基坑土体抗剪强度分析研究[J].岩土工程学报，2014，36（s2）：125-129.

[2]谭启润，杨建华，贾海云，等.施工过程中对某基坑支护设计的优化调整[J].建筑技术开发，2018（1）.

[3]李攀，张娟，王强昆.浅谈岩土深基坑工程监测技术与设备应用情况[J].科技经济导刊，2018（16）.

[4]冯翠霞.临江复杂条件下超大深基坑围护设计关键技术[J].上海应用技术学院学报（自然科学版），2011，11（1）：77-80.

论文作者:蔡天德,曾国平

论文发表刊物:《基层建设》2019年第12期

论文发表时间:2019/7/22

本文来源: https://www.lw33.cn/article/d60a835ab0ce0c90b2bf37be.html