# 建筑主体结构抗震加固质量控制的监理方法论文_石维志

石维志

（株洲建设监理咨询有限责任公司，湖南，株洲，412000）

【摘 要】建筑的抗震性能是建筑诸多性能里非常重要的性能之一，而且建筑的抗震性能需要多次对建筑主体结构进行加固后，才能更好的保证建筑的抗震性能。基于此，本文以实例详细介绍建筑主体结构抗震加固质量控制的监理方法，除此之外，由于混凝土在抗震加固中的重要作用，因此，本文进一步探究了混凝土板在抗震加固中的施工质量控制的监理方法。

【关键词】建筑主体结构；抗震加固；质量控制；监理

在自然灾害对建筑物的严重损害过程中，地震是最主要的破坏方式。由于我国的特殊地理位置，我国处于环太平洋地震带和喜马拉雅地震带的交界处，所以我国更是地震频发的国家。地震给我国带来了严重的经济损失，而且在地震的过程中最主要的损害是居民的生命安全，这就对我国房屋建筑的抗震性提出了更高的要求。基于此，在现代的建筑结构中，建筑的抗震性以及加固措施在整个建筑结构的设计中都占据非常重要的位置。

1 工程概况

本文通过实例对建筑的抗震加固进行介绍和分析，该案例中房屋的整体面积是20000平方米，整个建筑共有13层，分为地下一层和地上12层。该建筑准备重新装修改造，在改造之前进行抗震加固以提高建筑的整体抗震性。在常见的建筑抗震加固的工程中，运用最多的技术包括截面加大技术、硅缺陷修复技术、植筋技术、外粘纤维复合材料技术、新浇硅、消能减震技术、焊接技术、钢筋硅结构裂缝处理技术等，在本案例中建筑抗震性加固也将使用到这些加固技术。

2 高层建筑中抗震加固的质量控制的监理方法

（1）对抗震加固施工方的严格把关。从建筑的角度上来说，建筑的抗震加固是属于比较特殊的施工工程，属于特种专业工程中的一类，建筑质量直接与施工方有直接的联系。在施工方进行抗震加固时必须满足一定的条件，这些条件包括施工方有专业抗震加固经验、具有专业的资质。而资质又包括施工人员的资质、施工技术的资质等，只有在这些条件都符合的前提下才能允许这样的施工方参与到建筑的抗震加固中来。在抗震加固项目进行之前要对整个项目工程有一个专项的施工方案，在方案中要详细的介绍在本次施工中要用到的抗震加固技术，以及整体方案的可行性，只有当方案通过专业的考核之后才能组织实施。

（2）对抗震加固工程中的质量进行严格把关。在建筑行业，无论是大到高楼大厦的建筑，小到街道围墙的建筑，建筑中原材料合格与否都直接影响到建筑的整体质量。而且因为建筑抗震加固的特殊性，原材料的选用对工程的影响就更加明显，所以在建筑抗震加固的原材料选用中必须要严格把关。选用原材料时，原材料的供应单位必须具备相关原材料的质量合格证明，只有符合这样的条件才能选用。对于一些在建筑抗震加固工程中用到的钢筋、碳纤维复合材料、植筋用界面胶、锚杆和锚硂、加固用螺硂、消能减震用阻尼器等都要进行选样送检，保证每一种原材料的质量都要合格。

（3）在新浇硂施工中的质量控制。在新浇硂施工过程中质量控制分为三个方面；1）对水泥和外加剂用量等其他原材料的控制，保证硂拌合质量达标。2）新旧硂结合处的界面处理，在新旧硂结合处的界面上要洗刷干净，符合条件后在浇筑新硂，只有这样才能保证浇筑的新硂与旧硂能够更好的吻合。3）对硂浇捣密实度的检查。4）新硂浇筑后的养护工作，确保硂的质量与观感。

（4）对植筋的质量控制。在建筑的抗震加固中，对植筋的质量控制分为工程开始之前的质量控制和工程开始之后的质量控制。1)工程开始之前植筋的质量控制，在工程开始之前要对植筋进行样板测验，只有样板的质量合格之后才能进行大面积的施工。2）在工程进行时的植筋质量控制，主要是加强植筋使用过程中的监督。

（5）截面的质量控制。1）工程中在截面用到的钢筋等材料都要进行除锈和清洁，保证截面的干净。2)在截面使用的钢筋以及相关的技术都要符合国家的《硂结构工程施工质量验收规范》要求。

（6）控制外粘纤维复合材料的质量：1）首先，按照严格规定进行施工准备、表面处理、找平处理、质量验收等等施工程序，同时也要求运用制作样板间对操作工作者做好施工技术交流工作，唯有在验收样板间工作符合其要求时，才能大面积的进行施工。2）在施工过程中，监理需按照具体程序的相关要求进行修复处理工作，对构件的棱角做好进一步的固化操作，其圆弧半径需要与设计要求相符。3）对碳纤维布搭接长度是否能够满足其构件的具体要求进行检测，确保与相关要求相符。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

（7）控制消能建筑结构系统的质量：1）本工程所针对的消能减震系统设计是采纳了非线性粘滞液体阻尼器，所采用的连接方式为主体结构与阻尼器和支撑连接所采用携程型式连接和人字型式，目前，消能减震图纸需要阻尼器施工单位和生产厂家根据阻尼器的实际运用情况和结构图纸进行深一层的设计规划，在深度设计之后，必须经过设计人员确认之后才能正常使用。2）严格按照设计要求对阻尼器生产厂家的相关条件进行查看，对厂家所提供的阻尼器的设计规格按照设计要求进行见证取样，最终送至到第三方进行检测。3）加强对消能减震系统位置的检测以及验收等，预埋件的具体位置需要在设计人员和阻尼器的厂家确认之后才可正式进行开工。4）在施工过程中，监理工作人员需要重点进行检测焊接的质量，确保焊接的质量。5）认真检测梁柱接触面与外包钢板结构连接状况，保证其紧密接触。6）在消能减震系统工作完成之后，监理将组织设计、施工、供货厂家等相关单位一同参加质量验收工作，进一步保障施工质量。7）按照施工设计要求，做好阻尼器的维修与监理工作，确保其系统的正常运行。

（8）修复硂缺陷以及处理钢筋硂结构裂缝：1）严格按照相关规定检测硂缺陷的修复状况，是否进行清洗或者处理，对钢筋锈蚀、露筋等状况及时进行了解，做好周边破损钢筋除锈、硂清理、洁处理，在运用修补砂浆进行修补，大面积的露筋状况要及时进行沟通和处理。2）严格控制管理钢筋硂结构裂缝的处理施工工艺，要做到遵循一系列的施工保护程序，仔细认真做好现场的勘察工作，仔细核对检测报告的裂缝描述是否正确。

（9）控制焊接质量：1)重点进行检查焊接操作工作人员是否已经取得相关的上岗证书。2）在施工过程中，要加强进行检查和巡视，严格注意检测焊缝外观。

（10）严格按照监理程序进行操作，按照旁站监理措施，安排监理工作人员对关键部位以及关键工序进行全过程旁站监理，并采用照相、摄像灯一系列手段记录施工的具体状况，做好旁站监理的工作记录，稳定扎实做好质量监督和控制工作。

3 建筑主体结构中混凝土板的质量控制监理方法

（1）控制混凝土板浇筑阶段中的施工质量。在混凝土板浇筑过程中，通常采纳定型立式组合型钢模板，在建筑施工中就需要运用分层振捣或者分层填料的施工工艺，需要将振捣棒振捣伴匀。在浇筑过程中，还需要检测其骨料的含水量，与混凝土进行配合比。比如在现场的混凝土坍落度在机口位置至少要检测4次，而在仓而至少需要检测2次以上，在进行制取试件时也需要检测1次以上。施工人员不但要注意观察这些细节方面，而且也要进一步管理好其建筑施工的质量。

（2）控制运输阶段质量以及养护混凝土板。混凝土浇筑施工完成后，要及时覆盖好，一旦其层面出现凝结状况，就需要适当进行喷水，使混凝土板和模板始终保持在湿润状态中，养护到所规定的时间内，保障期质量的可靠性才能进行拆模使用，切记不可提早进行拆模。

在混凝土板运输中，经常会由于搬运的不当而致使混凝土板的破坏，这主要是因为搬运安装作业人员的粗心大意或者根本没有采用正确的安装方式所导致的，所以在混凝土的运输过程中，施工人员一定要细心安装，采用专门的双轮手推车进行运输，如果采纳四轮车或者汽车进行运输，切记一定要轻拿轻放，防止碰到边边角角。

（3）控制混凝土板的施工质量。将混凝土板墙与施工工艺进一步进行加固，在相关的建筑抗震加固技术规程中明确指出，板墙可采用喷射混凝土工艺或者可支模浇筑，但在建筑业内公认为，如果运用板墙混凝土进行浇筑，首先要选择喷射施工方式。所以，可见混凝土板在抗震加固的施工过程中一般情况下都会运用喷射状的混凝土施工工艺。

所以，施工管理工作人员需要注意如下几方面：根据科学实验所设计最佳的混凝土配比，取样实验与抗压强度以及抗震性能是否满足各自的需求。对喷所进行的清洁处理方式，抛开松动粉化以及勾缝砂浆的砌筑砂浆层，在必要的时候，应该采用局部拆砌，运用压缩空气以及高压水流交替冲洗砖墙，防止原结构损伤。对于模板的进一步支设也要与相关标准相符合，确保其平整度和厚度，按照有关操作要求进行绑扎钢筋网，进一步配合好与其它加固内容的施工要求，比如加固施工预热板支座等等，要仔细检查墙面是否完整，如有裂缝要及时采取相关措施。喷射施工也要分层分段进行，按照相关施工技术措施从下到上连续进行喷射，防止施工缝的产生，如果其加固厚度已经超出70毫米，要分层进行喷射。喷射作业要按照水灰比例进行，保障喷射混凝土表的完整平滑，且无任何干块现象。在喷射的过程中，需要注意其喷射的回弹率，对其喷射凹陷、缺角的地方要重新进行修复，在修复的过程中，要保障新鲜混凝土的内部结构的完整性，如果厚度没有达到要求要重新进行补喷，一定要确保受喷厚度的一致性，保持均匀无松动。如果有关现象需要重新进行喷射，在喷射工作完成之后，对混凝土板墙的质量和厚度也要重新进行验收。

4 结语

总而言之，随着人们对建筑领域中人民生命安全考量的日益关注，建筑的抗震设计在建筑的整体设计中占据越来越重要的位置。而且对建筑中的抗震设计也越来越严格，只有通过专业的抗震技术考核之后，才能进入到相关的工程实施阶段。

参考文献：

[1]王文明.关于某抗震加固工程地面以下结构质量安全性的检测鉴定[J].混凝土世界,2011(11).

[2]高新强.探析结构抗震加固工程中的质量控制要点[J].科技创业家,2012,(20).

论文作者:石维志

论文发表刊物:《工程建设标准化》2015年8月供稿

论文发表时间:2015/12/7

本文来源: https://www.lw33.cn/article/d617868351556e8255c1be73.html