# 10kV旁路带电作业风险分析与预防控制论文_于春廷 钱金鑫 吕嘉诚 沈世林 王志颖 张哲普

摘要：10kV配电路线带电作业在实际工作中，具体是指当10kV配电路线出现故障时，相关工作人员需要在保持电力正常供应的情况下对该故障电路进行检修工作。目前我国所有地区对电力在生产生活上的需求都非常大，一旦出现突发性断电将会产生非常多对民众的不便以及生产上的损失。因此该类电路安全可靠运行以及严格的控制标准规范都显得十分重要，本文基于10kV配网旁路带电作业风险分析与预防控制展开论述。

关键词：10kV配网；旁路带电；作业风险分析与预防控制

引言

10kV配电线路带电作业确实存在较多的危险，但针对这些危险，也有相应的解决措施。在实地操作过程中，更多的是需要操作人员不断提高自身的技能与应变能力，将理论学习与实地操作紧密结合起来，方能将操作过程中遇到的危险降到最低。既能够保障自身的生命安全，同时又能够维护整个线路的稳定，为人们、社会、国家提供平稳的电力系统。

1 10kV配网旁路带电作业简介

指运用旁路系统实现不停电检修的带电作业方法。旁路系统主要包括：旁路柔性电缆、连接线、连接器，旁路负荷开关、旁路隔离开关、旁路变压器和发电车等。目前常用的方式为，运用绝缘引流线和消弧开关配合，旁路柔性电缆、旁路负荷开关、连接线、连接器配合，以及旁路变压器、发电车和旁路隔离开关的配合。前两种以其方便快捷操作简单的优点被广泛运用在10kV配网带电作业工作中，旁路带电作业技术本身就是一种新型的配电作业技术，可在最短时间内完成构建系统化的旁路供电系统，并可在不断电情况下完成整个线路的检修工作。此外，对于较为复杂、架空的线路故障而言，可以采取临时供电、缩小停电范围的方式进行故障抢修工作，进而降低停电对用户影响。

2 10kV配电线路带电作业危险

2.1 触电的可能性大

尽管在作业的过程中，工作人员都穿有绝缘电压的衣服，但由于其在操作过程中，电路仍然处于正常使用状态，每条线路中的电流与电压都超过人体能够触碰的最高范围。如果工作人员在操作过程中出现失误等情况，极有可能发生触电行为，对自我生命安全造成严重影响。尤其是在天气较为炎热时作业，更加大了触电的可能性。

2.2 操作过程中存在较大危险

尽管在带电作业下进行操作时，工作人员已经接受过较为系统的训练与指导，并且会有相应的作业指导书等对其操作流程加以提示，但这指导更多集中在如何操作及具体的操作步骤层面，对于工具如何携带、使用以及可存放的位置等并未给出相对具体的参考依据。这就要求工作人员依据自身操作经验与实际情况量力而行。如果工作人员对现场情况出现判断失误或经验较少，极有可能出现操作失误，进而诱发危险。这不仅需要对操作人员的整体素质与专业技能做好定期的训练与指导，而且要把操作过程中可能出现的失误都要一一假设，提出合理的解决措施，防止出现危险时以做好应对措施。但当下操作人员对危险假设的程度还不够，这也加大了操作出现失误并造成危险的可能性。

3 旁路风险分析

带电更换跌落熔断器作业流程：验电测量换跌落熔断器引流线电流，安装绝缘遮蔽，接入旁路引（流）线，跌落式熔断器、旁路通流检查，断跌落式熔断器两侧引（流）线，接跌落式熔断器两侧引（流）线，检查跌落式熔断器通流，断开旁路引（流）线，拆除绝缘遮蔽。带电更换跌落熔断器作业过程主要风险：人身触电，高空坠落，设备故障，电弧灼伤，物体打击，交通意外，中暑。

10KV配电线路在作业过程中遇到这种恶劣工作环境下，则工作人员的工作难度就会大大的增加，如果一旦工作人员没有注意到季节气候带来的差异性，在面对暴雨和雷电天气时没有及时采取防范措施就会很容易发生安全事故，且配电线路也会遭受严重的损坏，并使整个带电作业工程存在安全隐患。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

4 10kV配网供电可靠性管理

我国电力系统建设不断完善，可以更高程度上满足各项活动开展对电力资源的需求，而不断推出的技术方法以及材料设备可推动了整个电力行业的持续发展。10kV配网作为电力系统的重要组成部分，对其进行专业管理，确保其具有较高的供电可靠性，是维持整个社会和谐发展的重要措施。总结10kV配网供电运行问题发生的原因，确定各类影响因素，然后从专业角度出发，提出具有针对性的措施进行优化，是实现配网安全稳定运行的关键。

5 提高10kV配网可靠性的有效措施

5.1 提高检修技术水平

在配电网实际的运行过程当中，为了保证10kV配电网能够更加可靠地运行，可以在实际的工作过程当中对停电检修的次数进行适当的减少，与此同时相关的电力企业也应该加强对资金的投入力度，使用更加先进的技术手段和设备，保证电力系统能够更加稳定地运行。除此之外，相关的企业还可以使用动态监控的方法对配电网的工作状况进行实时的监督和管理。为了保证10kV配电网在运行的过程当中能够最大限度地降低出错误的概率，相关的企业还可以结合配电网的实际情况有针对性地制定检修计划，这样一来也能为配电网的顺利进行打下坚实的基础。除此之外，电力企业还应该有效地提高相关工作人员的技术水平和检修技术，在短期内实现能够在不停电的状态下对电力设备进行检修，降低停电的次数。

5.2 及时更新系统设备

为提高10kV配网供电可靠性，需要在原有基础上对系统所用技术设备进行更新，促使配网技术改造，使其对外界因素的影响具有更高抵抗能力，减少各类故障的发生。一般在住户比较密集的区域，应选择绝缘导线架空的方式建设，可以在一定程度上降低供电事故的发生。而空间较小且难以架空线路的区域，则应选择电缆线路施工。相比传统配电设备，应尽量选择过载能力强且节能性良好的设备，可有效提高配网系统运行的安全性与可靠性，并且经济性优势更大。另外，还需要配备专业监测设备，用于对系统设备以及导线运行状态的动态监控，随时掌握整个系统运行状态，以便在第一时间发现运行问题，且采取针对性措施来应对解决，以免故障进一步发展。

5.3 提高自动化水平

在当前我国电力企业构建配电网的过程当中，相关的设计人员应该结合企业的实际发展情况和地区用电情况对配电网的建设综合自动化方案进行设计。与此同时，还应该不断提高配电网的自动化水平，例如在建设自动化电网的过程当中可以使用当前先进的通信技术和大数据技术，相关的工作人员只需要对电脑操控，就能对配网在工作过程当中的数据和工作情况进行适时的分析，然后再利用计算机对相关的数据进行处理，就能有效找到存在的异常数据，然后对存在的异常进行处理，这样一来也能有效地提高配网供电的可靠性。

结束语

在电力系统的运营以及发展过程当中，对其具有直接决定性作用的是配电路线能否长期以安全以及稳定的状态持续运行。为保证配电线路带电作业的安全性，各项防范工作必须在带电施工之前完成，对于有可能出现危险点的验证分析需在作业之前做好一定程度的强化和细化，提升带电作业的安全水平。

参考文献：

[1]董飞,刘洋.浅谈配网带电作业中旁路电缆系统的应用[J].中国高新技术企业,2016(27):54-55.

[2]谭鹏飞.适用于“农配网小型化、移动式、集成化旁路作业系统”的研制[J].通讯世界,2016(15):162-163.

[3]刘二鹏.试论配网带电作业中旁路电缆系统的应用[J].科技创新与应用,2015(34):173.

[4]史乃明,张磊,吕志平.10kV配网旁路带电作业更换变压器技术研究[J].现代工业经济和信息化,2015,5(20):17-18.

[5]茹满辉.配电网带电作业旁路电缆终端和接头的应用研究[D].华北电力大学,2014.

论文作者:于春廷 钱金鑫 吕嘉诚 沈世林 王志颖 张哲普

论文发表刊物:《当代电力文化》2019年 19期

论文发表时间:2020/3/16

本文来源: https://www.lw33.cn/article/d629f128cb4b876af579828b.html