# 现代工程测量应用测绘技术的分析论文_蓝天

广东省河源市东源县国土资源局 广东省河源市 517000

摘要：工程测量是工程建设施工的重要基础工作，同时也是工程项目的重要组成部分。随着科学技术的不断发展，工程测量的技术也在不断的发展。以GPS技术、RS技术为代表的现代测绘技术在工程测量中发挥了越来越重要的作用，提高了现代工程测量的精确度和测量工作效率。基于此，本文对测绘技术在现代工程测量中的应用进行了相关的分析和探究，以期为现代工程测量技术的应用和创新提供一定的参考。

关键词：现代工程测量；测绘技术；技术应用

随着科学技术的不断发展，测绘技术也在相应的提高和完善，现代测绘技术在工程测量中的应用，不仅提升了工程测量的科学性和有效性，而且还提升了工程测量的工作效率，为项目工程施工建设等奠定了有力的基础。目前我国的工程测量不仅实现了测量数据的自动化采集，而且还能够通过测绘技术对测量的原图进行自动化处理，大大提升了工程测量的精度。测绘技术在现代工程测量中的应用在测量事业发展方面提供了有效地技术支持。

一、现代测绘技术的相关内容简述

（一）GPS技术

GPS技术是全球定位系统技术的简称，是目前工程测量中应用最为普遍的一种测绘技术。GPS测绘技术的操作相对比较简单，通过与卫星导航技术之间的相互配合能够在较短的时间内得到工程测量的相关数据，并且能够达到较好的抗干扰性能。另外，GPS技术还具有很强的保密性能，通过GPS技术获得的测量数据能够被很好的保护起来。随着通信技术和卫星导航技术的不断更新和发展，GPS技术具有非常广阔的发展空间，GPS技术不仅仅被应用到工程测量当中，而且还被广泛的应用到其他的行业当中。GPS技术在工程测量中的应用大大提高了工程测量的便利性，在实际测量过程中，只要对基准控制点进行控制就能够进行测量工作，十分便利。

（二）GIS技术

GIS技术是地理信息技术的简称，主要是将计算机编程技术和数据库技术融合在一起，对地理信息空间信息进行采集。本质上来说，GIS技术是一种信息系统技术，是对管理空间的对象进行管理的一种测绘技术。随着相关技术的不断发展，GIS技术朝着网络化方向、集成化方向不断发展，GIS技术能够有效实现测量数据的标准化，对工程测量具有十分重要的意义。

（三）RS技术和3S技术

RS技术是遥感技术的简称，主要是通过物体对波谱产生响应不同的原理来识别地面上的各种物种，目前遥感技术在很多领域，如在水文、气象和资源环境中得到了广泛的应用。3S技术是GPS技术、GIS技术以及RS技术的集成，通过3S技术能够对工程测量的相关数据和信息进行快速、准确的搜集，即使处理和更新相关的数据，尤其是在工程地形测量方面，能够获得更加精确的图形和数据提供了可靠的保障。

（四）数字摄影测量技术

数字摄影测量技术在工程测量中的应用主要是通过3S集成技术结合在一起的，同时这也是工程测量实现数字化测绘、电子化测绘的主要标志。通过数码相机拍摄相关的照片，然后运用近景摄影测量软件对这些数码照片进行处理，然后形成三维数字表面模型，这样能够更好地提高工程测量的精度和准确度。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆目前数字摄影测量技术已经在地形测量、放样测量中得到了较为广泛的应用。在工程测量中的应用，高精度的摄影机和测量仪的应用是十分频繁的，通过数字摄影测量技术在不接触测量对象的前提下，就能够对测量对象的三维信息进行收集，节省了大量的野外作业工作量和工作时间。

二、现代工程测量原图处理中测绘技术的应用

原图处理是现代工程测量工作的主要内容，也是工程测量的重要组成部分和关键环节。在对现代工程测量原图处理过程中，可以对原图进行数字化处理。目前常见的数字化处理技术主要有三种，即扫描矢量化技术、GPS数据输入技术以及手扶跟踪数字化技术。其中扫描矢量化技术主要是利用扫描仪对图像进行扫描，然后对实体空间位置进行矢量跟踪，随着矢量化技术的不断发展，扫描矢量化技术在工程测量原图处理中的应用在不断深入。GPS数据输入技术主要是针对的是三维空间位置，通过GPS技术对测量对象的位置进行确定，不需要通过数据转换就能够将相关的数据输入到数据库当中，做好原图处理工作。手扶跟踪数字化技术主要是通过数字化仪器和相关的计算机软件对原图的数据进行处理，但是这种手扶操作的劳动强度比较大，输入的速度较为缓慢，在原图处理过程中主要是针对某些特殊的部分所采用的一种技术。

三、测绘技术在现代工程测量中的应用分析

（一）测绘技术在地籍测量中的应用

地籍测量是国家土地管理以及各项工程项目开展的重要基础，同时也是工程测量的重要组成部分。测绘技术在地籍测量中的应用能够准确的确定相关区域内土地的面积，有效确定土地的利用属性，并且能够在土地经济价值利用方面发挥重要的作用。现代测绘技术在地籍测量中的应用大大提高了地籍测量的技术含量，并且在测量范围延伸、测量数据更新完善等方面都发挥了十分重要的作用。

（二）测绘技术在工程建设和工程地质测量中的应用

测绘技术在工程建设中的应用，主要是根据工程建设的属性利用数字化的测绘技术对工程施工现场的地形进行测量，以此来确定工程项目的所在位置的地形具体情况，监理不同位置的施工控制网络。另外，通过不同的测量放样方法能够将工程项目设计图纸上的相关内容转化为地上实物。利用数字化的测绘技术能够对实地的建筑物和构筑物进行测量，形成相关的数据和图表信息体系，以此来对工程建设的位稳、倾斜和摆动等情况进行了解和掌握，这样能够有效地确保工程建设的建设安全。另外，现代测绘技术在工程地质测量中的应用还能够对重点区域进行勘查，对区域内的相关环境保护数据进行完善，做好地质环境条件的调查，为工程项目建设奠定良好的基础。

结语：

当前测绘技术已经取得了长足的进步，在工程测量事业中发展中发挥了十分重要的作用。测绘技术在工程测量中的应用，大大提高了工程测量的便利性和准确性，相对简化了工程测量的前期工作，在工程施工建设进度提升方面发挥了十分重要的作用。随着测绘技术的不断发展，工程测量事业也在不断的优化。

参考文献：

[1]石伟达.测绘新技术在工程测量中的应用与展望[J].建筑知识,2016,（2）:1.

[2]曹国忠,杨喜明.测绘技术在现代工程测量中的应用[J].科技资讯,2013,（1）:40-41.

[3]刘幸福.测绘技术在现代工程测量中的应用[J].黑龙江科技信息,2015,（21）:85.

[4]倪宏刚.测绘技术在现代工程测量中的应用[J].建材与装饰,2016,（15）:199.

[5]谢太冬,邹弟金.试论现代测绘技术在工程测量中的应用[J].科技致富向导,2014,（35）:136.

论文作者:蓝天

论文发表刊物:《基层建设》2016年16期

论文发表时间:2016/11/9

本文来源: https://www.lw33.cn/article/d63d9cf6185ae9062c53d144.html