# BIM技术在机电设备施工过程中的应用探讨论文_郭中瓒

广东省石油化工建设集团有限公司 广东省广州市 510240

摘要：现如今，随着我国经济的快速发展，人们生活水平的提高，建筑施工中机电设备施工工程量有所增加。在建筑结构形式多样化、复杂化的发展下，机电安装工作面临诸多考验。文章在机电施工管理过程中合理应用BIM技术，通过建设三维可视化信息模型，从多方面研究机电施工存在的不足，并提出相应的解决措施及BIM技术的应用策略，以提升施工质量与工作效率。

关键词：BIM技术；机电设备；施工过程；应用

引言

随着我国经济的迅速发展，各城市的轨道交通建设日益加快，与此同时，各项目建设的精细化管理也显得尤为重要，这对以往的施工管理提出了新的要求和挑战。BIM（BuildingInformationModeling）建筑信息模型，BIM技术的出现为项目的建设带来新的观念和方案。它的可出图性、可视化、参数化在轨道交通建设领域机电设备施工过程中能够发挥重要作用。

1BIM技术概

BIM技术全称为建筑信息模型（BuildingInformationManagement），是以建筑工程项目的各项相关信息数据作为基础，通过数字信息仿真模拟建筑物所具有的真实信息，通过3D建筑模型，实现工程监理、物业管理、设备管理、数字化甲供、工程化管理等功能。这项技术通过计算机形成3D模型数据，得到一个具有各项工程参数的建筑工程多维模型，通过这样一个模型，可以进行施工设计、进度模拟及运营管理等工作。相对于机电行业传统软件AUTOCAD，BIM技术对机电工程的3D模拟施工能够采取有效的优化措施，从根源上解决机电安装施工中的各种问题。因此，随着BIM技术的不断应用，在机电施工行业得到的广泛的认可。

2BIM技术特点

BIM技术的特点主要有以下方面：

2.1协同设计

BIM技术应用在机电工程中时，各专业可借助BIM软件进行高效的协调作业，且不同专业的设计结果能够相互影响，极大地提高各专业工作效率与质量。

2.2提高可视化三维模型直观性

利用BIM技术可根据各种类型的建筑信息创建三维模型。工程施工开展以前，经由BIM软件针对项目开展虚拟演示操作，可更为直观地将建筑的实际施工状况反映出来，促使相关专业及管理部门在可视化的状态下开展相应决策及沟通操作，有助于促进相应协调管理操作的整体实效性提升，也有利于更精准地改良施工设计方案。基于机电专业内部各管线的综合排布，在具体开展机电深化设计时，工作人员可经由创建BIM模型的方式，有针对性地完成相应区域全部管线的综合深化操作，并对各专业系统的优化及科学设置加以充分考量，同时，根据相关的施工要求及规范内容，开展各环节工作。建设模型的过程中，应重视遵循部件命名规则，以设备、管件等为例，个别情况下，需要根据服务区域将相同的管线区分开，如卫生间排风以及高区给水等。一般而言，不提倡分开进行BIM模型建设及深化设计操作，究其原因，个别团队可能由于专业知识缺乏等，无法充分领悟相应设计意图。

2.3模拟性

通过BIM技术对工程构建3D模型，使得施工单位能够借助这项技术对现场施工进行安装模拟、走向模拟以及各项系统模拟等许多模拟设计，从而提升施工的准确性、效率及质量。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

3BIM技术在机电设备施工过程中的应用

3.1施工管理的手段

通常情况下，BIM技术应用于机电工程的重要技术手段时，一般会有三个作用：展示企业技术实力、解决技术问题和施工过程整体控制。而通过现场大量实际工作经验发现，现有工程更多的是借助BIM技术展现企业实力及解决技术问题。导致这一现象产生的原因，主要是由于施工单位基于现场施工，更加关注BIM技术在解决机电施工问题的价值，进而导致BIM技术无法从技术应用角度上升到施工过程整体管控。从以往的施工经历来看，机电施工中没有应用BIM技术为主要管理手段，施工单位在工程的进度、成本以及质量等众多方面需要投入更多的精力，进而可能导致施工单位难以达到预期的经济效益。因此，将BIM技术应用作为机电施工的管理手段可以说是施工单位接下来的一个重要目标。施工单位需要转换以往的思维惯性，通过将机电工程中所有的具体工作内容、质量进度要求以及各个专业及分包的控制目标等集中到BIM技术的管理流程中，从而借助该技术实现对机电工程施工切实有效的管理目标。

3.2基于BIM技术进行测量统计

建筑机电安装过程中需要大量的人力资源，通过手动的方式计算处理很难保证数据结果的准确性。利用现代化工程信息模型，通过构建BIM工程信息数据库，能够实现工程管理各种工程信息数据的准确性管理。通过构建工程信息数据库，为工程资源配置优化提供依据，保证各种信息的准确性、真实性，工作人员只需要对建筑信息模型进行准确的统计分析，就可以实现图纸信息、工程量的一致性。除此之外，通过三维机电深化设计，实现建筑模型系统设计，利用BIM技术所具有的统计功能，对管道部件信息、机电设备等进行管理，提高工程质量、缩减造价人员工作量。其中风管施工主要是根据签字版固化图纸确定风管路由标高、走向，施工现场路由必须与固化图纸保持一致。将风管与管件用拉铆钉进行固定，管件固定用膨胀栓打进地面固定。风管管路过长时，管路中应增加固定卡。风管与送风口预埋盒连接时，应用密封胶进行抹胶，保证严密、美观、无缝隙。施工期间分风箱及地送风管路进行成品保护；木盒打胶，避免浇筑期间水泥砂浆被污染；风管端头封堵，避免杂物进入风管。

3.3提升施工实效性

项目负责主体依照业主要求，开展机电工程精准设计及深度定位操作，如具体开展暖通系统优化设计操作时，通过深入设计模型的方式，对每个分管管道进行科学建模。在对冷冻机房等进行设计时，工作人员应重视充分观察及分析相应的设计图纸，以确保管线系统优化设计的实效性良好发挥出来，同时，根据图纸中标注的内容，有效实施项目建模深化设计操作。针对排水系统进行的设计，应注重对排水管道实际建模深度的充分考量，并在有效分析图纸内容的基础上，进行相关的试验及BIM建模操作。就强电专业设计而言，应注重有效促进BIM模型建设深度提升，基于图纸内容，开展弱电及强电桥架建模操作。基于BIM技术开展建筑专业系统设计，针对坡道、卷帘门等开展建模操作，同时，将其应用在施工图纸的设计过程中。基于对结构专业模型的优化，利用相关技术设计搭建板模型及主梁结构模型。将BIM技术和机电施工加以有效融合，工作人员需要根据设计规划，实施建模投射工作，其中，所建设模型的结构需要满足所规定的形状及尺寸等要求。

结语

综上所述，社会不断发展，机电工程质量需要达到的标准及要求越来越高，通过对BIM技术的有效应用，机电工程施工的实效性得到了大幅度提升。基于此，相关工作人员有必要针对BIM技术实施更为深入、可靠的研究，进行好相关的风险防控工作，可以在良好发挥BIM技术实效性的同时，促进机电设备施工工程的发展。

参考文献：

[1]张晓剑，尹奎，伍永祥.基于BIM的机电工程数字化预制加工[J].安装，2018（08）：57-60.

[2]李强.BIM技术在地铁机电系统施工阶段的应用初讨[J].黑龙江科技信息，2017（09）：35-36.

[3]刘鹏，毕晓茜，胡绍振，等.浅谈BIM技术在施工项目进度管理中的应用[J].价值工程，2018（26）：50-52.

论文作者:郭中瓒

论文发表刊物:《基层建设》2019年第31期

论文发表时间:2020/4/2

本文来源: https://www.lw33.cn/article/d650463865cea3fcc9fd9199.html