# 浅谈冬季严寒水下混凝土配合比设计与施工质量控制探讨论文_卢同高

中国水利水电第十二工程局有限公司 浙江省 杭州市 310000

摘要：两河口水电站初期导流洞出口混凝土围堰施工中，大部分为水下混凝土，水下混凝土因受当地气候、浇筑环境的影响，其配合比设计具有不同于普通混凝土设计的一些方面。探讨水下混凝土配合比设计过程中需要注意的几个问题。同时，在严寒条件下混凝土施工进行初步探讨，对满足严寒条件下混凝土施工的基本条进行总结，对以后类似工程施工提供一些借鉴和参考。

关键词：概述；水下；混凝土；配合比；施工

1 概述

雅砻江两河口水电站初期导流洞Ⅱ标工程，位于四川甘孜州雅江县境内，雅砻江流域地处青藏高原东侧边缘地带，属川西高原气候区，主要受高空西风环流和西南季风影响，干、湿季分明。

由于导流洞出口开挖和混凝土工程量大，施工时间较长，投标施工组织设计中提出的二期围堰布置方案实施难度大。因工期非常紧张，改为枯水期围堰挡水，利用枯水期间，修建二条圆孤型混凝土临时围堰，围堰分水下、水上两部分。施工时段：水下部分（▽2600～▽2604），2010年12月25日～2010年1月31日，因此围堰混凝土施工必顺进行冬季施工。要想完成好水下混凝土配合比设计及混凝土的施工，这是一个生产技术难题。本文将冬季严寒条件下，水下混凝土配合比设计、拌和物拌和、混凝土施工进行探讨和总结，为以后类似工程施工提供一些借鉴和参考。

据雅江县气象站实测资料统计，雅江县多年平均相对湿度值为54%，最小值为0%。多年平均气温为10.9℃，极端最高气温为35.9℃，极端最低气温为-15.9℃。雅江县气象站气象要素特征值如下表所示:

从试验成果看，5～20mm ：20～40mm为55：45时组合容重最大，考虑到混凝土可泵性及水下混凝土自流密实性质，配合比设计时，粗骨料组合采用＝55：45。

6 配合比设计及试验

6.1 配制强度

6.1.1配制强度依据《水工混凝土配合比设计规程》DL/T 5330-2005标准,28d强度等级混凝土保证率为95%，t值取1.645,标准差取4.0MPa。计算结果如下表

8 水下混凝土冬季施工技术措施

冬季混凝土施工主要是做好保温工作，为保证导流洞出口临时围堰水下混凝土顺利进行浇筑。对原材料、拌和物等方面采取以下保温防护技术措施：

8.1拌和站采用整体搭设保温棚保温，砂、石骨料采用搭设半封闭式保温棚保温，保温棚内设置碘钨灯供暖。骨料备料场，也应采用搭设半封闭式保温棚，内设置碘钨灯供暖，骨料用棉被进行覆盖保温，防止骨料冻结现象产生。

8.2拌和混凝土前，先用热水冲洗拌和机，并将积水或冰水排除，并延长混凝土拌和时间，出机混凝土通过溜槽灌入搅拌车时，溜槽应全封闭并加保温棉套包裹。

8.3严格控制混凝土入仓温度，出机混凝土温度不低于10℃，混凝土入仓温度不低于5℃，混凝土拌和用水采用温水拌和，水温保持在60℃以上。

8.4混凝土施工时间避开寒流，尽可能选择在白天温度较高时段开仓浇筑和收仓，浇筑应保持连续性，缩短运输距离，加快施工速度。搅拌车罐体外用保温棉套包裹保温，确保混凝土热量尽量少散发，保持混凝土拌和物的和易性。

8.5混凝土浇筑完毕后，水下混凝土浇出水面部位，应搭设棚子四周保温、内设碘钨灯，其表面立即覆盖草袋或棉被保温（混凝土与保温材料用塑料薄膜隔开），混凝土边角部位保温层厚度适当增加2～3倍。防止混凝土受冻，影响混凝土的强度。

9 结果统计及结论

9.1导流洞出口临时围堰施工过程中（围堰混凝土方量约4253m3，其中水下混凝土约2350 m3），因对水下混凝土加大了检测频率。水下混凝土共检测抗压强度58组，最大值32.8 MPa，最小值26.5MPa，平均抗压强度值29.8MPa。均符合设计规范要求。

9.2混凝土拆模后，末发现裂缝、渗水现象，外观质量良好。因此只要配合比设计充分合理，施工技术措施落实到位，大家互相密切配合前提下，严寒冬季条件下水下混凝土施工是可行的。从中可以看出，在这样环境下施工，混凝土完全可以满足设计的要求。因此该施工方法对于工期紧张的工程进行冬季施工具有一定借鉴和参考意义。

参考文献

[1]《水运工程混凝土施工规范》JTJ268-1996.

[2]卢传亮;水工混凝土冬季施工方法探讨;山西水利;2005年02期.

[3]张志恒；石建军《自密实混凝土配合比试验研究与分析》科技情报开发与经济;2006年02期.

论文作者:卢同高

论文发表刊物:《防护工程》2019年第2期

论文发表时间:2019/5/10

本文来源: https://www.lw33.cn/article/d68d3ccc998fef11e0b9f254.html