# 水利工程施工中模板工程技术应用分析论文_,高文富

摘要：随着混凝土施工材料的普及使用，模板工程技术的开发应用也受到了越来越多的重视。在水利工程的建设过程中，模板工程技术的使用，对于整个水利工程的高质量施工发挥着重要的作用。本文以钢筋混凝土模板工程技术的应用为例，进行了其在水利工程中有效的分析，希望在实际运用中能有所帮助。

关键词：水利工程；模板工程技术；应用分析

前言：

随着水利工程建设数量的增加，对于水利工程的施工技术要求也越来越高，而模板工程技术作为混凝土施工中重要的应用技术之一，也被广泛的运用到水利工程的建设中。在进行施工的过程中，对于模板的设计、制作、安装来讲，运用难度非常大，需要对技术进行充分地研究，才能真正发挥出支撑的作用。

一、水利工程施工中模板工程技术使用时的注意事项

（一）模板材料的选择使用

模板工程技术的运用，首先要对模板工程的使用材料进行挑选。要保证模板中使用的的钢板符合一定的要求，能够达到一定的荷载量，产生的变形在可控制的范围内。模板的表面要严密为一个整体，不能出现缝隙，造成漏浆。其次，对模板支架的选择也要符合一定的施工要求，和混凝土的性质、浇筑形式、现场情况等各种具体施工要素相符合。最后，要保证模板在施工过程中，不管是内层面，还是外置面，不管是平行方向，还是竖直方向，都在一个水平面上，保持垂直，从而起到加固稳定的作用。

（二）模板安装的影响因素

模板在进行挑选之后要进行安装，在安装的过程中，要注意支撑作用的发挥。在水利工程中，模板进行安装的过程中要注意以下几种情况：第一种，将模板放置在施工底板层上，底板层与模板之间不能出现缝隙，要对涂层的稳固性进行测验，并加装支撑板。第二种，模板使用中存在预埋件，要对预埋件的稳定性进行检验，确定预埋件埋放位置合理。第三种，降水量充沛的季节进行模板工程施工，要做好工程的排水性实验，保证模板有效排水。第四种，模板在进行最后混凝土的浇筑之前，要进行最后的卫生清扫工作，确保干净整洁。第五种，在对模板进行安装的过程中，截面尺寸、模板位置要符合设计要求，不能私自修改。

二、水利工程施工中模板工程技术的具体应用

本文以在水利工程施工中最常用的钢筋混凝土模板工程技术的运用为例，进行分析，主要对以下几个方面的应用进行研究。

（一）钢筋的选择与保管

钢筋混凝土模板的使用中，钢筋的选择非常重要。在钢筋的选择中，一定要选择有生产能力、质量保障的大厂家生产的产品，不能贪图便宜，选择没有生产资质的“三无厂家”生产的产品，并对钢筋的出厂证书进行检查，要保证钢筋的技术指标与现行的国家标准是一致的，不能使用不符合标准的残次产品，并且对钢筋的生产证明、抄件手续进行核查检验，对于不符合标准、质量存在问题的产品坚决不能使用。

一般情况下，水利工程会建设一个“料棚”或者“仓库”，以保管需要进行暂时存放的原材料。如果没有这样的条件，也要将钢筋堆放在相对平整的、地面坚实的高处，并在四周进行排水设施的修建，还要在与地面接触的钢筋层下设置枕木，保障钢筋不能离地面小于20cm的距离，以保障钢筋在露天存放的环境中尽量减少雨水的侵蚀。另外，要把不同型号的钢筋分门别类的堆放，便于后期进行寻找使用。

（二）钢筋的连接

钢筋只有在进行了有效的连接之后，才能发挥出最大的承载能量，起到支撑的作用。在水利工程中使用模板工程技术，对于钢筋的连接一般采用的方法有“机械连接、焊接连接和捆绑连接”等三种。其中机械连接和焊接连接中，需要对接头的类型和连接的质量进行把控，要保证它们是在国家相关规定的约束中进行的有效连接。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆并且要把钢筋的受力点设置在较小的位置，并且保证在一根钢筋上，尽可能少的设置连接点，以保证钢筋的有效承载能力。在选择捆绑连接的方式时，对于钢筋承受的拉力直径应控制在28mm之内，钢筋承受压力的直径应控制在32mm之内。超过这种范围，不能使用捆绑连接法。

（三）混凝土的选择

在混凝土的使用中，一般情况下容易出问题的是水泥的质量，因此在对水泥进行挑选的时候，要选择具有生产能力、规模正规的生产厂家选购产品，要对水泥的出厂证明、质量检验报告进行检查，坚决避免挑选质量有问题的水泥产品。在水泥进行存放的保管中，要根据水泥不同的批号、型号、强度进行不同的位置存放，以方便后期使用。在各种原材料进行核验之后，对水泥进行搅拌的过程中，每次使用的水泥数量也要经过严格的计算，控制混凝土的泥浆配比比例，保证混凝土的最佳使用效率。

（四）混凝土的施工

混凝土施工分为“水泥基渗透结晶性防水材料”、“聚合物水泥砂浆类材料”和“新型灌浆材料”等三种材料的施工。“水泥基渗透结晶性防水材料”的使用中，主要是对混凝土表面和主体内部进行防水作用的设置，以提高混凝土的防水作用，增强模板的安全使用。“聚合物水泥砂浆类材料”的使用，最大的优点是“防渗、防腐、防冻”。主要可以采用人工涂抹、人工器械喷涂和机械湿喷等三种形式进行施工，在水利工程中，建议使用性能更加优良的丙烯酸聚合物来对水泥砂浆进行性能的改良与创新。“新型灌浆材料”的使用，具有新型材料的优势，“浆材黏度低、凝结时间可以控制、强度更好、变形性更强、可灌性良好”等特点的发挥，非常适用于水利工程的施工使用。

（五）裂缝灌浆

在当今对裂缝进行修补的施工过程中，环氧树脂类高分子材料的使用非常有效。随着施工技术的不断提高，在混凝土模板工程技术中出现的裂缝越来越小，因此对于裂缝灌浆的技术运用要求也原来越高。原有的人工灌浆的方式已经不能很好的发挥作用了，逐步被“壁可”注浆技术所取代，在微小裂缝的处理上发挥着突出的作用。在灌浆的过程中，压力固定保持在0.3MPa左右，可以实现将缝补材料灌注到裂缝为0.02mm的缝隙内，并且还能自动排除由于灌浆产生的缝隙压力，有效的保证了微小裂缝的灌浆施工，提高了模板的技术水平。

（六）钢板加固

钢板的加固技术运用，可以大幅的提升模板的使用质量。通过使用黏度较大的粘合剂把钢板与模板结构进行有机统一的黏合，使之成为一个完整的整体，从而在抗压性的表现中更加突出，提高了模板整体的稳定性，提高了模板工程技术的有效使用。除此之外，在钢板进行加固的地方，对混凝土中产生的缝隙具有一定的抑制作用，不仅可以有效减缓缝隙的扩大，还可以控制不出现新的缝隙。因此，在钢板加固的技术运用中，一定要注意粘合剂的选择和黏合方法的选择使用。

（七）模板拆除

在水利工程钢筋混凝土模板工程施工结束之后，要进行模板的拆除。在进行拆除的过程中，也要注意一定的顺序，不能出现大范围模板掉落的现象，还要使用专业的拆卸工具，减少对模板的损坏。在模板拆除之后，不要随便的堆放，要及时的清理，对出现问题的进行修补，之后根据使用需求进行存放，做到一目了然、整齐排列，为之后工程施工的使用做好保障工作，从而降低成本投入，提高工程的施工质量和使用效率。

结语：

综上所述，本文以钢筋混凝土的模板工程技术作为案例，进行了水利工程中模板工程技术运用的研究与分析，对技术的运用细节进行了深入的研究，为今后模板工程技术的使用提供了参考。但是，在实际的水利工程建设中，模板工程技术的运用还需要结合不同的工程进行具体的操作，才能保障水利工程的质量安全以及后期的稳定运行。

参考文献：

[1]沈杰.模板工程施工技术在水利工程中的应用探析[J].安徽建筑,2019,26(04):86+89.

[2]郭鑫.水利水电工程施工中模板工程技术应用分析[J].工程建设与设计,2019(06):152-153

论文作者:,高文富

论文发表刊物:《城镇建设》2020年2月第5期

论文发表时间:2020/4/30

本文来源: https://www.lw33.cn/article/d6a9cf452711d713a4b237dd.html