# 建设工程地基基础岩土试验检测技术分析论文_刘峰

常州市建筑科学研究院股份有限公司 江苏 常州 213000

【摘 要】在建筑工程上，对于地基基础支撑能力的分析是十分关键的环节，这直接决定和影响着工程最终设计规模和形式，也同样对工程施工安全和质量起作用。而分析地基基础支撑能力就必须对地基基础岩土进行试验检测。它直接决定了建设工程的荷载。通常有两种检测方法，一是室内检测，一是现场检测，而试验和分析表明，为了提高建筑质量，保证安全性，对基础岩土试验检测技术进行研究和发展，提高检测精度、质量、科学性、可靠性是有着很关键和特殊的意义。

【关键词】建筑工程；地基；岩土检测；技术

1地基岩土检验概述

目前，地基的岩石和土壤测试可以分为两种情况：现场测试和实验室测试。现场测试是一种直接在施工现场针对岩石和土壤本身力学状态进行的测验，通常有动态渗透测验、侧向压力测验、静态触探式测验和负载测验这几种方式。他们都是通过对地基岩土样品受力状态进行的一种模拟测试，而其中负载测试又是现场测试最基本的测试。现场测试有十分直观的优点，但它很难测试到所有岩石和土壤层，而且会消耗更多时间和精力在测试过程中。实验测试方式是通过获取施工现场岩石及土壤样品，通过利用高精度仪器和设备进行测验的方式，主要根据相关标注、建设要求对岩土机械以及力学的性能进行的测试。实验室测试方式具有代表性强、实用全面的优点，但样品的代表性会对结果造成很大影响，容易造成测试误差。现在较好的做法是将两者结合进行测验，取长补短，同时，也需要加强样品的管理，提高样品质量，尽量确保测试结果符合实际情况。

2研究地基基础岩土试验检测技术的途径

2.1地基基础岩土样品采集

在项目之初，采集施工现场地基基础岩石和土壤样品时，样品的代表性和质量需要特别重视，如果采集的样品不具备代表性，那么经过试验分析出来的数据将与实际岩土性能有很大偏差，而这会直接影响到最终建筑工程的技术设计和质量，并且带来极大的安全隐患。地基基础岩石和土壤属于整个建设项目的基础，因此必须将采集样品的代表性和质量重视程度提高到新的高度。比如建造大桥的项目中，桥墩施力层为水下土壤层，而如果在设计之初选择的岩土样品不具备代表性，那么很可能导致桥面施工时出现桥基歪斜，甚至倒毁，造成严重经济、人身损失。所以必须重视建设项目地基基础岩石和土壤试验工作，更加需要重视对于岩石和土壤样品采集的质量和样品的代表性。

在基岩和土壤样品采集时，需要收集在建筑现场的岩石和土壤样品，即确保原状土壤样品采集和岩石样本采集。原状土壤采集方法主要是：直接在基坑里面采集，即通过钻孔孔内安装采取工具，采用直接打入法采集。钻孔内壁泥浆护壁，即通过旋转钻进法收集样品。岩石标本采集方法：直接收集在基坑内的岩石样本，采用钻孔或取芯的方式进行收集。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

如何保证地基基础岩石和土壤样品采集的代表性呢？首先样品的采集需安排专业人员参与指导工作进行，同时将样品采集的地点和时间进行详细记录，建档；其次，在样品采集过程中要注意保证均匀采样，注意控制采集的数量，同时注意样品保存，避免相互污染。

岩石和土壤样品质量信息标准需要特别明确，土壤样品质量信息标准是土壤样品的核心，并根据建筑项目性质来确定，如建筑天然基础、自然形成坡度，其土壤样品采集需选择原状土，路基和地基回填需要采取扰动土样作为检测样品，根据工程需要选择原状土、扰动土壤或原状土壤和扰动土壤样品。岩样质量标准以岩层为代表性核心，岩石的异质粗粒结构样品的采集高度直径为2：1的比例，砌筑石料高度与直径为1：1的比例，制备岩石样品过程中是需要注意因为人为原因而造成样品裂纹发生的情况。

2.2地基基础岩土样品封存

土壤样品的保存，不管是扰动土样还是原状土样，需要收集的样品都被放置在密闭取土管中并设置标签信息，土壤传输管的间隙需要用胶带密封和融化的蜡处理。例如采集原状土时，土壤未装满取土筒，可以用扰动土填满土壤和缸壁之间的空隙，扰动土若是天然的湿度扰动土则效果最好;完善样本填写送样单。除硅质硬岩一类外，对于所有岩石样品，都应当进行密闭封存，并分类进行包装处理，同时标注好各类样品信息，填写详细的样品送样单。

2.3地基基础岩土样品运输

基岩及土壤样品在施工现场被采集后，需要第一时间送到实验室进行测试和检验，在运送到实验室的过程中，有必要确保岩石和土壤样品在运输过程中的可靠性和安全性。特别是，运输前需要特别准备经过防止震动的容器，并细心安置样品，同时用柔软的材料将样品和样品之间的空隙填满。运输车辆应平稳小心行驶，力求将样品因为震动而产生的损失降到最低。

2.4地基基础岩土样品试验检测

岩石和土壤样品被送达实验室之后，测验人需根据相关试验规则、制度采取仪器及设备及时对岩石样品进行试验和检测，确定样品的物理和化学特性，在确保结果准确可靠的情况下，提供详细数据，以辅助建筑项目高质量的实施。

参考文献：

[1]罗志德,杜逢彬,侯亚彬,邱贤德. 建设工程地基基础岩土试验检测的技术途径[J]. 地下空间与工程学报,2010,S2:1736-1740.

[2]游昌海,文四旭,游代伟. 建设工程地基基础岩土试验检测的技术途径[J]. 河南水利与南水北调,2012,04:28-30.

[3]王伟. 建设工程地基基础岩土试验检测的技术途径[J]. 中国高新技术企业,2014,22:114-115.

[4]张光辉,王鹏. 关于建设工程地基基础岩土试验检测技术的研究[J]. 河南科技,2013,17:158.

论文作者:刘峰

论文发表刊物:《低碳地产》2016年13期

论文发表时间:2016/11/15

本文来源: https://www.lw33.cn/article/d6b8fa8e3ea92347bb99b049.html