# 探讨民用建筑给排水设计中常见问题与解决措施论文_杨林

杨林

中国建筑西南设计研究院有限公司 四川成都 610041

摘要：如何确保民用建筑功能的有效发挥、给排水的正常供应及满足业主的日常生活用水，是给排水系统设计人员需要解决的首要问题。文章探讨分析其给排水系统设计遇到的问题及解决策略，以供参考。

关键词：民用建筑；给排水；设计

引言

给排水设计技术在高层民用建筑领域中的应用非常广泛，随着高层民用建筑的高度逐渐增高，给排水系统的设计难度也就与日俱增，运用科学知识和现代化的工具来解决给排水系统问题能够大大降低高层用户的生活用水不便的问题，同时能够为高层建筑失火救火提供切实有效的消防用水。通过给排水方法设计的合理化，还能够有效地对水资源进行使用，从而避免了水资源的浪费问题，为节约用水做出贡献。高层建筑是时代发展的产物，经济建设态势良好使得人们对生活品质的追求不断升高，相关工作人员需要不断的拓宽视野深入进行研究以适应社会的发展和变化。

1民用建筑给排水设计中常见问题

1.1施工中图纸误差

有施工图纸引发的原因主要有三个，一是施工设计单位所参考的标准不是该行业中最近版本，是得其设计指标和相关参数与现行的材料材质匹配度存在差异；二是设计人员的个人从业习惯问题导致施工图纸中的说明方法和方式不够标准，进而造成施工工作者对其设计意图的误解；三是施工设计照搬已有案例没有进行针对性的改变，例如在高层建筑中的消防给水方案和多层中的一致，进而导致高层消防水设施失效。

1.2消防水泵结合器

消防火栓和自动喷火灭火器等灭火设施的数量和布局不达标，一方面其灭火器材的数量与扑灭最大火情之间的差距较大，另一方面其消防器材之间的排布与消防车正常工作时所需要的布局有差距，不利于消防工作的开展，尤其是水泵接合其的位置不利于对消防车供水。

1.3屋面生活水箱高度

设计主要问题是高位水箱底标高不正确。水箱底标高的设置要满足两个不同的条件：减水的管标不能过高，要满足用水低峰时水箱可以进入。同时为了使水箱可以在比较短的时间内尽快的充满水，进水管不要放大；出水管标高也不能太低，要满足最不利点的卫生器具的最低工作压力的需要。

1.4雨水斗与屋面溢流

雨水斗的作用是控制屋面的排水状态，虽然在排水设计中有雨水斗设计图样，但是其安置的科学性有待考究。雨水斗的安装位置以及雨水斗的选用需要根据当地的气候特征进行合理的设置，不能够一概而论，更不能用相似产品互相代替。另外，关于屋面溢流的相关设计不能根据主管臆想设计，要根据当地的降水量进行科学合理的设计。

1.5室内地下雨水管

室内地下雨水管的设计位置不够合理，有很大的改进空间。例如，很多高层建筑把室内的竖立的雨水管连接在一起，并且安置在沉降缝当中，但是由于建筑物中沉降物的种类和数量有很大的不确定性和差异性，所以随着时间的推移非常容易出现雨水管破损的状况。

2民用建筑给排水设计措施

2.1 高层建筑给水的设计要点分析

（1）在水表和输水管线的设置方面，对于住宅用户的水表的设置位置要便于对其读数，实在不方便安装水表的地方可以采用电子远传水表或者IC卡水表进行处理；对于公共区域的水表这是要在其周围留出足够的空间便于读数和修理；针对高层建筑中的输水管线比较多的情况，可以考虑将输水管线安置在水管层底的部，这样能够免于室内装修对管线的破损。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆（2）首先，进行太阳能的设计时首先应充分进行当地气象条件及其地理环境的考虑，例如建筑物的朝向及其采光方面的需求等。其次，应以建筑的平面布置为依据，结合立面型式以及太阳能热水系统的运行及其维护方式等方面来对热水的供水方案进行合理的确定。

2.2 高层建筑排水的设计要点分析

首先，建筑排水根据水质污染程度可分为污水以及废水，其中，污水主要指的是含粪便的排水，废水指的是洗浴排水等较为洁净的排水。有关室内排水系统依据不同的排水体制可分为合流制及分流制，而室内排水体制应以节水相关规定及中水回用可行性及其经济性等方面来进行确定。此外，由于建筑排水方面存在着诸多问题，一是排水不畅时，进行建筑排水系统的设计过程中就应注意尽可能防止排水管道转弯，对管道连接管件而言，应进行顺水连接或采用 45°管件进行连接。二是漏臭气时，应注意对水封给予足够的重视，设计人员进行交底时应对相关施工人员进行此方面工作的强调，并注意加大水封的深度，并注意改良其通气的形式。三是排水横支管的安装时采用了传统的隔层安装形式，因而对于系统的检修及其维护过程均带来了不少麻烦，设计时应该尽可能采用同层排水方式。

2.3消防系统给排水设计

消防系统作为给排水系统设计必要的一个部分，一直以来容易被设计人员所忽视。对于给排水系统而言，消防系统可能出现的设计问题包括消火栓的布置、消防给水管网的设计以及涉及到住户小单元的自喷系统的设计问题等。

与住户室内给排水系统不同，消火栓、消防给水管网本身在设计上必须强调实用性，因此在设计时必须结合建筑高度等信息经过正确的计算确定，严格按照《GB50016 － 2006 建筑设计防火规范》的相关规定，消火栓的水枪充实水柱应通过水力计算确定，且建筑高度不超过100m 的高层建筑不应小于 10m，建筑高度超过 100m 的高层建筑不应小于 13m，确定水枪充实水柱长度、保护半径等值，同时需要经过严格的压力试验确保在设计压力下能够顺利工作，并确保无泄漏。作为保护生命财产安全的设备，在设计中务必谨慎，不可马虎。自喷系统本身是在单个住户单元内的消防设备，同时与烟雾或温度等传感器、警铃等相连接，又与天花板吊顶等设备直接相关，在设计中需要与其他布置联合考虑，同时要保证一定的灵敏度和可操作性，当然，与其他消防设备相同，自喷系统的设计也需要满足消防需要，保证其喷水灭火效果。

2.4给排水节水设计

建筑给排水的节水技术最重要的，就是首先需要一个质量可靠的供水设备和设计一个合理的供水系统，那在这里节水器材的实用那是必不可少的一个环节。一是要切实加强节水设备的应用。在建筑给排水节能设计过程中，必须充分考虑到各方面因素对其带来的影响。而节水设备就是一个必须考虑的问题。例如在水资源输送过程中，就应尽可能的选用管材质量达标的管道，且具有较强的抗腐蚀性，一般选用钢塑复合管，能有效的预防渗水、漏水情况的出现，同时也能避免水被锈蚀而污染。与此同时，在建筑给排水设计中，还应从排水和卫生器具等方面进行改进，尤其是应加强对这些器具的改进，例如将传统的水龙头改为充气水龙头，将淋浴器设置脚踏开关、自动出水龙头等方面进行改进，均能有效的达到节水的目的。

结束语

给排水方案的优化能够提高高层建筑中居民用水的问题，增加高层用水的便利程度，从而提高居民的生活质量，进而促进建筑领域中高层建筑事业的发展，进而增强国家经济建设共同构建中共梦。从建筑给排水设计要点对楼层高度变化而产生的差异可以得出这样的结论，社会发展要求人们的科技研究与之同步，所以相关工作人员要对此进行持续关注。

参考文献：

[1]崔国景.高层建筑给排水的施工技术及质量控制[J].中国新技术新产品，2010（11）.

[2]黄丽娜.刍议高层建筑给排水设计注意事项[J].科技创新导报，2010（10）.

[3]江长颍.高层建筑给排水设计的要点分析[J].城市建筑，2013，11（2）.

[4]刘海涛.浅谈高层建筑给排水设计[J].科技创新与应用，2014，3（6）.

[5]黄丽娜.刍议高层建筑给排水设计注意事项[J].科技创新导报，2010（10）.

论文作者:杨林

论文发表刊物:《基层建设》2015年3期供稿

论文发表时间:2015/9/9

本文来源: https://www.lw33.cn/article/d6c8fad317bb0250037442dd.html