# 建筑装饰装修材料中放射性的危害及检测方法研究论文_田骏,张海良

中国建材检验认证集团股份有限公司 100024

摘要：在人们的日常生活当中，房屋的装饰与装修已经成为非常重要的一部分，建筑装饰装修中所使用的一部分材料是对人体的健康产生放射性的危害的，随着人们的环保意识愈来愈高，建筑装饰装修材料里的放射性污染的问题得到了越来越多的关注。引言：人们对建筑装饰装修材料中的放射性污染的问题关注度越来越高，在建筑装饰装修的材料中有许多是没有通过检测就进行使用的，这对人体造成了极大的危害。所以，必须对建筑装饰装修的材料进行严格的检测与控制，保证人们生活的健康。

关键词：装饰装修；材料；放射性危害；检测

一、建筑装饰装修材料中放射性来源以及危害

1.建筑装饰装修材料放射性来源

放射性指的是一些不稳定的元素原子核，在原子核自身发生衰变的这一过程中发射出射线这种性质。主要的放射性核素是铀系、钍系和锕系。放射性对人体的危害主要有两种分别是内照射和外照射。内照射是空气、饮用的水源和食物里存在的天然放射性核素，这一类核素主要是通过消化系统和呼吸道进入人体对人体形成照射。外照射是指人为和天然的辐射源里的天然放射性核素对人体进行直接照射。

2建筑装饰装修材料放射性危害

随着人们对居室装饰装修美化的要求不断的提高，传统的建筑材料的运用已经不能满足人们的要求，越来越多的新型的装饰装修的材料，以及人们家庭装饰和建筑材料的款式多样化、色彩美观的石材、陶瓷、墙体材料等新的产品层出不穷。建筑装饰装修材料中所用的具有放射性的材料主要是天然的材料和因为加工而致使材料具有放射性的材料。天然的材料自身所具备的放射性程度的大小因其成岩方式和种类的不同形成差异，主要类型有：花岗岩、大理石、板岩等等。因为加工的原因致使放射性的材料主要有：陶瓷、涂料、水泥、混凝土砌块等材料，其主要的制造材料所具有的放射性都是不高的，但是在对材料进行加工的过程中添加的硅酸锆、粉煤灰等辅助的材料具有非常高的放射性，所以最终导致建筑材料也具有相对较高的放射性。在建筑材料当中用的最多的就是水泥，水泥的主要原料是粘土、石灰岩。粘土是强放射性的吸附剂，水泥在生产的过程当中加入大量的工业废渣，经煅烧后的工业废渣的放射性水平较水泥原材料高2~3倍，有的甚至更高。因此，这些建筑材料会使水泥的放射性提高。陶瓷中所具备的放射性也受里面加入的辅料和釉料的放射性的影响。辅料中的矿渣和砂石也是具有放射性的，釉料里和钍有关联的稀土元素也是具有一定的放射性，这些都会使大部分的陶瓷产品具有放射性。放射性对人体危害最大的主要是放射性元素在衰变过程中所产生的“氡”也就是我们所说的内照射。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆“氡”是一种放射性元素，且是气体，能够通过人体的消化道、呼吸道和皮肤的伤口进入身体内，从而形成内辐射，有的辐射可以通过一段距离被人体吸收，形成外照射的伤害。这些内外照射会导致人体出现出血、腹泻、溃疡、白血病、脱发、头晕和失眠等症状，有的甚至还会增加癌症、畸变、遗传病变的发生率，甚至度几代人的身体健康产生严重的影响。

二、建筑装饰装修材料放射性的检测

建筑装饰装修材料中的放射性的限量的标准是按照世界卫生组织等国际机构所采用的标准进行确定的，在正常的情况之下，人所受的γ射线辐射的剂量应该小于推荐值，如果超出的话，就应该采取一定的措施来解决导致吸收辐射量过大的问题，避免对人体的健康造成危害。在放射性核素比活度的测量中，广泛使用NaI(Ti)闪烁γ谱仪和Ge（Li）、HpGe半导体γ谱仪。闪烁γ谱仪装置成本低、探测效率高，保管较为方便、不用液氮养护，但能量分辨率较差，因而难以胜任分析核素较多谱线较复杂的样品。而半导体γ谱仪比γ闪烁谱仪的分辨率要高、线性好，特别是HpGe半导体γ谱仪克服了需要在低温下保存的缺点，因此被认为是最佳的γ谱仪。建筑装饰装修材料主要分为A类、B类、C类三大类型。并且对他们的放射性水平进行了相关的规定。A类装饰装修材料的生产销售和使用的范围是不受限制的，B类装饰装修材料是不能够用于学校、医院、住宅、老年公寓等民用建筑的内饰面，C类装饰装修材料是只能够在室外和建筑物的外饰面等使用。在对建筑装饰装修材料材料的放射性进行检测时，按照GB 6566-2010《建筑材料放射性核素限量》应该随机的抽取两份样品，每份样品的质量不应该小于两千克，一份为进行检验的样品，一份为备用的样品。将检验的样品破碎成小样，之后对其进行研磨成粉末状，然后使用零点一六毫米的方孔对粉末进行筛选，取下筛下物放入样品盒密封保管。当检测样品中天然放射性衰变链基本达到平衡后，在与标准样品测量条件相同情况下，采用低本地多道γ能谱仪对其进行镭-226、钍-232、钾-40比活度测量。检测之后通过分析软件对样品的放射性水平进行计算和分析。

三、建筑装饰装修材料中放射性防护

居民大约有百分之八十的时间是在室内度过的，为了保护人们的身体健康，应该采取比较有效的措施来降低周围放射性物质的浓度。首先应该对要进行建筑房屋的环境进行放射性检测，以避免在较高的放射性地区进行建筑的建设。建筑中所使用的材料都应该通过环保认证的绿色材料。对于居民，在室内时可以打开窗户门等，这样可以有效的降低放射性物质氡的浓度。并且在制定装修的方案的时候，应该在建筑装饰装修材料的选择和使用方面进行仔细认真的考虑。在购买时候应该注意产品的放射性合格证，并且对等级进行筛选。对于已经装修完毕的建筑，应该让专业的检测机构对其进行放射性检测，保证在发现放射性指标高于标准值时可以采取有效的措施来进行解决。对于生产的建筑材料装饰装修产品应加强管理力度，督促其厂家对产品进行检测。同时，也应该加强宣传力度，政府相关部门应该向社会公民充分的介绍和宣传建筑装饰装修材料中放射性对人们的危害，并让从事建筑材料相关的工作人员学习放射性的相关法律法规。

结论：

放射性一直都存在于人们的生产生活当中，但是只要对其进行合理的防护和控制就不会对人体的健康产生危害，建筑装饰装修材料中的放射性污染会对人们的健康产生影响，人们在对装饰装修材料的选择时，要尽量选择放射性水平比较低的材料。相关的企业要加强对建筑装饰装修材料的放射性的检测，并且采取有效的防护措施，保护自然环境，保证居民的身体健康和居住安全。

参考文献：

[1]刘培炎. 浅谈建筑装饰装修材料中放射性危害及检测方法[J]. 质量技术监督研究,2012,(01):53-56.

[2]单铃. 建筑装饰装修材料中放射性的危害及检测[J]. 门窗,2014,(09):171.

[3]福建省产品质量检验研究院 陈大霖. 建筑和装饰材料中放射性污染对人体的危害[N]. 中华建筑报,2011-04-21(004).

论文作者:田骏,张海良

论文发表刊物:《防护工程》2017年第26期

论文发表时间:2018/1/22

本文来源: https://www.lw33.cn/article/d6d09ab7df86e3f64a669be4.html