# 加气混凝土砌块墙面裂缝的预防论文_张晶

身份证号码：32072219820610**** 南京市

摘要：针对原材料及施工方面分析加气混凝土砌块墙面裂缝产生的原因，并根据现场实际施工情况提出防治措施。

关键词：加气混凝土砌块；裂缝；原因；措施

前言：

随着墙体材料革新要求，粘土砖的逐渐退出，加气混凝土砌块的应用越来越广泛，已成为内墙填充墙及自保温的主要墙体材料。但在施工中，存在影响建筑质量的一些问题，采取了一些合适的施工工艺和配套材料，解决加气混凝土砌块施工中存在的问题加，本文通过总结建设的东麒佳苑及祈泽佳苑过程中使用加气混凝土砌块的管理经验，阐述如何在施工中预防加气混凝土砌块墙面出现空裂现象的发生，对提高住宅工程质量具有重要意义。

1 产生裂缝的原因

1.1 原材料原因

加气混凝土砌块主要是轻骨料（如陶粒、膨胀珍珠岩、煤渣等）混凝土和蒸压加气混凝土，容重轻，较普通粘土砖填充墙有较大优越性。但其他的材料性能则又较差，如强度一般较低，吸水率较大、干缩率较大、干缩时间较长，有些墙体在用了一段时间后还出现裂缝。干缩后砌体在受潮后会发生膨胀，脱水后又干缩变形。

砌块技术性能外观质量不合格，砌块强度较低，外形尺寸偏差大，会造成气体的灰缝宽窄不一，抹灰层厚薄不均，引起收缩变形不一，从而使抹灰层出现空裂现象。

1.2 抹面砂浆自身收缩

抹面砂浆收缩是引起裂缝最常见的因素之一，砂浆存在着水化、塑性、干燥收缩，不可避免地会产生拉应力，当拉应力超过砌筑砂浆的抗拉，就会出现裂缝。

1.3 抹面砂浆与加气混凝土砌块吸水率差异

加气混凝土砌块是一种具有高分散多孔结构的硅酸盐建筑材料，空隙率能达到75%以上，加气混凝土多孔性造成了加气混凝土吸水率大特点。抹面砂浆上墙后，如果加气混凝土砌块含水率不大，砂浆中的水分会被加气混凝土墙面吸走或表面挥发掉，造成抹面砂浆中水泥水化所需水分不足。这样会造成砂浆强度不高、粘结力下降以及使抹面砂浆收缩太快，尤其砂浆层的强度增长还不足以抵抗收缩拉力的时候，抹面砂浆与加气混凝土相结合的界面处砂浆层的过大、过快收缩势必造成开裂。砂浆层与加气混凝土墙面的粘结力，也还未达到足以抵抗由于砂浆层的收缩而在加气混凝土墙面上的滑动，而出现空鼓现象。

1.4 加气混凝土砌块与抹面砂浆的强度差异

加气混凝土的抗压强度一般5MPa左右，强度、弹性模量较普通抹面砂浆低，因此在受力后加气混凝土砌块适应变形的能力较强，较强混凝土砌块与普通抹面砂浆二者受力变形差较大。因此，较强混凝土与抹面砂浆受湿度变化时吸水膨胀、脱水收缩以及当受温度变化时热胀冷缩都会引起变形不一致，在其接合面处产生剪切力，加气混凝土适应变形能力比普通抹面砂浆强许多，因而引起抹灰层空鼓、掉皮及开裂。在相同荷载下，加气混凝土砌块的变形较抹面砂浆的变形量大，两者的变形大小不统一，导致空鼓及裂纹出现在应力比较集中处。

1.5 砌筑砂浆和框架混凝土与加气混凝土砌块胀缩的差异

梁柱钢筋混凝土强度较强，收缩性能、热工性能等都与加气混凝土砌块有较大的不同，在受到干湿冷热等作用收缩量有较大的差别，在加气混凝土墙与钢筋混凝土结合处出现变形差，变形差造成的应变超过抹灰砂浆的抗拉强度时，则在框架梁柱与加气混凝土墙结合部位出现开裂空鼓现象。

1.6 施工质量原因

用不同材料混砌，随意切凿砌块砌筑，使用未到龄期及强度的砌块等，致使墙体容易开裂。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆砌块与混凝土柱连接处及施工洞后填塞部位拉结钢筋满足要求，砌体顶砌间隔时间不足和不密实易引起结合部位开裂。使用潮湿砌块墙体会因干缩引起开裂。砌块墙体上留有的脚手眼用不规则材料或异物进行填塞，会使该处产生开裂。砌块灰缝饱满度达不到规范要求，有严重损坏的砌块，砌筑工艺不达标等都会引起开裂。

2 加气混凝土砌体裂缝的预防

2.1 原材料方面

必须保证使用砌块龄期达到28天以上。运输、装卸过程中严禁抛掷和倾倒材料，堆放场地应平整，有防潮措施，进场要加强检测。施工时严格控制加气混凝土砌块的含水率。

2.2 施工方面

2.2.1 砌筑前按砌块的尺寸计算皮数、排数、灰缝厚度、门窗洞口尺寸、构造柱位置、预埋管线编制墙体砌块排列图。准确排列好拉接筋位置，可用化学植筋法，拉接筋入墙长度不小于600mm。

2.2.2 墙体根部应砌烧结多孔砖或现浇混凝坎台，高度不宜小于200mm。砌筑时灰缝应横平竖直、砂浆饱满。砌筑时要求应错缝搭砌，其搭接长度不应小于砌块长度的1/3，竖向通缝不应大于2皮，如果不能保证以上要求，应在灰缝处设置拉结钢筋或钢丝网片。

2.2.3 门窗过梁上方及窗台下方应设置水平钢筋混凝土带，钢筋与墙体通长并要与两边混凝土柱有锚固。每层墙高的中部增设厚度为120mm与墙体同宽的钢筋混凝土腰梁，砌体无约束的端部必须增设构造柱，预留的门窗洞口应采用钢筋混凝土框加强。

2.2.4 在墙体纵横交接处、转角处、大门大窗两侧应设置混凝土构造柱。

2.2.5 每日控制砌筑高度不宜超过2m，最后距梁（板）底要留一定的距离，间隔15天后，用干硬性细石混凝土嵌实。

2.2.6 水电管线的敷设安装必须与上建施工的进度密切配合，设计要求的洞口、大管道、预埋件等在砌筑时应预留位置或预埋，严禁事后打洞凿槽。预埋开关、插座、接线盒等配件部位，四周用水泥砂浆填实。并排预埋管间距应大于25mm。预埋管线槽在抹灰前应钉挂镀锌钢丝网片或化纤丝网格布。

2.2.7 当室外日平均气温连续5d稳定低于5℃时，砌体工程应采用冬期施工措施。砌体在气温高于0℃条件下砌筑时，应适量浇水湿润。

2.2.8 抹灰前先在砌块与混凝土梁柱结合处钉挂不小于φ0.9镀锌钢丝网片，对于内墙和涂料墙面宜选用化纤丝网格布。抹灰前及时将墙面松散灰皮刷掉，再浇水充分湿润，控制加气混凝土的含水率在15%左右。然后选专用界面剂作基层处理，这种界面剂要有很墙的柔韧性和粘结强度，而且憎水性好，用专用喷枪将喷砂界面剂均匀的喷射到墙面上，厚度2-3mm，24h后即可进行抹灰。或用108胶水溶液（1：5）涂刷，也可采用先刷水泥奖封孔的方法。处理好加气混凝土表面的封闭气孔，减少吸水率，并使抹灰层与加气混凝土有很好的粘结力。

2.2.9每层抹灰厚度控制在15mm以下。做好底糙粘结层、面层砂浆的养护工作，面层砂浆完成底二天，可用喷雾器浇水养护，时间为7d，如遇干燥季节，养护时间可适当延长。面层砂浆也可采用专用养护剂养护。

2.2.10抹灰层上的涂料面层选材要注意，涂料材料的变形能力要比内层材料的变形能力强，基本可保证加气混凝土墙面上抹灰后长期不空裂。

结语：

加气混凝土砌块的应用问题，与加气混凝土砌块材料的性能有关，也与施工工艺和配套材料的采用有关，采用合适的施工工艺和合适的配套材料，很大程度上可以防治一些常见裂缝问题的发生。我们建设的位于南京市的东麒佳苑、祈泽佳苑等项目内墙填充墙采用加气混凝土砌块砌筑，采用以上方法进行施工，目前墙体基本未出现裂缝空鼓现象。

参考文献：

[1]江苏省住宅工程质量通病控制标准

[2]南京市住宅工程质量通病控制标准

论文作者:张晶

论文发表刊物:《基层建设》2015年32期

论文发表时间:2016/11/2

本文来源: https://www.lw33.cn/article/d6d5c35b35770aff2dcc273f.html