# 浅谈建筑消防安装工程管理董继光论文_董继光

摘要：建筑消防系统的正常运行和使用是安全生产的重要保证，只有将消防安装工程施工作业规范化，才能确保消防安装工程质量，保证消防设施在关键时期发挥关键作用。

关键词：建筑消防；安装工程；管理

前言

消防安装工程管理工作是建筑管理的主要组成部分，消防安装工程管理水平的高低直接决定着建筑施工管理质量的效果。加强对消防安装工程的管理工作不仅可以保障人们的生命安全，而且还能在一定程度上减少不必要的经济损失。

1建筑消防设备的安装要点分析

1.1自动报警系统的安装

发生火灾时，自动报警系统可以及时地对火灾进行警报，可以尽早地进行人员疏散，并在火势扩散之间对其进行扑救，有着非常重要的作用。因此，需要正确地进行自动报警系统的安装，首先要保以专业的报警联动控制的安装，安装单位需要具有许可证，并通过公安消防监督机构的批准。其次，消防安装器材需要严格按照设计图进行，若需要临时修改，必须按照规定严格进行手续批准。自动报警系统要符合设计一图纸以及说明书的要求，并选用符合国家电子产品质量检测的消防设备，并确保安装前的设备运转良好。在施工前要保证必要的技术文件的完整，并严格按照文件规定进行施工。安装完成后还要做好检验工作并提交报告。

1.2消防控制系统的安装

消防联动控制系统在消防设备中起着控制中心的作用。在安装中央控制系统之前，首先要确保设备生产方提供的系统图以及接线圈相关资料的完整，并确保系统中所有装置都由电缆和线管相连接设备之间连接的电缆规格要求在16AWG以上，并确保所有接线盒土贴有“消防设备”标签。要保证消防装置固定在稳固的支架上，支架重量要在消防设备重量的5倍之上。消防控制盘要在地面1.5m以上，并设置专用电源，同时确保接地的良好。消防联动装置安装前也要确保能够正常运行，并在不同设备的接线端标记好明显的区分标记。

1.3消防电路的安装

消防设备都是电子设备，其运转需要电力来驱动。消防用电主要都是采用放射式电路作为电源进行供电，其安全性高且非常可靠。要确保备用电源的状态良好，在主电源发生切断时要能随时投入使用，在30s之内完成电源切换，确保消防设备的正常运行。消防设备使用的电线电缆需要采用耐热绝缘的导线，同时还要做好线缆的防火措施。要做好消防用电系统和用电设备的集中控制，并设置消防没备和用电系统各自的防火保护设施，确保没施的安全。

2消防安装工程管理过程中存在的问题

消防安装工程的管理主要是针对施工过程的管理，随着社会的发展，施工过程中存在的问题较之前有所减少，但是还存在着一些不足，比如自动报警系统的探测器地址编码错误，导致不能及时的发现火灾的位置；信号线路没有得到妥善的保护，出现漏电等现象；在安装消防喷淋系统时出现漏设区，安装工人没有按照要求随意安装喷头；消防栓的数量不符合规定，消防栓没有按照设计图纸进行安装，导致不能完全覆盖被保护的地方。诸如这些问题，他们出现的原因主要还是管理上面存在不足，对消防材料管理的不严格以及对安装工人管理的不严格，以下就详细分析消防安装工程管理工程中存在的问题。

2.1对消防安装工程重视度不高

有很多的建筑施工单位没有重视消防安装工程，将消防安装工程和建筑施工混为一谈，在进行施工人员的分配时，没有根据他们的能力进行分配工作。而且由于对消防安装工程不够重视，对于成本只是进行了一个大概的计算，导致在施工工程中施工的投入不能得到很好地控制。同时对消防安装工程施工的整个过程疏于管理，导致建筑施工单位不能严格的控制整个消防安装工程的施工，这样不仅降低了消防安装工程的效率，同时影响了建设单位对消防安装工程的管理工作，导致消防安装工程不能如期完成

2.2监督管理体制的不健全

建筑企业对消防安装工程进行管理时依靠的就是相关的监督管理体制，正所谓“无规矩不成方圆”，如果企业没有建立健全的监督管理体制，势必会导致在管理的过程中出现漏洞，影响整个管理工作。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆但是我国现在还有一部分的建筑企业没有建立健全的监督管理体制，消防安装工程的管理得不到相应的保障，在消防安装工程施工过程中出现很多的问题，影响了安装工程的质量，大大降低了整个消防安装工程的效率。甚至有的建筑企业为了单纯的美观，在消防安装工程施工过程中没有按照相关规范使用标准的消防设备，加大了安全隐患。

2.3安装工人和管理人员的技术水平不高

消防安装工程的主体是安装工人，而消防安装工程管理的主体则是管理人员，安装工人和管理人员的技术水平直接影响着整个工作的效果。有些建筑单位的安装工人没有接受过专业的知识培训，对整个施工过程没有达到熟练的地步，缺乏专业的技能培新，在施工过程中很容易出现问题。还有的管理人员也没有接受相关的知识培训，对于自己职责内的工作认识不够，导致在管理过程中出现漏洞，影响消防安装工程的质量，降低了工程的进度。

3加强消防安装工程管理的有效措施

针对消防安装工程施工以及管理过程中存在的问题，本文从消防安装工程的前期、施工过程以及验收后期三个方面提出相应的管理措施，以及就对其进行详细的介绍。

3.1加强对消防安装工程施工前期工作的管理

施工前期的管理工作主要有三个部分：

3.1.1合同的管理

建筑单位在投标成功以后，会将设计图纸以及相关的文件资料交给施工单位，这个时候就需要施工单位对比合同上面的内容，估测出实际施工过程中建筑材料以及机械设备的使用情况，再结合施工技术、质量要求等方面编制一份施工预算。在进行预算编制过程中，依靠实际情况，严格按照合同上面的要求，分析施工过程中每个环节需要的费用，尽可能的将所有的费用包含在预算里面。

3.1.2施工材料的管理

对消防材料的管理就是对施工过程中设备、配件以及其他材料的管理，确保施工过程中的每一个材料以及设备都符合国家的相关规定。消防材料在进人施工现场之前，工作人员要按照流程根据清单上面的内容进行验收检查，杜绝不合格的材料进人施工现场，影响工程质量。

3.1.3施工人员的管理

无论是施工人员还是管理人员，在消防安装工程施工之前，建筑单位都要对其进行消防安装知识以及技能的培训，提高他们的素质水平，而且在施工过程中要持证上岗，确保整个消防安装工程的安全作业。

3.2加强对消防安装工程施工过程的管理

加强对消防安装工程施工过程的管理首先要加强对安装流程的管理，安装工程的第一步是安装钢管以及金属线槽，然后对安装好的钢管内的导线敷设线槽配线，再然后安装火灾自动报警装备，进行调试检验是否成功，最后进行使用。整个安装工艺比较繁琐，对施工人员专业性要求很高，这就需要加强对消防安装工程中技术的管理，确保每一个环节的安全施工。在管理的过程中一旦发现违规操作，要立即停止工作，而且对于现场施工过程中出现的问题作好记录。不仅要加强对安装流程的管理还要加强质量的管理，施工材料、施工设备以及施工方法要严格按照相关规定，确保整个消防安装工程的质量。

3.3加强后期验收工作的管理

在消防安装工程施工结束以后，建筑单位会根据设计标准进行检验，检查是否出现不合格的地方，比如防排烟、防火卷帘等是否完工；室外消防栓的闸门是否正确安装；各个消防器材是否符合标准；消防安装工程所需要的竣工图以及资料是否完善等。在对以上进行检验合格以后还需要消防部门根据严格的消防安装标准进行检验，检验合格以后才可以进行使用。

3.4加强消防设施维护保养工作

建筑消防施工单位应制定消防设维护保养制度，使消防设施维护保养走向制度化，定期对消防设施进行检查保养，发现消防系统中存在故障及安全隐患应及时处理，确保消防系统的安全运行；同具有一定资质的消防设施维修保养机构建立合作关系，或者是在企业内部选拔一批人员经培训合格后负责消防设施维护保养。企业内部定期组织施工人员进行技能培训及安全教育工作，不断地提高施工人员的施工技术水平及安全施工意识。

4结语

近年来，一些火灾事故的发生使得人们不得不重视火灾的预防。而消防设备的安装与维护对建筑的使用安全及火灾及时有效的预防有着重要的影响。因此，应加强消防部门与建筑单位的合作，做好建筑消防设备的安装与维护，确保消防设备在火灾发生时的正常运行，为人们的生活环境提供安全保障。

参考文献：

[1]董治国．建筑消防安装施工管理[J]．建材发展导向（下），2013（18）

[2]李志斌．浅谈消防安装工程施工的工程管理[J]．大科技，2014（19）

[3]卢继怀．浅谈建筑消防安装工程施工常见的问题及对策[J]．低碳世界，2014（04X）

论文作者:董继光

论文发表刊物:《建筑建材装饰》2015年10月下

论文发表时间:2016/9/13

本文来源: https://www.lw33.cn/article/d705125faeb1e670ca3c933f.html