# 房屋建筑土木工程施工中的注浆技术分析胡强论文_胡强

摘要：注浆技术的合理应用不仅可以提高土木工程施工的速度，还可以提高建筑工程的质量。与传统的注浆工艺相比，新的注浆工艺改进了传统注浆工艺的不足与缺陷，正是因为这些缺陷才导致了建筑更容易出现质量问题。随着科技技术的不断发展以及设备的不断更新，人们在注浆技术的基础上做出了很大的更新和变动，注浆工艺在原有的基础上得到了完善和改进，可以利用高分子材料实现计算机式自动化，不仅如此，注浆技术的投入使用提高了建筑工程的质量和稳定性。

关键词：房屋建筑；土木工程；施工；注浆技术

1注浆技术概述

1.1定义

所谓的注浆技术是指将按照相应比例配置好的浆液通过压送设备，输送到地层中或者是裂缝中，浆液与岩土体结合后经过固化的作用，实现对裂缝的填补和加固，形成抗渗性好、稳定性和高强度的复合结构，并实现对裂缝填补和改善岩土体结构的目的。目前注浆技术在建筑行业中得到了广泛的应用，尤其是在房屋建筑土木工程中，注浆技术的应用范围比较广泛。由于注浆技术的灵活性比较强，所以目前对注浆技术仍没有固定的分类，目前主要是从工艺、材料和压力上进行分类，从压力上分为复合注浆法、静压喷射注浆法、高压注浆法；从材料上分为载土注浆、水泥注浆、化学注浆；从注浆工艺上分双液注浆，单液注浆。在建筑工程施工中，使用方法和使用目的不同，所使用的注浆技术也不相同，基本上都是根据实际的施工需求，选择合适的注浆技术，无论是在建筑界，还是教育界注浆技术都没有明显年的分类界限。

1.2特点

注浆技术在房屋建筑土木工程施工中应用范围最为广泛，主要是为了解决房屋建筑中预埋件渗漏、门窗漏缝和墙体渗漏等问题，所以从应用上看注浆技术有明显的特点。首先是工艺简单、操作灵活，在建筑土木工程施工中，注浆技术对施工环境要求较少，几乎可以满足任何环境下的施工，只需要更加施工现场的实际情况，更换材料和设备即可，所以应用范围比较广泛。其次是综合性能好，注浆技术通过压力把浆液注入到缝隙或者是地层中，利用浆液粘结剂实现对缝隙的补填，不仅不会破坏原有的建筑结构，还能有效增加建筑结构的使用寿命。然后表现在加固效果好，注浆技术最大的优势在于具有较强的加固和填补作用，且稳定效果更加持久[1]，尤其是在房屋建筑土木工程中，能够大幅度提升建筑质量。最后表现在环保效果好，注浆技术不仅噪音污染低，且施工范围小，不会产生太多的施工垃圾和施工废料，在应用过程中不会受到环境的限制，只需要通过压力就可以把浆液输送到施工位置，不仅保护了房屋的钢筋结构，还没有污染又环保。

1.3分类

①加压静态注浆法就是在软基部分使用，这种方法在集中体起支架作用，有效地保护了环境建筑和地面，加强承载能力，减少潜在的沉降差距。②复合注浆法，这种注浆法一般会出现在桩基础加固过程中。复合注浆法的主要原理就是把静压注浆法和旋转喷射法相结合，充分展示了它们的优点。③高压喷射注浆法主要用于加固软土。不仅如此，也可用于某些深埋工程的防水作业。

2注浆技术在土木工程施工中的应用

2.1承重结构部位的加固

建筑体的承重部位是建筑施工中最需关注的结构，当发现承重体的施工出现问题时需要对其严重性进行判断，如果可以通过修补与加固技术使其恢复承重能力，则需要及时进行处理，防止对建筑体的其他部分产生影响，或对居住者的生命健康造成威胁。在利用注浆技术对建筑体承重结构部位进行加固时，要有科学合理的方案，并严格按照计划进行施工。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆首先，要对注孔位置进行合理排布，包括开孔深度、孔洞直径与间隔等，通过仔细测算保证通过不同注孔进行注浆时浆体能够充分填满结构内的空隙[2]。孔洞的位置可以沿着承重墙的裂缝进行开槽，但应该注意开槽的力度与长度，不能过度扩大裂缝，防止对墙体产生不必要的损伤。其次，在注浆过程中应注意不能使浆体完全填满空隙，浆体在凝固的过程中体积会发生变化，如果填充过满很容易因为膨胀产生应力，使脆弱的墙面产生更多裂缝。在注浆完成后需要使用环氧胶将注孔进行封填，防止因为注浆过多浆体外溢。在封填时应该注意观察注孔的开孔方向，将孔洞填满。

2.2墙体与门窗的修复

非承重墙体或门窗部位产生裂缝是目前房屋建筑破损中较常见的状况之一，产生的主要原因是建筑体在施工时选择的材料、技法不当，或建筑体使用时间过长年久失修。注浆技术对修复墙体与门窗裂缝有十分显著的效果。首先，由于混凝土的颗粒较粗大，在长期使用后会因为气温与空气湿度的变化产生形变，使女儿墙和楼板之间产生缝隙。从材料学的角度分析，墙体和楼板材料的在同样的温度变化下会产生不同程度的膨胀，墙体的纵向膨胀程度是楼板的二倍。因此，在建筑体使用年限过长后必然会产生墙体裂缝的现象，借助喷涂灌注技术能够很好地进行修补[3]。由于墙体外部已经喷涂过白灰等其他建筑材料，不适宜再采用高压喷涂的注浆技术，常见的墙体修补是通过埋管灌注的方式使墙体的裂缝得到修补，提升墙体的稳定性。其次，建筑体的门窗部分由于镶嵌与使用或建筑材料质量不过关等原因很容易产生裂缝，如果进行更换则需要耗费较多的财力物力，使用注浆技术进行修复是目前经济性最高的方式。在卸除门窗后，墙体的裂缝主要是以门窗为中心向外散射，但主要的破损状况是墙面裂缝基本一致，使用埋管的方式就可以极大地改善门窗周围墙面裂缝的情况。

2.3地面渗漏的补救

房屋内部发生渗漏也是常见的问题之一，渗漏部位主要有厨房、卫生间及地下室。在卫生间与厨房内有许多供排水管线，由于管道破裂等原因而产生地面渗漏。在进行修复时，工作人员首先应该核查供排水管线的漏水位置，并对其进行更换，之后在进行地面渗漏的补救。在修补时，应该从砖墙的缝隙处挖开注浆的入口，并确定内部裂缝情况，选择合适的注浆材料。渗漏修补常用的注浆材料主要是水泥与水玻璃的混合液，这种混合液浆体的细密性好、强度高、修补效果明显，能够有效防止液体渗漏。地下室渗漏一般不容易发现，因此，渗漏后需要及时对积水进行清理并转移存储物品。在对地下室的结构体进行渗漏补救时主要使用高压灌浆的方式，这种注浆修补的强度大，能够有效改善地下室渗漏的现象[4]。在修补完成后的48h内如果还存在渗水点，应该继续进行补浆处理，并做好监测工作，一般在7d后浆体能够完全干燥，若不再渗漏则说明修补到位。

总之，在建筑工程技术快速发展的背景下，注浆技术在房屋建筑土木工程施工中得到了广泛的应用，由于该技术具有较好的加固作用，能够填补和加固各种裂缝问题，最大化提高建筑工程施工质量和建筑的使用寿命。为了进一步推动我国建筑土木工程行业的发展，需要在高校土木工程专业教育中，融合创新创业教育和开放式实践教育，加大对应用人才的培养，这样才能有效推动建筑行业的发展，提高注浆技术应用的科学性和标准性。

参考文献

[1]彭章斌.房屋建筑施工中的地基施工关键技术及管理要点阐述[J].绿色环保建材，2017(10):154.

[2]刘玉，李志伟.在房屋建筑施工中的应用注浆技术的几个关键[J].四川水泥，2017(09):209.

[3]卜亚文.探析房屋建筑施工中注浆技术的应用策略[J].低碳世界，2017(04):170-171.

[4]朱加强.注浆技术在房屋建筑裂缝与渗漏处理中的应用研究[J].民营科技，2016(10):150.

论文作者:胡强

论文发表刊物:《工程管理前沿》2020年第5期

论文发表时间:2020/4/30

本文来源: https://www.lw33.cn/article/d71fa60b59359e8b071c6ff9.html