# 水利工程堤防防渗施工技术应用研究论文_于安文

枣庄市水利开发有限公司 山东枣庄 277000

摘要：水利工程建设的目的就是为了让有限的水资源得到充分的利用，最大限度降低洪水灾害的发生次数，让水利发电真正为推动人类稳定发展服务。分流蓄水和阻挡洪水是堤防工程在水利工程建设中的主要作用所在。我国的地方建设施工技术在快速发展的科学技术推动下，进步飞快。水利工程建设对水利工程的质量提出了较高的要求，并要求其在具备稳定性的同时，还要具备一定的抗震与防渗漏功能，针对已出现渗漏的地方能够立即做出妥善解决。

关键词：水利工程；堤防；防渗施工技术；应用

1 前言

现阶段，随着我国建筑施工技术的不断和创新和应用，很大程度上推动了我国水利工程的发展，对水利工程建设规模的扩大起到了非常重要的作用和价值。在实际的发展过程中，强化对水利工程的修建，不仅可以有效对洪涝灾害进行防治，还能够进一步对该地区农业进行灌溉，确保河运航行的安全性以及可靠性，对地区的经济发展水平提升具有很重要的意义。

2 水利工程堤防防渗的常见施工技术

2.1帷幕灌浆防渗施工技术

帷幕灌浆防渗施工，是增加水利工程防渗性能的基本操作技术，此时需要根据标准比列要求进行施工浆液的制作，根据规范规定保证浆液具有胶凝性、增强浆液的流动性。在此基础上，将以配置好的浆液通过设备灌入钻孔中直至岩层裂缝内。当孔内灌注材料完全凝结硬化后，便可形成基本的防渗墙体，此时岩石具有较高的性能，岩基抗渗性较强，可大大满足工程的基本性能要求。

2.2高压喷射施工技术

高压喷射防渗墙施工技术的使用需要借助高压浆喷射工具，对土质结构进行冲击、震荡，使土层中的颗粒震碎后通过沉淀，最终更好的融合在一起，增加土层内部结构的密度，从而增加土层的防渗能力，除此之外，应用这项技术还能提高堤坝整体的牢固程度，堤坝的完整性也达到更高的程度。技术人员在施工过程中，除了要借助高压浆喷射工具之外，首先在预先设定的土层上使用钻孔机对土层结构进行打孔，在利用高压浆喷射工具经过灌浆喷头从孔洞进行快速的喷射浆液；另外，还需要通过一些搅拌、分割、冲击的方法，改变土层的内部结构。通过以上一系列的操作，将堤坝与土层融合到一起，形成一个完整的整体。应用高压喷射防渗墙施工技术，使堤坝的防渗透性能有很大的改善。

2.3混凝土防滲墙施工技术

这种技术在我国应用的历史十分悠久，从上个世纪就兴起了这项技术，随着时代的变革，这种技术也更加成熟，提升了施工水平，在我国水利施工领域也取得了非常广泛的应用，防渗漏性能非常好。应用此种技术时，施工人员需要在具体施工环节中注重加强管理工作，可以派遣专业的工作人员定期对墙的厚度进行监督，墙段施工位置的紧实度较强，连接也非常紧密，因此施工中具有的安全性及稳定性较强，可以采用永久性的施工技术，当出现渗漏情况时也能够第一时间进行修补工作。常见的混凝土防渗墙技术主要包括浅薄性与深厚型两种，两种技术的应用各有特点。浅薄性技术应用墙体厚度较薄，常见的厚度主要为 10～20mm，也有部分工程的墙体达到了 30mm。这种技术在建设江河等水体工程施工类型中的应用非常普遍。深厚型施工技术的墙体厚度能够达到 600mm，有些甚至能够更高，据统计最厚的墙体可达 1300mm，此种技术需要应用在非常重要的海水区域，能够起到良好的防渗操作。

2.4劈裂灌浆防渗施工技术

除了上述的两种防渗技术之外，还有一种劈裂灌浆防渗技术。这一技术的使用具体步骤主要是：第一，要对水利工程中的堤坝轴线区域实施布孔施工，利用灌浆的压力对坝体实施劈裂作用。其次，再将浆液关注到坝体之中，起到加固的效果。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆之后经过一段时间的凝固之后可以起到坝体的防渗效果。通过这一施工技术的使用可以减少坝体中出现裂缝与孔洞问题给工程造成的渗水情况，确保工程防渗技术的效果。除此之外，这一施工技术的使用没有涉及到非常专业知识，操作起来比较简单，使用的施工成本不高，施工的速度也比较快，具有很好效果。另外，这一技术的使用过程中，选用的材料都是比较普通，对于浆液也可以实现控制，最终节约运输材料的成本费用。降低工程的施工难度与施工的成本。还可以对周围的环境起到保护的作用。因此这一技术受到很多技术人员的青睐，施工效果要比较理想，整体性价比非常高。

2.5垂直铺塑防渗施工技术

在水利工程堤防防渗施工技术中应用这项技术，是运用链斗式挖槽机对坝基开槽进行施工，在铺设防渗塑膜和完成回填防渗施工，而回填料必须要进行吸水固结，只有这样才能够形成一种复合型防渗帷幕工程。相对于其他类型的施工技术而言，这项施工技术的显著特征在于其可以防止出现水利工程出现裂缝的情况，即便在恶劣的施工环境中也能够适应，进而提高水利工程的整体性，甚至还可以提高工程的防渗效果。一般来说，这项技术的施工挖槽深度不会高于15cm，宽度控制在23cm左右，主要应用于平原区域的防渗深度不大的坝体防渗工程，比如：水库以及江等等。该施工技术在施工过程中必须要使用施工机械设备，借助深层搅拌桩机将水泥浆灌入到土体结构中，再进行有效的交办处理，进而能够构建完善的整体结构系统，一旦全部凝固，就能够形成一种稳定性强的防渗墙体系结构。

3 水利工程堤防防渗施工技术的质量管理

3.1强化施工管理，恰当采用防渗施工技术

在未来水利工程施工过程中，首先，应加大施工管理力度，强化对水利工程施工团队管理方的宣教，并将水利工程堤防防渗施工质量管理列入重点工作范围，使其充分意识到提升堤防防渗施工质量的必要性，促使其提高对施工质量管理的重视。其次，应要求施工作业人员结合具体的施工状况，恰当地采用防渗施工工艺，在开展防渗施工之前，应认真考察施工现场，掌握各种堤防防渗施工工艺的不足之处、优势及适用性，再结合施工现场的具体状况，恰当地采用堤防防渗施工技术，这样方能最大限度地提升水利工程的堤防防渗施工质量，为水利工程的安全运行提供可靠的保障。

3.2重视原材料质量

把控防渗施工难度较大，对施工材料的要求也相对较高。因此，在具体施工中，必须合理选择施工材料，不仅需要保证施工原材料符合工程防渗施工需求，同时保证这些材料对水质不会造成污染，确保这些材料在水下具有较长的使用寿命，能够为水利工程提供持续的支撑，确保在水利工程今后使用中的防渗效果。

4 结束语

水利工程一直以来都以施工的复杂与困难著称，尤其是堤防防渗施工，不仅施工技术要点众多，而且施工管理组织困难，对施工的质量要求严格。这也是因为防渗性能对于水利工程来说是最为核心的基础要求，没有高质量的堤防防渗能力，水利工程就无法发挥作用。面对当前所存在的现状问题，需要技术人员探究更为完善的施工技术，以提升措施以及施工技术的质量管理办法，使得水利工程有效发挥作用。

参考文献：

[1]陈红梅，张玲玲.防渗施工技术在水利工程中的应用分析和研究[J].科学技术创新，2019，23（10）：125-126.

[2]岳胜利，李丹丹.水利工程堤防防渗施工技术分析[J].河南水利与南水北调，2019，22（03）：152-153.

[3]魏玉高，王龙帅.水利工程堤防防渗施工技术研究[J].农村经济与科技，2019，30（04）：128-129.

[4]田野.水利工程中堤防防渗施工问题及应对措施研究[J].中国新技术新产品，2018（16）：83～84.

论文作者:于安文

论文发表刊物:《基层建设》2019年第33期

论文发表时间:2020/5/7

本文来源: https://www.lw33.cn/article/d741271b7f6c5066d1fdf2f5.html