# 建筑装饰工程中玻璃幕墙的施工研究论文_郭义朋,许荣球

中建八局第三建设有限公司 江苏徐州 221000

摘要：在现代建筑的装饰工程中，广泛用到了玻璃幕墙。但是在使用的过程中，玻璃幕墙对施工技术有着较高的要求，这就要求施工单位全面掌握玻璃幕墙施工工艺以及技术要求，并且准确把握施工过程中的关键性要素，对玻璃幕墙施工环节加强质量控制，从而使得玻璃幕墙结构的安全性和稳固性得到很大程度的提升，而这样可以为用户提供更好的居住环境，对我国建筑行业的发展也起到推动的作用。

关键词：建筑装饰；玻璃幕墙；施工工艺

玻璃幕墙作为现代建筑工程中一种较长出现的装修方式，不仅能够对建筑外墙起到美化的作用，同时玻璃幕墙也具备一定的环保功能，能够为用户创造良好且美观的居住环境。在进行施工的时候，施工单位需要对玻璃幕墙的施工工艺及技术要求进行充分的了解，并且通过结合工程情况选择合适的施工工艺，对玻璃幕墙的施工质量进行严格的把控，这对我国玻璃幕墙质量的提升起到推动的作用，确保玻璃幕墙的安全性与可靠性，而我国建筑工程的施工质量也能得到很大程度的提升。

1. 玻璃幕墙的概述

在现代的装饰工程中，玻璃幕墙（图1）是一种较为常见的建筑外墙装饰结构，其主要由玻璃面板、支撑件以相关构建组成。同传统的砖墙或者是钢筋混凝土结构相比，玻璃幕墙除了具备良好的装饰功能之外并且还能够在一定范围内进行移动但不会发生位移变形的情况，同时玻璃幕墙的涂层能够对太阳辐射进行吸收，所以这样会受到建筑物的内部温度得到很大程度的提升。在建筑玻璃幕墙结构的时候，支撑架主要为单层或者是双层的铝合金骨架。根据支撑形式的不同，可将玻璃幕墙氛围三类，分别是框架支撑、玻璃幕墙以及支撑点支撑[1]。

图1 玻璃幕墙

2. 玻璃幕墙的应用现状

从建筑工程的实际施工情况来看，玻璃幕墙的应用获得了较好的口碑，但是在应用此技术的时候，常会存在以下的问题从而对施工技术的正常开展造成一定的影响。主要包括以下三个方面。第一，封口位置处理的不到位。根据往常的施工经验，玻璃幕墙的施工封口位置应该不到位极有可能会出现质量的问题，所以这也就要求在施工的过程中对此环节进行严格把控，尤其是对细节部分加强把控，保证封口的处理质量和效果。第二，若进行玻璃幕墙拼接的时候有空洞，则会对装饰质量造成一定的影响。若是在施工的过程中想要避免空洞的出现，需要对外墙设计做好分析，在建筑的时候对建筑材料进行把控，避免出现质量的问题。第三，精度把控存在难度。从现今的建筑装饰施工管理里角度出发，其对建筑工程的施工质量和施工效果都提出了较高的要求，所以这也就需要在施工的时候对安装环节进行严格把控，从而确保施工质量，在出现问题的时候，能够及时进行补救。综上所示，在施工的过程中应该对各个环节进行严格把控，从而使工程效益得到提升[2]。

3. 玻璃幕墙的施工关键要素

3.1 玻璃材料的选择

首先，在选择玻璃材料的时候，应选择辐射较低的玻璃材料，由于玻璃幕墙较容易出现光反射的现象，会对室内的环境造成一定的影响，尤其是夏季，玻璃幕墙会引起人们的不适而室内温度也将明显上升。同时在选择玻璃材料的时候也应该将冬季采光情况放入考虑范围内，从而确保玻璃幕墙的功能能够正常使用。其次，若是选择断热型的材料也需要对其进行合理的分析与选择，若是在建筑玻璃幕墙的时候，所选择的两种建筑材料都有较高的导热性能，则此时就需要选择断热型的建筑材料，从而有效避免两种材料直接接触而产生热量。而断热型材料具有良好的稳定性以及隔音性能。最后，在选择玻璃材料的时候，也应将遮光性能放入考虑的范围内，尤其是在建筑物的玻璃幕墙实际使用过程中需要做好全面的分析工作，在满足建筑物使用性能的时候，选择遮光性较好的玻璃材料[3]。

3.2 骨架的安装

在玻璃幕墙的施工过程中，骨架的安装工作也是较为重要的一环，骨架的正确安装确保其能够形成理想的玻璃幕墙支撑效果，从而避免出现由于受理不恰当对工程质量造成影响。在进行骨架安装的时候，应该确保立柱和支座安装的合理性，应严格按照设计方案规定的尺寸进行控制，按照施工组织规划进行合理的安排，从而使立柱安装的可靠性得到保证，避免尺寸位置出现偏差。并且也需要对骨架中支座和立柱的连接位置高度重视，可使用不锈钢螺栓或者是电焊的方式将其固定，从而使得骨架的稳定性得到保证，避免在后续的施工中出现形变的情况。

3.3 连接件的安装

连接件的安装玻璃幕墙施工中较为关键的一个环节。施工单位在安装钢连接件的时候，可根据工程的安装要求以及连接件的具体功能，采取预埋的方式进行施工，并通过运用膨胀螺栓等施工工具进行连接。在玻璃幕墙连接件的施工过程中，紧固件的连接质量将对玻璃幕墙的牢固性造成直接的影响，所以施工单位需要根据玻璃幕墙的龙骨设计对紧固件进行选择，并且通过预埋件的形式使得玻璃幕墙的稳定性得到保证。当玻璃幕墙的紧固件完成安装之后，施工单位可根据风载荷力、自应力以及重力符合等要素对紧固件的牢固性进行检测，从而使得玻璃幕墙的安装质量能够满足相关的设计要点[4]。

3.4 支座的施工技术

玻璃幕墙的支座安装将直接对工程质量造成影响，所以在施工的时候，应严格按照设计标准对参数进行控制，从而使得立柱位置定位的准确性得到提升。同时在安装支柱的时候，首先需要设计水平线，严格控制高度在进行安装。当支座安装完成之后，需要进行防腐处理，从而使得玻璃幕墙的施工质量得到提升。

3.5 测量放线

在进行玻璃幕墙施工之前，测量放线工作是较为重要的工作内容，其为整个玻璃幕墙的施工效果和施工质量提供保证。对于建筑单位而言，在进行测量放线的时候，需要选择专业性的人才，从而使得玻璃幕墙的整体质量得到保证。在实际的工作过程中，应该对建筑物轴线中心位置进行确定，做好竖向弹线工作，从而确保玻璃幕墙的安装位置。专业的测量设备在使用的过程中能够对测量误差进行很好的把控，若是超出去质量标准，则需要重新进行定位于分析，从而使得整体的作业质量得到提升。

4. 总结

科学技术的不断发展对建筑工程也提出了较高的要求，建筑物的外墙不仅需要适应现代的审美趋势同时其也需要具有一定的功能性。所以玻璃幕墙广泛应用到现今工程建筑中。在进行实际施工的时候，施工单位需要对玻璃幕墙的施工要点进行严格把控，增强质量控制，从而使得玻璃幕墙整体的稳固性和安全性得到保证，在这样的条件下建筑工程也可以顺利完成。

参考文献

[1]张鑫燚.建筑装饰工程中玻璃幕墙的施工技术探讨[J].居舍,2019(35):50.

[2]张阳阳,胡代兵.建筑装饰工程中玻璃幕墙施工技术要点探讨[J].居舍,2019(30):30.

[3]蔡深平.关于建筑玻璃幕墙装饰工程的施工技术探讨关键要素探究[J].智能城市,2019,5(18):182-183.

[4]陈昀.建筑装饰工程中玻璃幕墙的施工工艺研究[J].地产,2019(17):161.

[5]郭进仕.探讨建筑装饰工程中玻璃幕墙的施工技术[J].建材与装饰,2019(21):21-22.

论文作者:郭义朋,许荣球

论文发表刊物:《基层建设》2019年第32期

论文发表时间:2020/4/8

本文来源: https://www.lw33.cn/article/d74a5b14d519f0c02565e4e3.html