# 高层建筑工程深基坑支护施工技术论文_莫辉锦

摘要：随着我国城市建设的发展，使土地使用率变得越来越高。面对土地可使用面积越来越紧张的局势，建筑行业近年来不断的加大高层建筑的工程的施工力度。在高层建筑中深基坑支护是确保建筑工程承重力的关键所在。

关键词：高层建筑；深基坑支护；施工技术

随着我国建筑行业的发展，高层建筑地面上的楼层数不断增高，为满足工程需求，深基坑支护的施工也不断向大深度和大广度发展着。因此，为保证高层建筑工程的质量安全，相关部门在深基坑支护施工中必须采用科学合理的施工技术手段，提高工程施工的安全性的可靠性。

1、深基坑支护施工技术特点

首先，深基坑支护施工技术具的着多样化的特点。目前建筑施工中常用的深基坑支护方式有固型支护施工技术和支档型支护施工技术两种。加固型支护施工技术中又包括了水泥搅拌桩支护技术、混合式支护技术及悬臂式支护技术三种类型。而支档型支护施工技术中又包括了连续墙支护技术、排桩支护技术和土钉墙支护技术三种类。不同的支护施工技术对高层建筑工程施工要求也不相同，但在深基坑支护施工中，必须要选择两种以上的技术相互配合完成施工要求。

其次，深基坑支护施工技术具有基坑深度大的特点。我国城市建设步伐的加快极大地推动了区域性经济的发展，同时也使土地资源变得越来越紧张，土地的可利用面积一直呈逐年下降的趋势。因此，为了最大限度地节省土地资源，建筑行业在施工中不断加大高层建筑的施工规模，使地面资源得到充分的利用，这也导致了为确保建筑工程的质量和安全性，深基坑的支护施工中深度越来越大的特点。据相关数据调查得知，在我国的一线城市中，高层建筑的深基坑施工深度可达到地下20米以下，且有持续加深的发展趋势。

最后，深基坑支护施工技术在施工中难度大的特点。深基坑的施工是在地下完成的，而地下通常会埋设许多管道及许多复杂的线路，这就给深基坑的支护施工增加了许多难度。除此之外，由于深基坑的支护施工其主要目的就是为了巩固高层建筑的稳定性，因此一旦深基坑施工中出现问题，势必会直接影响到高层建筑工程的整体质量安全，降低高层建筑的使用效率。深基坑支护方式较多，应当按照施工环境、要求、地质情况、技术水平、成本投资、进度需求等多方面因素进行选择。当前国内较为常用的高层建筑工程深基坑支护的方式和对应的使用环境如下表所示。

表1 高层建筑工程深基坑支护的方式与使用环境

2、深基坑支护施工技术

2.1、施工流程和准备工作

高层建筑工程的深基坑施工必须要根据相关规范来进行，从而更好的保障施工质量和整体效果，其具体施工流程如下图1所示。并且深基坑支护施工前的准备工作是为了确保施工的质量和进度，在高层建筑深基坑支护施工前，要对基坑支护的挖掘深度、施工场地的标高放样、地下管线的布局等情况进行勘查，确保深基坑支护实际施工与设计图纸的一致性。另外，深基坑支护施工前的准备工作其主要目的就是为了满足高层建筑深基坑支护施工能够顺利完成的目的。因此在施工前的准备工作中，一但发现某一个环节出现问题，必须要结合设计图纸重新对施工进行科学的调整，以保证将施工中可能会出现的问题控制在最小化范围内。

图1 施工流程图

2.2、深基坑支护桩的施工技术

支护桩的施工主要是为了确保深基坑支护工程的稳固，是深基坑支护施工的基础环节。一般来说，在深基坑支护桩施工时，主要是采用了人工挖掘打孔方式与混凝土护壁方式相合的方式来满足深基坑支护施工技术需求的。同时，在支护桩施工中要随时监测施工现场的环境，以便随时对工程施工技术进行改进。如果深基坑支护桩施工是处于较为复杂的地势环境下，在施工中要根据现场的土质变化情况，对水泥浆的成份进行调和。另外，在支护桩施工中，要对孔隙中的混凝土残渣进行及时的清理，并同时做好钢筋混凝土的吊装与沉降工作，使施工中各个环节的得到科学完善的技术支持。除此之外，在支护桩施工时，如果要临时中断成孔工序时，施工人员要对临时中断的时间进行严格的把控，以免造成因成孔过程中断而产生的装机质量问题。

2.3、锚杆的施工技术

锚杆施工技术的好坏与深基坑施工质量之间有决定性的关系。锚杆施工技术在深基坑支护施工中起着承上启下的作用。因此在锚杆施工时，首先要将锚杆的一端固定在深基坑支护结构中，而另一端则要与支护物相连接，这种方式可以大大增加深基坑的稳定性能，提高建筑高层工程的强度及承载能力。其次，当深基坑的挖掘深度达到了锚杆的施工技术要求时，方可进行锚杆的施工作业，需要注意的是，在锚杆施工中，要按照钻孔、穿锚索、注浆的基本工序依次施工。再次，待锚杆注浆施工完成后，就可以完成钢梁设施的施工。钢梁设施的施工主要是为了使锚杆更加的稳固，提高锚杆的强度。最后，待锚杆固定完成后，施工人员要对现场的锚杆性能进行检测，确保锚杆的施工质量可以满足达到深基坑支护的下一道施工工序要求。（如图2所示）

图2 深基坑支护中的锚杆施工

2.4、土方开挖施工技术

土方开挖工序是高层建筑深基坑支护施工中工程量最大的一个施工环节，并且在施工过程中对周围环境的噪音、空气污染也是最大的。针对这一问题，相关部门在高层建筑深基坑土方开挖时，采用了分层开挖的技术方式，并在施工中随时关注周围的环境，将施工中对环境的影响降至最低。另外，在深基坑土方开挖施工中，施工人员要根据现场的实际施工情况以及施工中出现的问题随时更改施工技术方案，最大限度提高工程施工的安全性。某建筑工程的总面积为127675.24m2，包括2栋15层建筑住宅、9栋10-12层住宅，均使用剪力墙结构；1层地下车库（层高为3.8米，非人防），2座变电室，1座调压站，均使用框架结构。整个工程建筑最大高度为49米，施工场地的自然地坪相对标高为-2米左右，±0.000相当于大沽标高为3.900米。其土方分层开挖施工如下图2所示。

图2 土方分层开挖施工示意图

3、高层建筑深基坑支护施工的质量控制

对于高层建筑深基坑支护施工质量控制，要着重从土方开挖、防渗水及维修养护三个方面入手。随着国家对高层建筑工程质量要求的提高，深基坑支护施工技术的难度也在不断加大。因此为了保证施工的质量安全，工程质量相关管理人员必须对施工人员的技术水平过行严格的把关，确保参与工程施工的技术人员均已通过国家技术考核，从而避免施工中出现不必要的技术错误。另外，在深基坑支护施工过程中，要针对工程周围环境不可预测的问题，制定出应急的施工方案。同时在施工过程中，要加强管理人员的管理能力和其自身的综合素质。众所周知，在工程施工中，施工人员对工程的质量安全起着决定性的作用。因此，施工企业必须要对参与施工的技术人员进行严格管理，强化施工人员的质量安全理念，提高施工人员对安全施工重要性的认知，并要求所有参与施工的技术人员必须严格按照施工要求进行操作。

结语：只有提高深基坑的施工技术，才能确保高层建筑工程的整体质量安全。因此，在深基坑支护施工中，一定要针对不同的工程施工环境，设计与之相符的施工技术方案。并在高层建筑深基坑施工前对可能会出现的问题进行预测，制定出应急解决方案，确保施工质量的安全可靠性。

参考文献

[1]韩继文.高层建筑工程中深基坑支护施工技术研究[J].装饰装修天地,2019,(2):29.

[2]张荣,沈宗文,邱实.高层建筑工程深基坑支护施工技术[J].建筑工程技术与设计,2018,(31):159.

[3]高林. 试论高层建筑工程深基坑支护施工技术[J]. 居舍,2018,000 (005):P.42-42.

论文作者:莫辉锦

论文发表刊物:《防护工程》2019年第3期

论文发表时间:2019/5/20

本文来源: https://www.lw33.cn/article/d7be7c15c5e51ce959136136.html